NAVYRA - M

je traťový približovací nesmerový rádiomaják (NDB). Frekvenčný rozsah je 155 - 1 200 kHz. Modulačný kmitočet je voliteľný 1 020 Hz alebo 400 Hz. Identifikačná značka vysielača (Morseova značka) je generovaná mikroprocesorom.

Základné technické parametre:

Frekvenčný rozsah				155 - 1200 kHz

Výstupný špičkový výkon                           		( 200W  (155 -1000 kHz)                                                                    	                                                    		( 180W (1000 - 1200kHz)

Záťažová impedancia                                 		Ra = 2,5 ( 20 Ohm,                                                                                					Ca = 500 ( 1200 pF

Stabilita nosnej frekvencie                          		(  ( 1.10-5

Potlačenie harmonických frekvencií		( 40dBc

Modulačné frekvencie 			400  (  25 Hz

1020  (  50 Hz

Hĺbka modulácie				95 (  5 %

Identifikačná značka 			kombinácia (max.4) znakov         						Morseovej abecedy

Telegrafná rýchlosť				nastaviteľná

Opakovanie značky	      			nastaviteľné 1 až 6 x za minútu

MTBF						min. 5000 hod.

Rozsah pracovných teplôt			- 10 °C až + 50 °C

Hmotnosť                                                    		max. 35 kg

Zariadenie spĺňa podmienky ICAO ANNEX 10.

RM-01

je VKV rádiové polohové návestidlo (Marker) pracujúce na frekvencii 75 MHz, určené na vyznačenie stanovenej vzdialenosti od VPD pozdĺž zostupnej čiary ILS.

Základné technické parametre:

Frekvencia	                        		75 MHz  (  0,005 %

Výstupný výkon                                          		0,5 - 3 W

Záťažovacia impedancia                            		Zo = 50 (

Impedancia  antény (RM-A)                       		Zo = 50 (  PSV( 1,4

Hodnota PSV                                              		max. PSV ≤ 2

Hĺbka modulácie                                         		95% (  4%

Potlačenie harmonických kmitočtov          		( 60dB

Skreslenie modulácie                                  		( 6%

Modulačné kmitočty:

outer, middle, inner marker                        		400 Hz,1300 Hz ,3000 Hz

MTBF			      			min. 18 000 hod.

rozsah pracovných teplôt                           		-10°C  do +55°C

Hmotnosť                                                   		max. 6,2 kg

Zariadenie spĺňa podmienky ICAO ANNEX 10.

NAVYRA M spolu s RM-01 tvorí  Integrovaný navigačný rádiový systém NARASYS, ktorého výrobca bola, vrátane anténneho systému, a.s. LOBB Banská Bystrica, teraz VOP Trenčín, prevádzka Banská Bystrica.

Príklad možného nasadenia navigačného systému NARASYS na letisku s dvomi pristávacími dráhami v tvare písmena V.