UPOZORNĚNÍ - INFORMATION - AVIS - ZUR BEACHTUNG

Součásti v tomto seznamu uvedené pfatí pro osobní vůz Škoda 110 R - (levé a pravé řízení)

Parts given in this fist are valid for the cars Škoda 110 R - (L  H  and R  H  steering)

Les Iistes ci-aprés ne sont valables que pour les voitures de tourisme Škoda 110 R - ,(direction á gauche et droite)

Die im diesem Verzeichnis angefůhrten Bestandteile geLten nur fúr die Personenkraftwagen Škoda 110 R - (Linksund Rechtslenkung)

Série - Series	Číslo motoru - Engine Number

Série – Reihe	Numéro du moteur – Motornummer

36 	(od - from - á partir de - Ab 1  1  1973)                   	919 970 - 961 969

37 	(od - from - á partir de - Ab 1  4  1973)                   	961 970 - 1002 969

38 	(od - from - á partí r de - Ab 1  8  1973)                  	1002 970 - 1034 769

39 	(od - from - á partir de - Ab 1  10  1973)                  	1034 770 - 1075 669

40 	(od - from - á partir de - Ab 1  1  1974)                   	1075 670 - 1116 819

41 	(od - from - á partir de - Ab 1  4  1974)                   	1116 820 - 1157 350

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ - LIST OF SPARE PARTS

CATALOGUE DES PIECES DE RECHANGE – ERSATZTEILLISTE

OBSAH - CONTENTS - TABLE DES MATIĚRES – INHALTSVÉRZEICHNIS

Skupina - Group 	Podskupina - Subgroup 	Stránka – Page

Groupe - Gruppe 	Sous-groupe - Teilgruppe 	Page – Seite

Pokyny pro objednávku náhradních dílů - Instructions for ordering spare parts

Instructions générales relatives á fourniture de piěces de rechange

Weisungen fůr Bestellungen von Ersatzteilen	9

Schéma a seznam valivých ložisek - Diagram and list of antifriction bearings

Schéma et liste de roulements - Schema und Verzeichnis der Walzlager	12

Seznam ozubených kol - List of gear wheels

Liste des engrenages - Verzeichnis der Zahnriíder	14

Motor - Engine - Moteur - Motor 	17

Blok váiců s příslušenstvím - Cylinder block with fittings

Bloc des tylindres avec accessoires - Zylinderblock mit Zubehór  	 17

Klikový hřídel a setrvačník - Crankshaft and flywheel

Vilebrequin et volant moteur - Kurbelwelle und Schwungrad 	21

Písty a ojnice - Pistons and connecting rods

Pistons et bielles - Kolben und Pleuelstangen  	 21

Vačkový hřídel - Camshaft - Arbre 3 cames – Nockenwelle	21

Rozvodová kola s řetězem - Gear wheels with chain

Roues de dístríbution avec chaPne - Nockenwellenráder mit Kette	21

Hlava bloků válců - Cylinder heads - Culasse - Zylinderkopf 	24

Ventily, vahadla, kozlíky vahadel - Valves, rocker arms, rocker arm brackets

Soupapes, culbuteurs, support de culbuteurs

Ventile, Kipphebel und Kipphebelbbcke 	24

Skříň thermoregulátoru - Thermostat box

Boite de thermostat - Wiirmereglergeh~use 	24

Sací a výfukové potrubí - Induction and exhaust manifolds	24

Rozvodové tyčky, zdvihátka - Push rods, tappets

Tiges, poussoirs - StoBstangen und VentiIst~Bel 	24

Víko hlavy bloku válců a víko rozvodových tyček

Cylinder head cover and push rod cover - Couvre-culasse et couvre-tiges

Zylinderkopfhaube und StoBstangendeckel 	24

Zapalovačí svíčky - Spark plugs - Bougies d'allumage - Zůndkerzen 	24

Vodní čerpadlo s příslušenstvím - Water pump with fittings

Pompe á eau avec accessoires - Wasserpumpe mit Zubehčir 	29

Víko rozvodových kol s olejovou pumpou a vodní čerpadlo

Gearing wheels cover, oil pump and water pump

Couvercle des roues de distribution, pompe á huile et pompe ~ eau

DeckeÍ der Nockenwellenr~der mit Č5lpumpe und Wasserpumpe 	29

Čerpadlo paliva - Fuel pump - Pompe á  essence - Kraftstoffpumpe 	32

Rozdělovač proudu - Distributor - Allumeur - Zííndverteíler 	34

Zapalovací kabely - Ignition cables - Cábles d'allumage - Ziindkabel 	34

Náhradní díly rozdělovače - Spare parts of distributor

Piěces détachées pour atlumeur - Ersatzteile fiir Ziindverteiler 	36

Spodní víko motoru, měřítko oleje - Oil sump and dipstick

Carter inférieur et jauge d'huile - ~Slwanne, blmeBstab 	39

Čistič oleje - Oil filter - Filtre á huile'- bÍfilter 	39

Karburátor - Carburettor - Carburateur - Vergaser 	39

Čistič vzduchu s upevněním - Air cleaner with fastening

Filtre á air avec fixation - Luftfilter mit Befestigung 	39

Thermoregulátor s hadicí - Thermostat with hose

Thermostat avec tuyau - W~rmeregler mit Schlauch 	39

Chladič oleje s tlakoměrem a příslušenstvím - Oil cooler

Radiateur d'huile – blkiihler	42

Náhradní díly karburátoru - Carbúrettor components

Piěces détachées du carburateur - Ersatzteile des Vergasers	44

Ventilátor - Fan - Ventilateur – Liifter	50

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ - LIST OF SPARE PARTS

CATALOGUE DES PIĚCES DE RECHANGE – ERSATZTEILLISTE

Skupina - Group 	Podskupina - Subgroup 	Stránka – Page

Groupe - Gruppe 	Sous-groupe - Teilgruppe 	Page – Seite

Alternátor s upevněním - D  C  generator with fastening

Alteřnateur avec fixation - Alternator mit Befestigung 	53

Nosná příčka motoru s pružnými lůžky

Engine mounting carrier with flexible mounting

Plaque-support du moteur avec cales élastiques

Motorquertr~ger mit elastischen Lagern 	54

Spojka - Clutch - Embrayage - Kupplung 	56

Lamela a štít spojky - Clutch plate and cover

Disque d'embrayage et plateau d'appui - Kupplungsscheibe mit Kupplungsdeckel 	56

Přítlačný kotouč s vysouvacím ústrojím - Pressure disk with release mechanism

Plateau de pression avec mécanisme de débrayage

Kupplungsdruckplatte mit Ausriickvorrichtung 	56

Vysouvací objímka s vypínací pákou - Release sleeve with release lever

Manchon avec levier de débrayage - Ausriickmuffe mit 	56

Pracovní válec s jednotlivými díly - Working cylinder with components

Cylindre agissant avec ses éléments - Arbeitszylinder mit Einzelteilen 	58

Převodovka - Gear box - Boite de vitesses - Wechselgetriebe 	59

Převodová skříň - Gear box - Boite de vitesses - Wechselgetriebegeháuse 	59

Přední víko s ložiskem rychloměru - Gear box front cover with speedometer bearing

Couvercle avant avec palier de compteur

Vorderdeckel mit Lager des Geschwindigkeitsmessers	59

Pružné lůžko - Flexible mounting - Cale élastique - Elastisches Lager 	59

Zasouvací ústrojí - Gear selector mechanism

Mécanisme de changement de vitesses - Schaltwerk 	62

Hnací hřídel s hřídelem spojky - Primary shaft with clutch bearing

Arbre primaire avec arbre d'embrayage - Antriebswelle mit Kupplungswelle 	 64

Zaběhané soukolí (kuželový pastorek a talířové kolo)

Matched gear (bevel pinion and crown wheel)

Couple conique rodé (pinion d'attaque et couronne dentée)

Eingelaufenes Getriebe (Kegelritzel und Tellerrad	64

Synchronní spojky a ozubená kola - Sliding and synchromesh gears

Synchroniseurs et roues d'engrenage - Synchronkupplung und Zahnráder 	64

Hnací kolečko rychloměru - Speedometer driving gear

Pignon de commande de compteur - Antriebsrad des Geschwindigkeitsmessers 	64

Ozubené kolečko zpětného chodu - Reverse gear

Pignon de marche arriěre - Zahnrad des Riickw~rtsganges 	68

Elektromagnetický spouštěč motoru - Elektromagnetic starter-motor

Démarreur électromagnétique - Elektromagnetischer Anlasser 	69

Náhradní díly elektromagnetického spouštěče

Electromagnetic starter-motor components

Piéces détachées du démarreur électromagnétique

Ersatzteile des elektromagnetischen Anlassers 	69

Zadní náprava - Rear axle - Pont arriěre - Hinterachse 	71

Diferenciál s talířovým kolem - Differential with crown wheel

Différentiel avec couronne dentée - Ausgleichgetriebe mit Tellerrad 	71

Levá a pravá polonáprava - L  H  and R  H  rear half axle

Demi-essieu gauche et droit - Linke und rechte Halbachse 	73

Hlava (brzdový buben) zadního kola - Rear wheel head (brake drum)

Téte (tambour de frein) de roue arriére - Hinterradnabe (Bremstrommel) 	73

Hřídele a pryžové dorazy - Shafts and rubber stops

Arbres et butoirs en caoutchouc - Wellen und Gummianschl~ge 	73

Vzpěry s ložisky - Struts with bearings - Etais avec paliers - Streben mit 	75

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ - LIST OF SPARE PARTS

CATALOGUE DES PIĚCES DE RECHANGE – ERSATZTEILLISTE

Skupina - Group 	Podskupina - Subgroup 	Stránka – Page

Groupe - Gruppe 	Sous-groupe - Teilgruppe 	Page – Seite

Teleskopické tlumiče - Telescopic shock absorbers

Amortisseurs - TeleskopstoSdampfer	75

Brzdové ústrojí - Rear wheel brake mechanism

Mécanisme de freins de roues - Hinterradbremse 	78

Přední náprava - Front axle - Train avant - Vorderachse 	80

Nápravnice se závěsnými rameny - Front axle with suspension brackets

Essieu avant avec bras de suspension - Achsk&rper mit Einh~ngarmen 	80

Pružina přední nápravy a stabilizátor - Front ax(e spring and stabílisator

Ressort d'essieu avant et šČabilisateur - Vorderachsfeder und Stabilisator 	80

Hydraulické teleskopické tlumiče - Hydraulic telescopic shock absorbers

Amortisseur télescopiques hydrauliques - Hydraulische Teleskopdámpfer 	80

Hlava kola s brzdovým bubnem a uložením

Front wheel head with brake-drum and bearings

Téte de roue avant avec tambour de frein et roulements

Radnabe mit Bremstrorrimel und 	84

Čepy kol s brzdovým ústrojím - Wheel pivots with brake mechanism

Pivots de roues avec mécanisme de frein - Achsschenkel mit Bremsvorrichtung 	85

Rejdový čep a hlavice s výstřednou vložkou

Steering knuckle with eccentric block Porte-fusée et téte avec piěce excentrique

Achsschenkelbolzen und Kopf mit Exzentereinlage 	85

Řídicí páky - Steering levers - Leviers de direction - Lenkhebel 	85

Brzdové ústrojí - Brake mechanism - Frein avant - Vorderradbremse 	85

Disková brzda - Disk brake	88

Řízení - Steering - Direction – Lenkung

Skříň řízení - Steering box - Boitier de direction - Lenkgehause 	90

Šroub řízení s maticí a uložením - Steering worm with nut and bearings

Vis de direction avec écrou et roulements - Lenkschraube mit Mutter und 	90

Kulisa řízení - Rocker shaft - Coulisse de direction - Lenkstock 	90

Víčko skříně řízení - Steering box cover

Couvercle de boitier de direction - Lenkgeh~usedeckel 	90

Hlavní páka - Drop arm - Levier principal - Lenkstockhebel  	90

Spojovací tyč s řídicími tyčemi a pomocná páka - Track rods and transfer lever

Barres de direction et levier de renvoi	93

Volant s hřídefem a upevněním - Steering wheel column and fastening

Volant de direction avec arbre-colonne et fixation - Lenkrad mit Welle und Befestigung 	94

Zámek volantu - Steering wheel lock

Serrure du volant de direction - Lenkschlof3	94

Pedály a páky - Pedals and levers  - Pédales et leviers - Fuf3hebel und 	97

Konzola řazení s páčkou, táhlem a kloubem

Shifting bracket with lever, drawbar and joint

Console de changement avec levier, tige et rotule	97

Hlavní válec s pedály - Pedal shafts with pedal

Pédalier avec pédales - Hauptzylinder mit FuShebeln 	100

Akcelerátor - Accelerator - Accélérateur - Gasfuf3hebel	102

Brzdy - Brakes - Freins – Bremsen	104

Ruční brzda - Hand brake - Frein á main - Handbremse 	104

Hydraulická brzda - Hydraulic brake	106

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ - LIST OF SPARE PARTS

CATALOGUE DES PIĚCES DE RECHANGE – ERSATZTEILLISTE

Skupina - Group 	Podskupina - Subgroup 	Stránka – Page

Groupe - Gruppe 	Sous-groupe - Teilgruppe 	Page – Seite

Brzdový váleček s jednotlivými díly - Wheel cylinder components

Cylindre de roue et éléments - Radbremszylinder mit Einzelteilen 	108

Tlumič výfuku - Exhaust silencer - Silencieux d'échappement - Auspufftopf 	109

Tlumič výfuku s trubkami - Exhaust silencer with piping

Silencieux d'échappement avec tubes - Auspufftopf mit Rohren 	109

Chladič se sacím pláštěm - Radiator with suction jacket

Radiateur avec jaquette d'aspiration - Kiihler mit Lúfterhaube 	111

Chladič s příslušenstvím - Radiator with fittings

Radiateur avec accessoires - Kiihler mit Zubehór 	111

Záclona chladiče - Radiator curtain - Rideau de radiateur - Kiihlerrollo 	111

Nádržka na palivo - Fuef tank - Réservoir d'essence - Kraftstoffbeh~fter 	112

Vedení paliva - Fuel line - Canalisation d'essence - Kraftstoffleitung 	114

Topení - Heating - Chauffage - Heizung 	115

Elektrický motorek větráku - Fan electric motor

Moteur électrique du ventilateur - Elektromotor des Liifters 	115

Větrák - Fan - Ventilateur - Lufter 	116

Topné těleso s ovládáním - Heating element with control

Corps de chauffage avec commande - Heizkdrper mit Betátigung	116

Rozvodka - Heating distribution - Distributeur de chauffage - Verteiler	119

Kola a oráfování - Wheels and tyres - Roues et pneus - R~der und Bereifung 	121

Bezdušová pneumatika a pneu s duší - Tube4ess tyre and tyre with tube

Pneu sans chambre á air et pneu avec chambre

Schlauchloser Reifen und Reifen mit Luftschlauch 	121

Elektrická výstroj - Electrical equipment

Équipement électrique - Elektrische Ausriistung 	 122

Elektrické příslušenství - Electrical accessories

Accessoires électriques - Elektrisches Zubehór 	122

Točný stírač s náhonem stírátek - Swinging windscreen wiper with wiper drive

Essuie-glace tournant avec commande des tiges

Dreh-Scheibenwischer mit Scheibenwischerantrieb 	122

Osvětlovací tělesa - Lamps - Phares et lanternes - Beleuchtungskdrper 	129

Karosérie - Coachwork - Carrosserie - Karosserie 	132

Karosérie s montážními díly'(přední) - Coachwork with assembly parts (front)

Carrosserie avec éléments d'assemblage (avant)

Karosserie mit Aufbauteilen (vordere) 	132

Karosérie s montážními díly (zadní) - Coachwork with assembly parts (rear)

Carrosserie avec éléments d'assemblage (arriěre)

Karosserie mit Aufbauteilen (riickw~rtige) 	136

Střecha - Roof - Toit - Dach 	132

Přední blatníky - Front mudguards - Ailes AV - Vordere Kotfliigel 	132

Zadní blatníky - Rear mudguards - Ailes AR - Riickwártige Kotfliigel 	136

Víko zásobního kola - Spare wheel covér

Couvercles de roues de secours - Deckel des Réserverades 	132

SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ - LIST OF SPARE PARTS

CATALOGUE DES PIĚCES DE RECHANGE – ERSATZTEILLISTE

Skupina - Group 	Podskupina - Subgroup 	Stránka – Page

Groupe - Gruppe 	Sous-groupe - Teilgruppe 	Page – Seite

Motorová kapota - Engine bonnet - Capot de moteur - Motorhaube 	136

Uzávěrky víka zásobního kola - Spare wheel cover locks

Arrét de couvercle de roue de secours - Deckelverschliisse zum Reserverad	132

Uzávěr víka prostoru pro zavazadla - Lock for luggage boot lid

Arrét du couvercfe de coffre á bagages - Verschluss des Kofferraumdeckels 	132

Uzávěr víka motorové kapoty - Engine bonnet cover lock

Arrét du couvercle de capot - Verschluss der Motorhaube 	136

Dveře - Doors - Portes - Tiiren 	139

Čalouněné výplně dveří - Door panels, uphoistered

Panneau tapissé de portes - Tapezierte 	139

Převodové zámky a kliky dveří - Inner door locks and door handles

Serrures intérieures et poignées de porté - Innenschl~sser mit Tiirklinken 	139

Větrací a spouštěcí okna - Ventilating wing windows and drop windows

Lěve-glaces et ailerons de ventilation - Dreh- und 	139

Zadní vyklápěcí okno, výplně, postranice - Ventilating wing windows

Ailerons de ventilation - Liiftungsfenster 	144

Přední nárazník - Front bumper - Pare-choc avant - Vordere Stof3stange 	146

Zpětná zrcátka, clony proti slunci - Rear view mirrors

Rétroviseurs - Riickblickspiegel 	146

Zadní nárazník - Rear bumper - Pare-choc arriěre - Hintere Stof3stange 	149

Ozdobná mříž zadního čela - Rear face decorative grille

Grille décorative du front arriěre - Ziergitter der Riickwand 	150

Ozdobné lišty a štítky - Decorative moulding and emblems

Moulures décoratives et emblémes - Zierleisten und Schilder 	150

Skupínové svítilny - Combination tail lamps

Lanterne arriěre - Gruppenheckleuchten 	150

Kryty pod motor - Engine splash guards

Tóles de protection sous moteur - Verkleidungen unter dem Motor 	152

Přístrojová deska - Dashboard - Tablier de board - Instrumentenbrett 	153

~tít s měřicimi přístroji - Board with instruments

Tableau pour instruments de mesure - Tafel mit Messgeráten 	153

Větrání - Ventilation - Ventilation - Entliiftung 	158

Nalévací hrdlo palivové nádrže - Fuel tank fiiler neck

Goulotte de remplissage du réservoir d'esssence - Fiillstutzen des Kraftstoffbehálters 	160

Čelní a zadní okno - Windshield and rear light window

Pare-brise et lunette arriěre - Windschtuzscheibe und Riickwandfenster 	162

Víčka podiahy s těsněním - Floor covers with rubber moulding

Couvercles de fond avec joints - Bodendeckel mit Dichtungen 	162

Omyvač čelního skla - Windscreen rinsing device

Rinceur de pare-brise - Windschutzscheibenwascher  	164

Ofukování zadního skla - Rear window blowing

Soufflage du verre arriěre - Beblasung des hinteren Fensters 	165

Konsola středního nosníku - Central beam console

Console du longeron centrale - Konsole des Mitteltrágers 	166

Odnímací koberce - Removable mats

Tapis amovibles - Abnehmbare Teppiche	167

Koberce - Mats - Tapis - Teppiche 	168

Sedadla - Seats - Siěges – Sitze	169

Zástěry zadních kol - Protective leather of rear wheels

Plastrons des roues arriěres - Spritzleder der Hinterráder 	174

Bezpečnostní pásy - Safety belts - Ceintures de sécurité - Sicherheitsgurte 	175

Výbava - Outfit - Outillage - Ausstattung 	176

Zvedák vozu - Lifting jack - Cric - Wagenheber 	176

Brašna s ná řadím - Bag with tools

Trouse á outils - Werkzeugtasche mit Werkzeug	176

ČÍSELNÍK - NUMMERICAL INDEX - INDICE - TEILNUMMERN-REGISTER	178

POKYNY PRO OBJEDNÁVKU NÁHRADNÍCH DÍLŮ

Při objednávce náhradních dílů nutno vždy udati:

- Přesnou firmu nebo adresu objednavatele, tedy jméno, příjmení, bydliště, poštovní a železniční stanici (stanici dráhy)

- Typ vozu, výrobní číslo motoru, které je uvedeno na typovém štítku a typovém osvědčení  Číslo motoru je vyraženo na bloku

- Přesné pojmenování a objednací číslo součásti podle tohoto seznamu náhradních dílů

- Počet objednaných součástí

5  Způsob odeslání

Není-li objednavatelem jinak určeno, provede se odeslání náhradních součástí podle našeho uvážení  Objednávky se nepotvrzují, jako potvrzení slouží dodací list nebo faktura dodavatele

Zásilky jdou vždy na účet a nebezpečí objednavatele, zpravidla jen za hotové nebo na dobírku

Zásilky se pojišťují jen na výslovné přání  Nutno zvláště oznámit, žádá-li se o vypravení poštou, expres, drahou jako rychlozboží, nebo jako zboží s pojištěnou dodací lhůtou

Neručí se za ztráty, které by vznikly opožděným nebo nesprávným dodáním objednaných součástí  Telegrafické objednávky zřetelně stylizovati a dodatečně písemně opal<ovati, aby se zabránilo nedorozumění

Na reklamace se béře zřetel pouze do 8 dnů při současném oznámení čísla dodacího listu nebo účtu  Zaslané staré součástky jako vzorky se vracejí jen na výslovné přání objednavatele  Náhrady za ně se neposkytují  Ceny platí loco ústřední sklad továrny

Součásti, které se na skladě nevedou a které byly zhotoveny na objednávku, neberou se v žádném případě zpět  Rovněž tak se neberou zpět součásti, které již byly jednou montovány nebo poškozeny

Díly, které se nám vracejí ze zahraničí z jakýchkoliv důvodů, musí býti zaslány franko na adresu "Motokov", Praha VII, třída Dukelských hrdinů č  47, stanice Praha hlavní nádraží

Díly, které se nám vracejí z jakýchkoliv důvodů z tuzemska (území ČSSR) musí být zaslány franko na adresu "Mototechna", ústřední odbytová základna pro náhradní díly "Škoda", Mladá Boleslav, Marxova 20

Vyprošujeme si současně oznámení, jsou-li dotyčné díly poslány jal<o vzor, k výměně nebo k odpisu  Náhradní díly, které mají v textu počet kusů v zá

vorce, např  (2), nemusí být v každém případě vedeny, event  se vedou v montážním celku (viz talířové kolo a pastorek)  Některé v seznamu vedené díly se nedodávají samostatně, ale pouze v kompletech současně s jinými díly

Změny konstrukce si vyhražujeme

Při objednávce náhradních dílů pro elektrické přístroje udejte značku a typ přístroje (například PALMAGNETON atd )

Údaje "vpravo", "vlevo" rozumí se vždy ve směru jízdy

Při uvádění "první", "druhý", "přední" a "zadní" rozumí se vždy směr od předku vozidla

INSTRUCTIONS FOR ORDERING SPARE PARTS

When ordering spare parts quote always:

- Full name and address of the person or firm ordering parts  If parts are to be sent by rail do not fail to state the name of the nearest railway station

- Type of car, engine and serial number, given on the car certificate  (Engine number will be found stamped on the cylinder block )

- Exact name and reference number of spare parts in accordance with this spare parts list

- Quantity of parts required 5  Despatch instructions

Unless otherwise specified by the customer, the mode of dispatch is at our discretion  The orders are not confirmed by us, invoice or delivery note serving as a written confirmation  All shipments are carried out on account and risk of the customer; payment as a rule against cash or C  O  D

The shipments are insured on special request only  Always specify, whether the goods are to be dispatched by mail, express, by rail as express goods or as goods with insured delivery term

We accept no responsibility for losses caused by delays in delivery or by supplying wrong parts  Orders by wire should be worded clearly and confirmed by letter to avoid any missunderstanding  Claims should be lodged within 8 days from the arrival of the goods  At the same time do not fail to state the number of invoice or delivery note  Old spare parts sent to us as samples will be returned only on special request  No allowance is granted for these parts  The prices are quoted ex factory's central depot

Parts which are not in our stock as a rule and which were manufactured on special order, can under no circumstances be taken back by us; this applies also to parts which have been fitted in the car or otherwise damaged

INSTRUCTIONS FOR ORDERING SPARE PARTS

Parr s returned to us for any reason whatever should be sent, carriage paid, to MOTOKOV, Praha VII, třída Dukelských hrdinů č  47  Always specify whether the parts are to serve as,pattern or are to be replaced or cred ited

Design and construction are liable to alterations without notice

When ordering spare parts for the electrical equipment please always quote the maker's trademark (PAL-MAGNETON etc )

The indications "right", "left" are to be understood in the driving direction

On specifying "first", "second", "front" and "rear" the specifications are to be understood facingthe front part of the car

The metric system of measurements and symbols is used throughout  All dimensions are in millimetres except where otherwise stated

 = diameter, for example:

Part No  6202 mm ČSN 02 4640 - ball bearing s  15/35x11 has an inside diameter of 15 mm, an outside diameter of 35 mm and is 11 mm thick

Spare parts, whose quantity numbers are in parenthesis (2) are, in some cases, not stored and delivered separately, but only in completes with other parts

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA FOURNlTURE DE PIĚCES DE RECHANGE

Toutes les commandes de piěces de rechange doivent comporter les renseignernents suivants:

- Adresse exacte de la maison ou de la personne passant la commande, á savoir, nom, domicile, bureau de poste et station de chemin de fer

- Modéle de la voiture, numéro du moteur  Le numéro du moteur est estampé sur le bloc des cylindres

- Désignation exacte et numéro de commande de la piéce désirée suivant les indications du présent catalogue

- Nombre de piéces commandées

- Mode d'expédition

Sauf indication contraire fournie par le client I'expédition des piěces commandées sera exécutée á notre gré  Nous n'accusons pas réception des commandes, le bon de livraison ou la note rempla~ant I'accusé de réception

Nos envois voyagent aux risques et périfs du client et, en principe, ils sont payables au comptant ou contre remboursement

Nous n'assurons nos envois que sur demande expresse du clients  Nous demandons á nos clients de spécifier si les envois doivent étre faits par colis postal, exprěs, par chemin de fer exprěs, ou avec délai de remise garanti

Nous n'assurons aucune responsabilité pour dommages causés par une livraison retardée ou erronée des piěces commandées  Les commandes télégraphiques doívent étre líbelées clairement et confirmées immédiatement par lettre, afin d'éviter tout malentendu

Les réclamations ne pourront ětre prises en considération que si eJles nous parviennent dans un délai de 8 jours; elles doivent étre accompagnées de I'indication du numéro de la fiche de livraison ou de !a facture  Les parties usées, envoyées par le client pour nous servir de moděle, ne lui seront retournées que sur sa demande expresse  Aucune indemnité ne sera accordée á ce titre  Nos prix s'entendent pour marchandises prises au dépót central de nos usines

Les piéces qui ne figurent pas dans notre stock et qui ont été frabriquées sur commande ne seront reprises en aucun cas  De méme, nous refusons de reprendre toute piěce qui a été montée par le client ou endommagée d'une maniére quelconque

Les piéces qui nous sont retournées pour une raison quelconque doivent étre adressés franco de port á I'adresse MOTOKOV, Praha VII, třída Dukelských hrdinů č  47, stacion Prague, Tchécoslovaquie  Nous prions nos clients de nous aviser en méme temps, si les piéces en question nous sont envoyées pour servir de moděle ou si elles nous sont retournées pour étre remplacées ou reprises en compte

Nous nous réservons le droit de procéder á toute modification de construction que nous jugerons utile

En cas de commande de piěces de rechange pour appareils électriques, ne pas manquer d'indiquer la marque de I'appareil (MAGNETON ou autre)

Les indications "á droite" ou "á gauche" s'entendent toujours dans le sens de I'avancement de la voiture

Les indications "premier", "deuxiěme", "avant" ou "arriěre" s`entendent toujours dans le sens de I'avancement de la voiture

Le systéme métrique et symboles sont utilisés partout  Toutes les dimensions sont en millimětres sauf indications contraires

 = diamětre, par exemple:

La piěce no  115-5602 - roulement á billes

 15/35X11 a un diamětre intérieur de 15 mm, un diamětre extérieur de 35 mm et 11 mm de largeur

Les piéces de rechange, dont I'indication de quantité est entre parenthéses (2), ne sont pas emmagasinées et délivrées séparément, mais seulement en jeux complets avec d'autres piěces

WEISUNGEN FIJR BESTELLUNGEN VON ERSATZTEILEN

Bei Bestellungen von Ersatzteilen sind stets folgende Angaben zu machen:

- Anschrift des Bestellers, d  h  Vor- und Zuname, Wohnort, Post- und Bahnstation

- Wagentype, Herstellungsnummer des Motors (Wagens) und Reihe, die am Typenschild und im Fahrzeugbrief angefiihrt sind  (Die Motornummer ist im Kurbelgeháuse eingeschlagen )

- Genaue Benennung und Bestef(nummer der Ersatzteile nach dieser Ersatzteilliste

- Stiickzahl der bestellten Teile

- Versandart

Wird die Versandart vom Besteller nicht bestimmt, so erfolgt der Transport nach eigenem Ermessen; Bescellungen werden nicht best~tigt, als Best~tigung dient der Lieferschein oder die Rechnung des Lieferers

Sendungen gehen immer auf Rechnung und Gefahr des Abnehmers, gegen Barzahlung oder gegen Nachnahme

Sendungen werden nur auf ausdriicklichen Wunsch versichert  Es ist anzugeben, ob verlangt wird, daf3 der Versand per Post, express, mit der Bahn als Eilgut oder als Ware mit versicherter Lieferzeit erfolgen soll

Fur Verluste, die durch versp~tete oder unrichtige Zustellung der bestellten Ersatzteile entstehen, wird 1<einerlei Garantie iibernommen  Telegraphische Bestellungen sind deutlich abzufassen und um Mif3verstándnissen vorzubeugen, nachtr~glich schríftlich zu bestátigen

Reklamationen werden nur innerhalb von 8 Tagen beriicksichtigt, hierbei ist die Nummer des Lieferscheins oder der Rechnung gleichzeitig anzufiihren  Alte Bestandteile, die als Muster eingesandt wurden, werden nur auf ausdrúcklichen Wunsch des Bestellers zuriickgestellt  Es wird fiir diese kein Ersatz gewáhrt  Die Preise gelten ab Zentrallager des Herstellerwerks

Bestandteile, die nicht lagernd sind und daher auf Bestellung angefertigt wurden, werden keinesfalls zuriickgenommen, ebenso Bestandteile, die bereits eingebaut waren oder beschí3digt wurden

Bestandteile, die aus irgendeinem Grund aus dem Ausland zuriickgesandt werden, sind franko an "MOTOKOV", Praha VII, třída Dúkelských hrdinú Nr  47, Praha - hlavni nádraží (Praha - Hauptbahnhof) einzusenden

Gleichzeitig wird um Mitteilung ersucht, ob die betreffenden Teile als Muster, zwecks Austausches oder zur Gutschrift eingesandt wurden

Ersatzteíle, beí denen ín der Textkofonne eíne Stííckzahl in Klammern, z  B  (2), angegeben ist, miissen nicht in jedem Fall gefiihrt werden, (siehe Tellerrad und Ritzel)  Einige Bestandteile, die im Verzeichnis angefiihrt sind, werden nicht selbst~ndig, sondern nur als Montagegruppe, gleichzeitig mit anderen Teilen geliefert

Konstruktions~nderungen vorbehalten!

Bei Bestellungen von Ersatzteilen fiir elektrische Ger~te sind Marke und Type des Geríites (z  B  PALr MAGNETON usw ) anzufiihren

Die Bezeichnungen "links", "rechts" sind immer in der Fahrtrichtung zu verstehen

Die Angaben "erster", "zweiter", "vorderer" und "riickwártiger" gelten stets vom Vorderteil des Fahrzeuges aus

Zapalovací a osvětlovací kabely, gumové těsnění oken a dveří, hadice gumové i PVC se dodávají v běžných metrech  Za tím účelem je u těchto součástí udána délka v mm

Obchodní čísla uvedená v závorce vedle čísla hlavního (používá se u zapalovacích kabelů, pryžového těsnění, úřezků pryžových hadic apod ) platí jako náhrada pro ČSSR

The lighting and ignition cables, the rubber window and door strips, the rubber hoses and the PVC will be supplied in linear metres  For this reason the length of these parts is given in millimetres

The numbers given in parenthesis next to the main number (in use for ignition cables, rubber packings for windows, hose rubber cuttings etc ) valid as substitute in the ČSSR

On ne livre qu'en mětres courants des cábles d'allumage et d'éclairage, les garnitures de caoutchouc des fenětres et des portes, des tuyaux de caoutchouc et de PVC  Pour cette raison on y indique la longueur en mm

Les numéros commerciaux indiqués entre paranthěses á cóté du numéro principal (s'emploient pour des cábles d'allumage, la garniture de caoutchouc pour fenétres, tron4ons de tuyaux de caoutchouc etc ) valablent comme substitution en ČSSR

Die Zund- und Belichtungskabel, die Gummidichtungen fiir Fenster und Tiiren, die Gummischláuche und das PVC werden in laufenden Metern geliefert  Zu diesem Zwecke wird die Lánge bei diesen Teilen in mm angegeben

Die in Klammern, neben der Hauptnummer angegebenen Handelsnummern (wird fiir Ziindleitung, Gummidichtung der Fenster, Gummischlauchabschnitte usw  gebraucht) gelten als Ersatz in der ČSSR

SCHÉMA VALIVÝCH LOŽISEK - LIST OF ANTIFRICTION BEARINGS

LISTE DES ROULEMENTS - SCHEMA DER WALZLAGER

SEZNAM VALIVÝCH LOŽISEK - LIST OF ANTIFRICTION BEARINGS

LISTE DES ROULEMENTS - VERZEICHNIS DER WALZLAGER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Motor - Engine

Moteur - Motor

1,	6000	Ložisko vodní pumpy 	 10/26 x 8	1	960-600000

ČSN 02 4633	Water pump bearing

Roulement de pompe á eau

Lager der Wasserpumpe

2,	6200 G	Kuličkové ložisko s pryžovým

10-103-5771	těsněním	 10/30 x 9	1		960-620080

Ball bearing with rubber packing -

Roulement á billes avec joint

(caoutchouc)

Kugellager mit Gummidichtung

3 	6202 Z/C3	Kuličkové ložisko větráku	 15/35 x 11	2	960-620223

ČSN 02 4640	Fan ball bearing - Roulement

á billes du ventilateur

Kugellager des Liifters

3a 	6202 Z	Kuličkové ložisko

ČSN 02 4640	klikového hřídele	 15/35 x 11	1	960-620220

Ball bearing of crankshaft

Roulement á billes du vilebrequin

Kugellager der Kurbelwelle

Převodovka - Gear box

Boite de vitesses

Wechselgetriebe

4 	10-025-5773	Dvouřadové kuličkové ložisko	-	1	969-102580

Two-row ball bearing

Roulement á billes á deux lignes

Zweireihiges Kugellager

5 	6304/C6	Kuličkové ložisko - Ball bearing	 20/52 x 15	1	960-630406

ČSN 02 4637	Roulement á billes - Kugellager

6 	3205 N/C6	Dvouřadové kuličkové ložisko	 25/52 x 20,6	1	961-320536

ČSN 02 4665	Two-row ball bearing

Roulement á billes á deux lignes

Zweireihiges Kugellager

7 	10-130-5719	Válečkové ložisko	 22/32 x 65 x 21	1	969-400220

NU	Roller bearing	N/C6

Roulément á rouleaux

Zylinderrollenlager

8 	10-115-7058	Ložisko spojky - Clutch bearing  	-	1	965-110660

'	Roulement d'embrayage

Kupplungslager

Zadní náprava ~- Rear axle

Pont arriěre - Hinterachse

9 	10-070-5746	Kuželíkové ložisko	 70/110 x 20/25,3	2	969-300701

P 32014 AX/C6	Taper-roller bearing

Roulement á rouleaux coniques

Kegelrollenlager

10 	2306	Kuličkové ložisko	 30/72 x 27	2	961-230600

ČSN 02 4654	Roller bearing

Roulement á billes

Kugellager

SEZNAM VALIVÝCH LOŽlSEK - LIST OF ANTIFRICTION BEARINGS

LISTE DES ROULEMENTS - VERZEICHNIS DER Wi4LZLAGER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Přednínáprava – Frontaxle

Train avant - Vorderachse

11 	30206	Ložisko	 62/30 x 17,25	2	963-020600

ČSN 02 4720	Taper-roller bearing

Roulement á rouleaux coniques

Kegelrollenlager

12 	30304	Ložisko	 52/20 x 16,25	2	963-030400

ČSN 02 4722	Taper-roller bearing

Roulement á rouleaux coniques

Kegelrollenlager

Řízení – Steering

Direction - Lenkung Kuličkové ložisko

13 	6203	Kuličkové ložisko	 17/40 x 12	2	960-620300

ČSN 02 4636	Roller bearing

Roulement á billes

Kugellager

SCHÉMA OZUBENÝCH KOL - LOCATION OF GEAR WHEELS

DISPOSITION DES ENGRENAGES – ZAHNRÁDERSCHEMA

SEZNAM OZUBENÝCH KOL - LIST OF GEAR WHEELS

LISTE DES ENGRENAGES - VERZEICHNIS DER ZAHNRAER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Motor - Engine - Moteur – Motor

~1 	10-153-1221	Rozvodové kolečko	17	1	110-010200

Crankshaft timing wheef

Pignon sur vilebrequin

Kurbelwellenkettenrad

2 	10-176-1222	Rozvodové kolečko "C"	34	1	110-020360

Crankshaft timing wheel "C"

Pignon sur arbre á cames "C"

Nockenwellenkettenrad "C"

3 	10-175-1222	Šroubové kolečko - Worm wheel	11	1	110-040080

Pignon helico'idal - Schneckenrad

4 	10-184-1227	Ozubené kolo olejového čerpadla	12	1	110-040070

Oil pump idler wheel

Pignon mené de pompe á huile

Olpumpenstirnrad

5 	10-129-7014	Úpl  hřídel olej  čerpadia s ozub  kolečkem	12	1	111-040030

Oil pump shaft with driving wheel compl

Arbe de pompe avec pignon de commande,

complet

Vollst  ~Ipumpenwelle mit Zahnrad, treibend

6 	10-177-1222	Šroubové kolečko - Worm wheel	11	1	110-030240

Pignon helicoidal - Schneckenrad

7 	10-147-1024	Ozubený věnec setrvačníku	105	1	110-010350

Flywheel starter ring

Couronne dentée de volant

Schwungradzahnkranz

Převodovka - Gear box

Boite de vitesses - Wechselgetriebe

8 	10-136-7128	Úplné ložisko rychloměru	16, 31	1	110-200313

Speedometer bearing assembly

10-133-7128	Palier de compteur, complet	16, 31	1***	110-200312

Vollst  Lager des Geschwindigkeitsmessers

9 	10-160-7103	Hnací hřídel s koly 3  a 4  rychlosti - Primary		1	110-210012

shaft - Arbre de commande - Antriebswelle	-

12 	10-224-1729	Hnané kolo 2  rychlosti - 2nd speed driven	34, 27	1	110-210060

wheel - Pignon mené de 2éme vitesse

Abtriebsrad des 2  Ganges

13 	10-223-1729	Hnané kolo 3  rychlosti - 3rd speed driven	31	1	110-210070

wheel - Pignon mené de 3éme vitesse -

Abtriebsrad des 3  Ganges

14 	10-218-1731	Přesuvný závěr s kolem zpětného chodu	36	1	110-210402

Synchromesh sleeve with reverse whee)

Manchon baladeur de synchroniseur avec

pignon de marche arriére

Gleichlaufscheibenhiilse mit Zahnrad des

Riicklaufganges

15 	10-245-1729	Hnané kolo 4  rychlosti - 4th speed driven	26, 27	1	111-210080

wheel - Pignon mené de 4éme vitesse -

Abtriebsrad des 4  Ganges

16 	10-226-1729	Hnané kolo 1  rychlosti - 1st speed driven	38, 27	1	110-210050

wheel - Pignon mené de 1ěre vitesse -

Abtriebsrad des 1  Ganges

17 	10-144-7102	Úplné kolo zpětného chodu - Reverse gear	18	1	110-210210

assy  - Pignon de marche arriére, complet -

Vollst  Rad des Riicklaufganges

SEZNAM OZUBENÝCH KOL - LIST OF GEAR WHEELS

LISTE DES ENGRENAGES - VERZEICHNIS DER ZAHNRdDER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

18 	10-005-7135 	Úplné hnací kolečko rychloměru	13	1	110-200324

10-004-7135 	Speedometer driving wheel complete	12	1***	110-200323

Pígnon de commande de compteur, compl

Vollst  Zahnrad treibend zum Tachometer

19 	02-8014 17 	Volnoběžka - Free wheel	9	1	 110-904030

Roue porteur - Freilaufkupplung

Zadní náprava - Rear axle

Pont arriére - Hinterachse

20 	10-122-7285 	Kuželové soukolí Oerlikon ( SPIROMATIC)	9, 40	1	110-310352

Matched pair Oerlikon (SPIROMATIC)

Couple conique rodé Oerlikon (SPIROMATIC)

Eingeiaufenes R~derpaar Oerlikon

(SPI ROMATIC)

20 	10-123-7285 	Kuželové soukolí (Oerlikon)	9, 42***	(1)	110-310353

Matched pair (Oerlikon)

Couple conique rodé (Oerlikon)

Eingelaufenes Ráderpaar (Oerlikon)

21 	10-159-2071 	Planetové kolo diferenciálu	16	2	110-310253

Differential sun wheel

Roue planétaire de différentiel

Antriebszahnrad des Ausgleichsgetriebes

22 	10-133-2072 	Satelit diferenciálu - Dífferential star pinion	10	2	110-310260

Pignon satellite de différentiel

Ausgleichkegelrad

*** Pro horský převod v zadní nápravě 1:4 66

For rear axle mountain ratio 1:4 66

Pour rapport de démultiplication pour la montagne

Fur Bergubersetzung in Hinterachse 1:4 66

MOTOR - ENGINE = MOTEUR – MOTOR

Blok válců s příslušenstvím - Cylinder block with fittings

Bloc des cylindres avec accessoires - Zylinderblock mit Zubehór

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

- 	10-394-7000	Úplný motor - Engine assy		1 	112-000002

Moteur compl  - Vollst  Motor

- 	10-376-7000	Úplný motor s příslušenstvím 		1 	112-000001

Engine assy  with accessories

Moteur - Volls  Motor mit Zubehór

1  	10-545-7001	Blok válců se závrtnými šrouby 		1 	112-000080

Cylinder block - Bloc des cylindres - Zylinderblock

2 	10-516-5221	Závrtný šroub - Stud - Goujon – Stiftschraube		6 	110-009113

3 	272-5136	Zátka se zářezem - Plug with slot 		2 	110-004690

Bouchon avec entaille - Pfropfen mit Schlitz

4  	M 10 Sp 2 x 35 	Závrtný šroub k upevnění převodovky, zinkovaný 		1	978-790635

ČSN 02 1178 55 	Zinc plated stud for fixing of gear box

Goujon pour fixation de la boite de vitesses galvanisé poli

Stiftschraube zur Befestigung des Getriebegeh~uses, verzinkt

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

4 	10-523-5221 	Závrtný šroub – Stud	 	1	111-009120

Goujon - Stiftschraube (85 mm)

5 	M 8 Sp 2 x 25 	Závrtný šroub k upevnění převodovky, zinkovaný 		2 	978-788625

ČSN 02 1178 55 	Zinc plated stud for fixing of gear box

Goujon pour fixation de la boite de vitesses, galvanisé poli

Stiftschraube zur Befestigung des Getriebegeh~uses, verzinkt

6 	10-260-5156 	Kolík - Pin - Goupille - Stift 		2	110-008310

7 	6 p 6 x 16 	Kolík - Pin 		2	984-106016

ČSN 02 2150 	Goupille - Stift

8 	10-592-5201 	Šroub htavy bloku válců - Hex  head screw M 10 x 105 		9	110-029010

Boulon T  H  - Sechskantschraube zum Zylinderkopf

9 	10-470-5221 	Šroub k upevnění hlavy 		4	110-029120

Screw for fixatíon of cylinder head

Boulon pour fixation de ia culasse

Schraube zur Befestigung des Kopfes

9 	10-506-5221 	Šroub k upevnění hlavy (abnormální) 		4*	110-009121

Screw for fixation of cylinder head (oversize)

Boulon pour fixation de la culasse (majoré)

Schraube zur Befestigung des Kopfes (abnormal)

10 	M 6 Sp 2 x 32 	Závrtný šroub víčka rozvodových tyček 		4	978-606032

ČSN 02 1178 20 	Push rod cover stud

Goujon de couvercle des tiges de commande du culbuteur

Stiftschraube zum Deckel der Stossstangen

11 	M 8 Sp 2 x 30 	Závrtný šroub vodní pumpy - Water pump stud 		2	978-608030

ČSN 02 1178 20 Goujon de pompe á eau - Stiftschraube zur Wasserpumpe

12 	M 8 Sp 2 x 40 	Závrtný šroub vodní pumpy 		1	978-608040

ČSN 021178 20 	Water pump stud

Goujon de pompe á eau

Stiftschraube zur Wasserpumpe

12 	M 8 Sp 2 x 50 	Závrtný šroub vodní pumpy 		1	978-608050

ČSN 02 1178 20 	Water pump stud

Goujon de pompe á eau

Stiftschraube zur Wasserpumpe

13 	M 8 Sp 2 x 20 	Závrtný šroub pumpy na palivo		2	978-208020

ČSN 02 1176 20 	Fuel pump stud

Goujon de pompe á essence

Stiftschraube zur Kraftstoffpumpe

14 	M 8 x 18 	Šroub k upevnění pumpy na palivo 		1	971-288018

ČSN 02 1103 25 	Screw for fixation of fuel pump

Boulon pour fixation de la pompe á essence

Befestigungsschraube zur Kraftstoffpumpe

-	8,4 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe 		1	992-702488

ČSN 02 1702 05

15 	10-143-5366 	Šroub čističe ofeje - Oil filter screw 		1	110-009010

Boufon de fittre á huíle - Schraube zum

16 	M 6 x 18 	Šroub konzoly dynama 		2 	971-286018

ČSN 02 1103 25 	D  C  generator bracket bolt

Boulon de console de dynamo

Schraube zur Konsole der Lichtmaschine

-	6 1 	Pružná podložka - Spring washer 		2 	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

17 	M 8 Sp 2 x 28 	Závrtný šroub držáku ventilátoru 		4 	978-608028

ČSN 02 1178 20 	Fan holder stud

Goujon de support de ventilateur

Stiftschraube des Liifterhalters

18 	10-343-5365 	Nástavec vypouštěcího kohoutu 		1 	110-008780

Drain cock adapter

Ajustage de robinet de vidange

Ansatzstiick zum Ablasshahn

21 	10-165-2810 	Víko 1  ložiska - 1st crankshaft bearing cap 		(1)	110-002093

Chapeau du patier avant de vilebrequin - Deckel des 1  Lagers

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

22 	10-166-2810	Víko 2  ložiska - 2nd crankshaft bearing cap 		(1)	110-002094

Chapeau du palier central de vilebrequin - Deckel des 2  Lagers

23,	10-167-2810	Víko 3  ložiska - 3rd crankshaft bearing cap 		(1)	110-002095

Chapeau du palier arriěre de vilebrequin - Deckel des 3  Lagers

25 	10-607-1241	Polovina pánve ložiska klikového hřídele 		6	111-010180

Crankshaft bearing liner (half)

Coussinet du palier de vilebrequin (moitié)

Kurbelwellenlagerschale (Hálfte)

25 	10-614-1241	Polovina pánve ložiska klikového hřídele (abnormální) 	6*	111-010181

Crankshaft bearing liner (oversize)

Coussinet du palier de vilebrequin - anormal

Kurbelwellenlagerschale - abnormal (~ 54,75)

25 	10-615-1241	Polovina pánve klikového hřídele (abnormální)		6* 	111-010182

Crankshaft bearing liner (oversize)

Coussinet du palier de vilebrequin (anormal)

Kurbelwellenlagerschale - abnormal (~ 54,50)

25 	10-616-1241	Polovina pánve klikového hřídele (abnormální)		6*	111-010183

Crankshaft bearing liner (oversize)

Coussinet du palier de vilebrequin (anormal)

Kurbelwellenlagerschale - abnormal (~ 54,25)

25 	10-617-1241	Polovina pánve ložiska klikového hřídele (abnormální) 	6*	111-010184

Crankshaft bearing liner - oversize

Coussinet du palier de vilebrequin (anormal)

Kurbelwellenlagerschale - abnormal (~ 54,00)

26 	10-275-5419	Těsnění 3  ložiska - Packing for 3rd crankshaft bearing 	2 	110-090920

Garniture de palier arriěre - Dichtung des 3  Lagers

27 	10-244-5107	Pojišiovací podložka - Lock washer		6 	110-019672

Rondelle d'arrét - Sicherungsblech

28 	M 10	Šestihranná matice - Hexagonal nut		6	991-401010

ČSN 02 1401 20	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

29 	10-237-5370	Mazací šroub řetězu		1	105-029092

Hollow lubrication screw

Boulon creux de graissage

Schmierhohlschraube

30 	10-227-5120	Víko ložiska vačkového hřídele 		1	110-022080

Camshaft bearing cap

Chapeau du palier d'arbre á cames

Nockenwellenlagerdeckel

-	M 5x10	Šroub se šestihrannou hlavou		2 	971-505010

ČSN 02 1103 20 	Bolt, hexagonal head

Boulon á těte hexagonale

Sechskantschraube

31 	10-158-1089	Zadní víčko - Rear cover		1 	110-012041

Couvercle arriěre - Riickw~rtiger Deckel

31 	10-114-7030	Úplné zadní víčko s těsnicím kroužkem - Rear cover assy	1	110-002053

46 		Couvercle arriěre compl  - Vollst  rúckwártiger Deckel

32  	10-071-5401	Těsnění víčka - Cover gasket 		1	110-090900

Joint de couvercle - Deckeldichtung

33 	M 6 X 20	Šroub s válcovou hlavou - Cylindrical screw		5 	974-106020

ČSN 02 1131 20 	Vis á téte cylindrique - Zylinderkopfschraube

34 	6,1	Pružná podložka - Spring washer 		5 	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

35 	10-452-3078	Konsola dynama - D  C  generator bracket (do 36  série) 	1**	110-032422

Console de dynamo - Konsole zur Lichtmaschine

35 	10-569-3078	Vzpěra motorové patky (ód 37  série)		1***	111-002490

Strut - Montant - Stiitze

36 	3/8"	Kulička - Ball 		1 	968-409520

ČSN 02 3680	Bille - Kugel

37 	237-5055	Pružina redukčního ventilu		1 	110-008190

Reducťion valve spring

Ressort de la soupape de réduction - Reduktionsventilfeder

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

38 	14 x 20	Těsnicí kroužek - Seal ring 		1	933-881420

ČSN 02 9310 8	Anneau d'étanchéité - Dichtungsring

39 	10-292-5136	Šroub redukčního ventilu 		1	110-009090

Reduction valve screw

Vis de la soupape de réduction

Schraube zum Reduktionsventil

-	10-033-7083	Úplná souprava vložek s písty a kroužky ~ 72 mm 		1	112-000310

Set of wet cylinder liner with pistons and rings

)eu de chemise avec cylindres et segments

Satz der Zylinderlaufbiichse mit Kolben und Ringen

40 	10-200-1006	Vložený válec - Wet cylínder liner ~ 72 mm 		4	111-000300

Chemise de cylindre - Zylinderlaufbiichse

41 	164-5428	Těsnění - Seal ring 		4	105-009994

Joint de chemise - Dichtung 0,1 mm

41 	165-5428	Těsnění - Seal ring 		4	105-009995

Joint de chemise - Dichtung 0,32 mm

41 	10-198-5428	Těsnění - Seal ring		4	111-008400

Joint de chemise - Dichtung 0,14 mm

41 	10-201-5428	Těsnění - Seal ring 0,2 mm 		4	111-008401

)oint de chemise - Dichtung

42 	10-110-7145	Baroskop - Electric oil pressure gauge 		1	110-094203

443-852-018-020 	Mano-contact-pressíon de I'huíle - Druckmesser

43 	10-310-5136	Zátka olejového kanálku - Oil channel plug		1	110-004691

Bouchon pour canalisation d'huile

Verschiussschraube des ~Ikanals

44 	10-195-5428	Těsnění - Seal ring  		1	110-008403

Anneau d'étanchéité - Dichtungsring

45 	10-671-5101	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe  		7	110-009650

46 	10-148-5415	Těsnicí kroužek "Goetze" 80 x 100 x 13 WDR 827 NLD		1	953-080413

Seal ring - Anneau d'étanchéité - Dichtungsring

47 	M 10 x 120	Šroub krajních kozlíků - Screw 		2	974-810720

ČSN 02 1143 70 	Vis - Schraube

* abnormální - oversize - anormal – abnormal

** platí do 36  série - Valid up to the 36th series

Valable jusqu'á la 3óěme série - Giiltig bis 36  Reihe

*** platí od 37  série - Valid from the 37th series

Valable á partir de (a 37éme série - Giiltíg ab 37  Reihe

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Klikový hřídel se setrvačníkem - Crankshaft with flywheel

Vilebrequin avec volant moteur - Kurbelwelle mit Sťhwungrad

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1 	10-167-7006	Klikový hřídel s kuličkovým ložiskem 		1	110-010013

Crankshaft with roller bearing

Vilebrequin avec roulement á billes

Kurbelwelle mit Kugellager

2 	6202 Z	Kuličkové ložisko ~ 15/35 x 11 - Roller bearing 		1	960-620220

ČSN 02 4640	Roulement á billes - Kugellager

3 	10-165-7010	Úplný setrvačník s ozubeným věncem		1	111-010300

Flywheel with ring gear, assembly

Volant moteur, complet avec couronne de démarreur

Vollst  Schwungrad mit Zahnkranz

4 	10-147-1024	Ozubený věnec - Ring gear		1	110-010350

Couronne de démarreur - Zahnkranz

5 	10-575-5201	Šroub setrvačníku - Flywheel screw 		4	110-019011

Boulon de volant moteur - Schraube des Schwungrades

6 	10-157-1521	Víčko kuličkového ložiska - Bearing lid 		1	110-012040

Couvercle de logement - Lagerdeckel

7 	10-552-5076	Vodicí kroužek - Guide ring 		2	111-018420

Bague de guidage - Fiihrungsring

7 	10-554-5076	Vodicí kroužek, abnormální 		1*	110-018490

Guide ring, oversize, 1,615 mm

Bague de guidage, anormale - Fiihrungsring, abnormal

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

7 	10-555-5076	Vodicí kroužek, abnormální - Guide ring, oversize, 1,740 mm	1* 	110-018491

Bague de guidage, anormale - Fiihrungsring, abnormal

7 	10-556-5076	Vodící kroužek, abnormální		1*	110-018492

Guide ring, oversize, 1,865 mm

Bague de guidage  anormale - Fiihrungsring> abnormal

7 	10-557-5076	Vadicí kroužek, abnormální		1* 	110-018493

Guide ring> oversize, 1,990 mm

Bague de guidage, anormale - Fiihrungsring, abnormal

8 	10-558-5076	Opěrný kroužek - Support ring		1 	110-018531

Bague d'appui - Abstiitzring

9 	10-153-1221	Rozvodové kolečko - Dístríbutíon gear		1 	110-010200

Pignon sur vilebrequin - Kurbelwellenkettenrad

10 	10-160-5096	Odstřikovací kroužek - Oil thrower ring 		1 	110-018520

Pare-huile - ~Ischleuderring

11 	10-319-1111	Řemenice - Crankshaft pulley 	 	1 	111-010220

Poulie sur arbre moteur - Riemenscheibe

12 	10-414-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer 		1 	110-029650

Rondel(e de réglage - Ausgleichscheibe  32,5/39 x 0,16

13 	10-696-5101	Podložka - Washer 		1 	110-019510

Rondelle - Unterlagscheíbe

14 	10-134-1299	Upevňovací šroub 	 	1 	110-010240

Fixing screw - Vis de fixation - Befestigungsschraube

15 	10-127-5175	Pero - Spring - Ressort - Feder 		1 	110-018210

Ojnice a písty - Connecting rods and pístons Bielles et pistons - Pleuelstangen und Kolben

16 	10-288-1053	Píst - Piston - Piston - Kolben 		4 	112-090200

17 	10-392-1202	Pístní kroužek těsnicí chromovaný  72,00 		4 	-

72 x 2	Compression ring, <hromium plated, dia 72 00

Segment compresseur, chrome plaqué,  72,00

Verdichtungsríng, verchromt,  72,00

18 	10-195-1205	Pístní kroužek osazený  72 		4 	-

Stepped compression ring

Segment compresseur-racleur

Kolbenring abgesetzt

19 	10-365-1204	Pístní kroužek stírací  72 - Scraper ring 		4	-

72 x 4	Segment racleur - ~labstreifring

20 	10-192-5005	Pístní čep - Piston pin		4 	908-200058

Axe de piston - Kolbenbolzen

20 	10-195-5005	Pístní čep abnormální o 0,05 mm 		4* 	908-200558

Gudgeon pin 0,05 mm overs

Axe de píston majoré de 0,05 mm

Kolbenbolzen abnorm  um 0,05 mm

21 	20 x 1	Pojistný kroužek - Securing ring 		8 	992-931020

ČSN 02 2931	Joint d'arrét - Sitherungsring

22 -	10-280-7007	Úplná ojnice - Connecting rod assembly 		4 	111-010402

25 		Bielle compléte - Vollst~ndige Pleuelstange

23 	10-154-5034	Pouzdro - Bush - Douille - Buchse 		4 	111-018010

24 	10-292-5209	~roub ojnice - Connecting boft rod 		8 	110-019012

Boulon de bielle - Pleuelstangenschraube

25 	128-5278	Matice šroubu ojnice - Connectíng rod bolt nut 		8 	110-019390

Écrou pour boulon de bielle - Pleuelstangenmutter

26 	10-111-5106	Pojíšťovací podložka - Securing washer 		8 	101-019670

Arriaoir - Sicherungsscheibe

27 	10-168-1244	Polovina ojniční pánve - Connecting rod bearing bush (half)	8 	110-010490

Coussinet du maneton (moitié) - Pleuellager (Hálfte)

27 	10-169-1244	Polovina ojniční pánve 		8* 	110-010491

Connecting rod bearing bush half (  44,75)

Coussinet du maneton (moitié) - Pleuellager (Hi;lfte)

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

27 	10-170-1244	Polovina ojniční pánve 	 	8* 	110-010492

Connecting rod bearing bush half (  44,50)

Coussinet du maneton (moitié)

Pleuellager (H~Ifte)

27,	10-171-1244	Polovina ojniční pánve 	 	8*	110-010493

Connecting rod bearing bush (half) (  44,25)

Coussinet du maneton (moitié) - Pleuellager (Hálfte)

27_	10-172-1244	Polovina ojniční pánve 		 8*	110-010494

Connecting rod bearing bush (half) (  44,00)

Vačkový hřídel - Camshaft

Arbre á cames - Nockenwelle

28 	10-225-1152	Vačkový hřídel - Camshaft 		1 	112-020300

Arbre á cames - Nockenwelle

28 	10-228-1152	Vačkový hřídel (abnormální) - Camshaft (oversize)	 	1	112-020301

Arbre á cames (anormal) - Nockenwelle (abnormal)

35	Plechová zátka - Plug - Bouchon (tóle) – Blechpfropfen	1 	991-399035

ČSN 301399 1

29 	10-598-5351	Opěrná deska – Thrust plate	 	1	110-024580

Plaque de buté - Auflageflansch

30 	6 x 4 x 24	Pero (klín) - Key 		1 	985-806024

ČSN 30 1382 11	Clavette - Passfeder

31 	10-176-1222	Rozvodové kolečko - Camshaft timing wheel "C" 		1 	110-020360

Roue á chaine - Nockenwellenkettenrad "C"

32 	10-175-1222	Šroubové kolečko - Worm wheel 		1 	110-040080

Pignon helicoidal - Schraubenrad

f 33 	10-602-5101	Podložka - Washer 		1 	110-029590

Rondelle - Unterlagscheibe

34 	M 10 x 20	Šroub se šestihrannou hlavou 		1	971-010020

ČSN 02 1103 20	Hexagonal head bolt - Boulon á téte hexagonale

Sechskantschraube

35 	6,1	Pružná podložka - Spring washer		3 	991-740006

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

36 	M 6 x 18	Šroub s válcovou hlavou 		3 	974-106018

ČSN 02 1131 22	Cylindrical screw - Vis á téte cylindrique -

Zylinderkopfschraube

37 	10-125-1237	Rozvodový řetěz "Duplex"		1 	900-239048

Timing chain "Duplex"

Chaine de commande de distribution "Duplex"

Steuerkette "Duplex"

38 	10-120-5106	Pojistná podložka - Safety washer		1 	110-029670

Arrétoir - Sicherungsscheibe

* abnormální - oversize - anormal – abnormai

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Hlava bloku válců, ventily - Cylinder F~ead, valves

Culasse, soupapes - Zy(inderkopf, Ventile

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Hlava bloku válců, ventily - Cylinder head, valves

Culasse, soupapes - Zylinderkopf, Ventile

1 	10-282-7031	Hlava bloku válců - Cylinder head 		1	112-020021

Culasse - Zylinderkopf

2 	10-372-5407	Těsnění hlavy válců - Cylinder head gasket		1 	111-092851

Joint de culasse - Dichtung des Zylinderkopfes

3,	10-231-1209	Sací ventil - Inlet valve                                	4 	111-020240

Soupape d'admission - Einlassventil

3 	10-232-1209	Sací ventil (abnormální) - Inlet valve (oversize) ~ 7,75 mm   	4 	111-020241

Soupape d'admission (anormale)

Einlassventil (abnormal)

4 	10-235-1209	Výfukový ventif  - Exhaust valve                            	4	111-020260

Soupape d'échappement - Auslassventil

4 	10-236-1209	Výfukový ventil (abnormální)                                	4	111-020270

Exhaust valve (oversize)

Soupape d'échappemen: (anormale)

Auslassventil (abnormal) s~ 7,75 mm

5 	161-5070	Pojišiovací kroužek - Valve securing circlip (stop ring)        	8	110-028510

Joint d'arrét - Sicherungsring

6 	10-395-5055	Vnější pružina ventilu - Valve spring (outer)                	8	110-028194

Ressort de soupape (extérieur) - Ventilfeder (áussere)

6a 	10-347-5055	Vnitřní pružina ventilu - Inner valve spring                  	8	110-028193

Ressort intérieur de soupape - Innere Ventilfeder

7 	10-308-5111	Miska pružiny - Spring pan                                	8	111-028580

Ecuelle de ressort - Ventilfeder

8 	117-1355	Dvoudílný klínek - Two-part cotter                        	8	110-028230

Clavette bipartite - Zweiteiliger Keil

9 	M 8 x 18	Šroub vzpěrky alternátoru - Generator strut screw          	2	971-288018

ČSN 02 1103 25	Boulon T  H  du tendeur de alternateur

Sechskantschraube zur Strebe des Alternators

10 	471-5221	Šroub sacího a výfukového potrubí                          	6	110-059110

Induction and exhaust manifold screw

Vis de culotte d'admission et d'échappement

Schraube zur Saug- und Auspuffleitung

11 	10-499-5221	Šroub sacího a výfukového potrubí                          	2	110-059111

Induction and exhaust manifold screw

Vis de culotte d'admission et d'échappement

Schraube zur Saug- und Auspuffleitung

11 	M 8 Sp 2 x 28	Závrtný šroub - Stud - Goujon - Stiftschraube            	1	978-208028

ČSN 02 1176 20

12 	M 8 Sn 2 x 25	Závrtný šroub - Stud                                    	2	978-208025

ČSN 02 1176 20	Goujon - Stiftschraube

13 	8,4	Podložka - Washer                                      	4	991-702008

ČSN 02 1702 11	Rondelle - Scheibe

14 	M 8 x 55	Šroub se šestihr  hlavou - Hexagonal head screw            	4	970-408055

ČSN 02 1101 70	Boulon T  H  - Sechskantschraube

15 	M 6 Sp 2 x 85	Závrtný šroub víka - Cylinder head cover stud              	2	978-206085

ČSN 02 1176 20	Goujon de couvre-culasse - Stiftschraube zum Deckel

Skříň thermoregulátoru, vahadla, kozlíky vahadel s čepem

Thermostat housing rocker arms, rocker arm brackets with rocker arm shaft

Caisse de thermostat, culbuteurs et supports et culbuteurs avec axe de culbuteur

Geháuse des Wármereglers, Kipphebel, Kipphebelbticke mit Bolzen

16 	10-170-7072 	Úplná skříň thermoregulátoru                                 	1	110-052010

Thermostat housing assy - Caisse de thermostat compléte

Vollstándiges Geháuse des Wármereglers

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

16a 	10-159-5311	Hadice - Hose - Tuyau - Schlauch ó 16/23 x 45 mm    	  	2	110-972973

(930-431623)

16b 	10-164-7606	Spona - Clip - Collier - Spange                        	2	110-095701

17 	10-442-5404	Těsnění skříně - Thermostat housing gasket              	2		110-095852

Joint de caisse - Geháusedichtung

18 	8,2	Pružná podložka - Spring washer                        	2	991-740008

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

19 	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	2	992-401088

ČSN 02 1401 25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

20 	10-164-1353	Přední vahadlo ventilu - Front rocker arm                	4	112-020402

Culbuteur des soupapes, avant - Vorderer Ventilkipphebel

21 	10-165-1353	Zadní vahadlo ventilu                                    	4	112-020403

Rear rocker arm

Culbuteur des šoupapes, arriére

Hinterer Ventilkipphebel

22 	10-138-5023	Kulový čípek vahadla                                    	8	110-026060

Rocker arm ball bearing pin

Vis á rotule de culbuteur

Kugelzapfen (Einstellschraube) des Kipphebels

23 	M 7	Matíce šestíhranná - Hexagonal nut                     	8	991-402207

ČSN 02 1402 51	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

24 	10-247-7341	Úplný čep vahadel                                      	1	111-026080

Rocker arm shaft assembly

Axe de culbuteur, complet

Vollst~ndige Kipphebelwelle

25 	10-388-5055	Pružina vahadel - Rocker arm spring                    	3	110-028192

Ressort de culbuteurs - Kipphebelfeder

26 	10-162-1100	Kozlík čepu vahadel - Rocker arm bracket                	3	110-020440

Support de culbuteurs - Kipphebelbock

27 	10-163-1100	Kozlík čepu vahade( (s mazacím otvorem)                  	1	110-020430

Rocker arm bracket with oil hole

Support de culbuteurs (avec trou de graissage)

Kipphebelbock (mit Schmierloch)

28 	10-171-1100	Kozlík čepu vahadel, přední                             	1	112-020430

Rocker arm bracket, front

Support de culbuteurs, avant

Kipphebelbock, vorderer

29 	10-172-1100	Kozlík čepu vahadel, zadní                               	1	112-020431

Rocker arm bracket, rear

Support de cufbuteurs, arriére

Kipphebelbock, riickwártiger

30 	148-5130	Pružná podložka - Spring washer                        	2	110-009530

Rondelle élastique - Federring

31 	14 x 1	Pojistný kroužek - Safety ring                           	2	992-930014

ČSN 02 2930	Joint d'arrét - Sícherungsring

35 	10-782-5101	Vymezovací podložka vahadel ~ 14,5/22 x 2 mm           	4	112-029660

Distance washer - Rondelle de réglage - Ausgleichscheibe

Sací a výfukové potrubí - Induction and exhaust manifolds

Culotte d'admission et d'échappement - Saug- und Auspuffleitung

34  	10-210-1163 	Výfukové potrubí - Exhaust manifold                       	1 	112-050600

Culotte d'échappement - Auspuffleitung

36  	10-367-5407 	Těsnění potrubí - Flange gasket                             	1	111-095840

Joint de culotte - Leitungsdichtung

37  	10-208-1161 	Sací potrubí - Induction manifold                           	1	112-050610

Culotte d'admission - Saugleitung

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

38 	M 8 Sp 2 x 22 	Závrtný šroub karburátoru                                	4	978-608022

ČSN 02 1178 20 	Carburettor stud

Goujon du carburateur

Stiftschraube zum Vergaser

39 	10-170-5108 	Příložka - Adapter                                      	2	110-059730

Ajoutage - Beilagscheibe

40 	8,4 	Podložka - Washer                                  		4	992-702488

čSN 021702 15 	Rondelle - Scheibe

40 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	2	991-740008

čSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

41 	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	6	992-401088

čSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

41,	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2	992-401088

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

(13)

42 	M 8 x 28 	Závrtný šroub - Stud                                    	1	978-208028

čSN 02 1176 20 	Goujon - Stiftschraube

Víko hlavy válců, zdvihátka, rozvodové tyčky a víko rozvodovýcH tyček

Cylinder head cover, tappets, push rods and push rod cover

Couvercle-culasse, poussoirs, tiges et couvercle de tiges

Zylinderkopfhaube, Ventilstóssel, Stossstangen und Stossstangendecke)

43	10-147-1351 	Zdvihátko ventilu - Valve tappet                          	8	110-020481

Poussoir - Ventilst~ssel

43 	10-148-1351 	Zdvihátko ventilu (abnormální)                              	8	110-020482

Valve tappet (oversize)

Poussoir (anormal)

Ventilstóssel (abnormal) ~ 21,2 mm

44 	10-169-1160 	Rozvodová tyčka - Push rod                              	8	110-020500

Tige de commande de culbuteur - Stossstange

45 	10-119-4431 	Čidlo teploměru - Thermometer transmitter                	1	111-982410

443 429 037 050	Cuvier du thermométre - Sender fiir das Thermometer

46 	14 x 20 	Těsnicí kroužek - Packing ring                            	1	933-881420

ČSN 02 9310 8 	Joint d'étanchéité - Dichtungsring

47 	10-151-7065 	Úplné víko hlavy válců                                    	1	110-020060

Cylinder head cover assembly

Couvre-culasse, complěte

Vollst  Zylinderkopfhaube

49 	10-280-5419 	Těsnění víka - Cover gasket                   :          	1	110-092924

Joint de couvre-culasse - Dichtung zur Haube

50 	10-282-5416 	Těsnicí kroužek - Packing ring                          	6	110-090800

Joint d'étanchéité - Dichtungsring

S1 	10-609-5101 	Podložka - Washer                                      	6	110-029591

Rondelle - Unterlagscheibe

52 	M 6 	Matice šestíhranná - Hexagonal nut                        	6	992-401086

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

53 	10-200-7032 	Uzávěrka oleje - Oil filter cap :

Bouchon de couvre-culasse - Olabsperrvorrichtung		1	110-044011

54 	178-5416 	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                      	1	100-691800

55 	10-121-1071 	Víko rozvodových tyček                                    	1	110-022081

Push rod cover

Couvercle des tiges

Stossstangendeckel

56 	10-279-5419 	Těsnění víka - Cover gasket                              	1	110-092923

Joint de couvercle - Deckeldichtung

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Zapalovací svíčky - Spark plugs - Bougies d'atlumage – Zúndkerzen

57 	ČSN 30 4141	Zapalovací svíčka - Spark plug 14-8              	          	4	199-917801

Bougie d'allumage - Ziindkerze

58 	14	Těsněnísvíčky - Spark plug washer              	          	4	199-918930

ČSN 30 4141	Joint de bougie - Dichtung der Ziindkerze

60 	M 8	Matice hlavy - Cover nut                        	          	4	992-401088

čSN 02 1401 25 	Écrou de couvre-culasse - Anschlussmutter

61 	10-442-5160	Držák palivové trubky                        	      	(1*) 2	110-062310

10-542-5160	Fuelfeeding pipe support		(1*)	110-062311

Support du tuyau d'alimentation

Halter des Kraftstoffrohres

62 	10-167-3066	Držák spojovací trubky                          		1	110-032314

Connectíng pípe support

Support du tuyau de connection

Halter des Verbindungsrohres

* normálně se nemontuje – does not belong to standard equipment

monté á demande spéciale – wird auf besonderen Wunsch montiert

MOTOR - ENGINE - MOTEUR -  MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Víko rozvodových kol s olejovou pumpou a vodní čerpadlo

Gearing wheels cover, oil pump and water pump

Couvercle des roues de distribution, pompe á huile et pompe á eau

Deckel der Nockenwellenráder mit 0lpumpe und Wasserpumpe

1 	10-138-7027 	Úplné víko rozvodových kol                                	1 	112-002040

Gear wheels cover assy '

Couvercle des roues de distribution complet

Vollstándiger Deckel der Nockenwellenr~der

2 	10-353-5001 	Čep olejové pumpy - Oil pump pin                      	1 	111-046010

Axe de pompe á huile - Bolzen zur ~Ipumpe

4 	10-129-7014 	Úplný hřídel olejové pumpy s ozubeným kolečkem            	1 	111-040030

Oil pump driving shaft with gear wheel, assembly

Arbre de commande de pompe á huile avec pignon, complet

Vollstándige Opumpenwelle mit Zahnrad

5,	10-184-1227 	Ozubené kolečko - Gear wheel                            	1 	111-040070

Pignon - Zahnrad der ~Ipumpe

6 	10-065-5401 	Těsnění víka - Cover gasket                              	1 	110-092900

Joint de couvercle - Deckeldichtung

7 	10-162-7018 	Úplný sací koš - Oil suction assy                          	1 	110-040101

Tamis d'aspiration d'huile, complet - Vollst  Tauchglocke

8 	M 6 x 20 	Šroub se šestihřannou hlavou                              	4 	971-206020

ČSN 02 1103 20 	Hexagonal head screw

Boulon á téte hexagonale

Sechskantschraube

9 	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                          	4 	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

10 	10-127-7767 	Úplný držák rozdělovače s ozubeným kolečkem              	1	111-032310

Distributor bracket assembly with gear wheel

Patte d'allumeur, complěte  avec pignon

Vollstándiger Verteilerhalter mit Zahnrad

11 	10-124-1132 	Držák rozdělovače - Distributor bracket                    	1 	111-032311

Patte - Halter

12 	10-131-7014 	Hřídel se spojkou rozdělovače - Shaft                      	1 	111-030231

Arbre - Welle

15 	10-177-1222 	Šroubové kolečko - Worm wheel                          	1 	110-030240

Pignon hélicoidal - Schraubenrad

16 	4 x20 	Kuželově rýhovaný kolík                                  	1 	984-304020

ČSN 02 2170 	Serrated locating pin

Goupille rainurée

Kerbstift

17 	10-436-5404 	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                      	1 	110-092902

18 	M 6 x 18 	Šroub - Screw                                          	2 	971-286018

ČSN 02 1103 25 	Vis - Schraube

19 	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                          	2 	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

20 	M 6 x 14 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw        	1 	971-206014

ČSN 02 1103 20 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

21 	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                          	1 	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

22 	10-447-5404 	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                      	1 	110-092851

23 	M 6 x 20 	Šroub s válcovou hlavou - Cylindrical screw                	1 	974-186020

ČSN 02 1131 25 	Vis á téte cylindrique - Zylinderkopfschraube

24 	BM 6 x 50 	Šroub s válcovou hlavou - Cylindrical s<rew                	6 	974-186050

ČSN 02 1131 25 	Vis á téte cylindrique - Zylinderkopfschraube

25 	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                          	7 	991-740006

ČSN 021740 02 	Rondelle élastique - Féderring

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Víko rozvodových kol s olejovou pumpou a vodni čerpadlo

Gearing wheels cover, oi) pump and water pump

Couvercle des roues de distribution, pompe á huile et pompe á eau

Deckel der Nockenwellenriider mit Olpumpe und Wasserpumpe

MOTOR - ENGINE ~ MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Vodní čerpadlo s příslušenstvím - Water pump with Ettings

Pompe á eau avec accessoires - Wasserpumpe mit Zubehtir

_	10-180-7070	Vodní čerpadlo smontované                       		1	111-050000

Water pump assembled

Pompe á eau assemblée

Wasserpumpe, zusamf~engebaut

26 	10-172-7072	Úplná skříň čerpadla - Water pump body              	 	1	110-050011

Corps de pompe á eau  complet - Vollst  Pumpengeháuse

27	10-235-5036	Pouzdro - Bush - Bague - Buchse                      	  	1	110-058010

28 	10-111-7073	Úplný hřídel - Pump shaft                              	1	110-050050

Arbre de pompe á eau, complet - Vollst~ndige Welle

29	10-209-5125	Pryžový kroužek - Rubber ring                        	 	1	110-095800

Bague (caoutchouc) - Gummiring

30 	10-105-7152	Úplné těsnění                                          	1	105-050070

Water seal for shaft

Bague d'étanchéité de pompe á eau, compl

Vollstándige Dichtung

31 	6000	Kuličkové ložisko - Ball bearing                          	1	960-600000

ČSN 02 4633	Roulement á billes - Kugellager ~ 10/26 x 8

32 	10-528-5077	Rozpěracítrubka - Spaclng pipe                        	1	110-058090

Tuyau-entretoise - Distanzrohr

33 	6200 G	Kuličkové fožisko s pryžovým těsněním                    	1	960-620080

10-103-5771	Ball bearing with rubber seal

Roulement á billes avec joint (caoutchouc), complet

Kugellager mit Gummidichtung ~ 10/30 x 9

34 	30 x 1,2	Pojistný kroužek - Safety ring                          	1	992-931030

ČSN 02 2931	Joint d'arrét - Sicherungsring

35 	3 x 5	Pero - Spring                                          	1	985-902005

ČSN 30 1385 12 	Ressort - Feder

36 	10-166-7062	Úplná řemenice - Pulley assembly                        	1	111-050080

Poulie compléte - Vollstándige Riemenscheíbe

37 	8,4	Podložka - Washer                                    	  	1	992-753488

ČSN 02 1753 05 Rondelle - Unterlagscheibe

38 	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	1	992-401088

ČSN 02 1401 25 Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

39 	4	Staufferova maznice - Grease lubricator                  	1	997-410012

ČSN 02 7410	Graisseur - Staufferbuchse

40 	10-119-1072	Deska skříně - Body plate                              	1	110-054581

Plaque de corps - Gehíiuseplatte ·

41 	10-441-5404	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	1	110-095910

42 	10-434-5404	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	1	110-095851

43 	8,2	Podložka - Washer                                  	  	4	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle - Unterlagscheibe

44 	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut :                    	4	992-401088

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

45 	10-159-5311	Hadice - Hose - Tuyau - Schlauch c~ 16/23 x 45 mm    	  	1	110-972973

(930-431623)

46 	10-1b4-7606	Spona hadice - Hose clip                                	1	110-095701

Étrier de tuyau - Schlauchschelle

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Palivové čerpadlo - Fuel pump - Pompe á essence - Kraftstoffpumpe

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1 	10-134-4319	Palivové čerpadlo - Fuel pump JIKOV HF 51-651700 RS 3425  	1	110-945020

443 754 3425 00 	Pompe á essence - Kraftstoffpumpe

2 	10-438-5404	Těsněníčerpadla - Packing ring                            	1	110-945851

Joint de pompe á essence - Dichtung der Pumpe

3 	10-187-5124	Izolační podložka - Insulating washer                       	1	110-039690

Rondelle d'isolement - Isolierunterlage

4 	10-443-5404	Těsnění podložky - Insulating washer gasl<et                	1	110-945852

Joínt de rondelie - Dichtung der Unterlage

5 	8,2	Pružná podložka - Spring washer ,                        	2	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

6 	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2	991-402008

ČSN 02 1402 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

7 	8 4	Podložka - Washer                                      	1	992-702488

ČSN 02 1702 05 	Rondelle - Unterlagscheibe

8 	3-4905	Pružina membrány - Diaphragm spring                    	1	110-945470

Ressort de membrane - Feder zur Membrane

9 	3-6515	Membrána - Diaphragm                                	  	1	110-945200

Membrane - Membrane

10 	3-5303	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	2	110-945790

11 	3-6513	Ventil kompletní - Valve assembly                       	2	110-945460

Soupape, compléte - Vollstándiges Ventil

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

13 	443 919 431 404	Sítko kompletní - Sieve assy                            	1	110-945501

Filtre á essence compl  - Vollst  Sieb

14 	3-2712-4	Víčko - Cover - Couvercle - Deckel                    	1	110-945180

15 	3-5203	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	1	110-945792

16 	M 5 X 18	Šroub - Screw                                        		1	110-945650

3-4104-4	Vis - Schraube

17,	311 214 000 041	Pérová podložka – Spring 4,1 ČSN 02 1740 02              	1	110-940721

Rondelle élastique - Federring

18,	M 4 X 12	Šroub - Screw                                        	  	3	110-945651

3-4106-4	Vis - Schraube

19 	3-4502	Pojistný třmenový kroužek - C-Washer                  	1	110-945550

Segment Benzing - Sicherungsring

20,	3-4503-4	Pojistný třmenový kroužek - C-Washer                  	2	110-945551

Segment Benzing - Sicherungsring

21,	3-2811	Čep páčky - Rocker arm dowel pin                      	1	110-945420

Pivot pour balancier - Hebelbolzen

22 	3-4801-4	Pružina - Spring - Ressort - Feder                   		1	110-945471

23 	10-158-7606	Spona hadice -, Fiose clip                                	2	101-595701

Collier de serrage - Schlauchschelle

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Rozdělovač proudu - Distributor - AIlumeur - Zúndverteiler

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1 	10-201-4026 	Rozdělovač s podtlakovou regulací                      	1	112-911001

443 213-204 38	Dístríbutor - Allumeur - Ziindverteiler

2 	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                      		1	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

3 	M 6 x 18 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw    	1	971-286018

ČSN 02 1103 25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

4 	M 6 	Matice šestihranná - Hexagonai nut                    	1	992-4010B6

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

5 	10-233-7901 	Úplný zapalovací kabel 1  válce                          	1	110-093510

Ignition cable for 1st cylinder assembly

Cáble d'allumage du 1er cylindre, complet

Vollstándiges Ziindkabel zum 1  Zylinder

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

6,	10-234-7901	Úplný zapalovací kabel 2  válce                     		1	110-093520

Ignition cable for 2nd čylinder, assembly

Cáble d'allumage du 2e cylindre, complet

Vollstándiges Ziindkabel zum 2  Zylinder

7,	10-235-7901	Úplný zapalovací kabel 3  válce                        	1	110-093530

Ignition cable for 3rd cylinder, assembly

Cáble d'allumage du 3e cylindre, complet

Yollstándiges Ziindkabel zum 3  Zylinder

8,	10-236-7901	Úplný zapalovací kabel 4  válce                      		1	110-093540

Ignition cable for 4th cylinder, assembly

Cáble d'allumage du 4e cylindre, complet

Vollstándiges Ziindkabel zum 4  Zylinder

9,	10-237-79D1	Úplný zapalovací kabel od cívky k rozdělovači         	1	110-093500

Ignition cable from coil to distributor, assembly

Cáble d'allumage de bobine á distributeur, compl

Vollst~ndiges Ziindkabel von der Ziindspule

zum Ziindverteiler

10 	ČSN 63 3891	Pryžová vývodka kabelu (návlečka)                    	      	1	199-093802

112-5439	Cable rubber sleeve

Capuchon caoutchouc de protection

Gummi-Kabelausfúhrung

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Náhradní díly podtlakového rozdělovače – Spare parts of underpressure distributor

Piěces détachées pour allumeur de dépression - Ersatzteile fiir Unterdruck-Zúndverteiler

1 - 64	10-201-4026	Podtlakový rozdělovač - U nderpressure distributor   		1	112-911001

443 213-204 38	Allumeur de dépression - Unterdruckziindverteiler

1 	402-8436 01	Rozdělovací víko - Distributing cover                 	1	101-911050

Couvercle d'allumeur - Verteilerdeckel

2 	402-8480 14	Uhlík - Brush - Balaí - Schleífkohle                 		1	101-911300

3 	402-5002 72	Zajíšiovací podložka - Securing washer                	1	606-910690

Rondelle de sécurité - Sicherungsunteriage

4 	402-0906 92	Vymezovací podložka - Shim - Rondelle -            	    	x	111-911774

Ausgleichscheibe ~ 4,8/8 x 0,1

5 	402-8022 32	Přerušovací raménko - Breaker arm                    	    	1	111-911400

Levier de rupteur – Unterbrecherhebel

MOTOR - ENG1NE - MOTEUR –MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

6	402-0260 26	Šroub - Screw - Vis - Schraube                          	1	193-911750

7	402-8384 86	Držák kontaktů - Contact holder                          	1	111-911380

Support de contact - Kontakthalter

g 	M 4 x 4	Šroub - Screw - Vis - Schraube                          	1	974-364004

ČSN 02 1131 24

9	4,1	Pružná podložka - Spring washer                          	7	991-740004

Č5N 02 1740 02	Rondelle élastique - Federscheibe

10 	402-8404 32	Uzemňovací spoj - Grounding connection                  	1	110-911450

Raccord de mise á la terre - Erdungsspange

11 	402-7200 40	Mazací vložka - Lubrication insert                          	1	193-911960

Piěce d'insertion-graissage - Schmiereinlage

12,	402-4750 40	Pojistná pružina - Securing spring                          	1	111-911680

Ressort de sécurité - Sicherungsfeder

13	402-0906 68	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe                  	1	111-911770

14 	402-4650 72	Pružina regulátoru - Regulator spring                      	1	112-911681

Ressort du régulateur - Regulatorfeder

15 	402-7219 24	Podložka - Washer - RondeSfe - Scheibe                	1	111-911771

16 	402-8491 27	Úpiný hřídel - Shaft čompl  - Arbre compl  - Kompl  Welle	1	112-911200

17 	MGN 19 05 20J	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe                  	1	110-911730

01 160	 14,15/20 x 2,1

18 	402-8478 05	Přidržné pero víka - Cover fixing spring                    	1	193-911620

Ressort de fixation du couvercle - Deckelbefestigungsfeder

19 	M 4 x 10	Šroub - Screw - Vis - Schraube                          	1	974-164010

ČSN 02 1131 24

20 	402-5222 51	Příložka - Packing piece - Cale - Packung                	2	111-911640

21 	M 4	Matice - Nut - Ecrou - Mutter                          	2	991-416004

ČSN 02 1416 0

22 	MGN 19,05 30 R/	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	x	110-911776

01 094 ~	 12,5/22 x 0,2

23 	MGN 19 05 30 R/	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	x	110-911775

01 093	 12,5J22 x 0,1

24 	402-8459 12	Těleso rozdělovače - Distributor body                      	1	111-911100

Corps de distr7buteur - Ziindverteilerkdrper

25 	M 5 x 30	Šroub - Vis - Screw - Schraube                          	1	974-165030

ČSN 02 1131 24

26	402-5216 95	Držák - Holder - Support - Halter                      	1	110-911511

27 	5,1	Pružná podložka - Spring washer                          	1	991-740005

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federscheibe

28 	M 5	Matice - Nut - Ecrou - Mutter                          	2	992-401065

ČSN 02 1401 24

29 	402-2000 01	Samomazné ložisko - Selflubricating bearing                	2	103-911550

Bague autolubrifiante - Selbstschmierlager

30 	420-7205 44	Mazací plsť - Lubrication felt                              	1	103-911960

Feutre de graissage - Schmierfilz

31 	MGN 19 05 20/	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	1	110-911720

01 204	 12,5/22 x 0,5

32 	402-8416 15	Rozdělovací raménko - Distributing arm                    	1	101-911070

Levier d'allumeur - Verteilerhebel

33	M 4 x 16	Šroub - Screw - Vis - Schraube                          	1	975-064016

ČSN 02 1146 24

34 	MGN 19 05 04/	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	1	111-911772

01 030	 4,1/11 x 1

35 	402-8403 99	Přípoj raménka - Connecting arm                          	1	131-911450

Tige d'accouplement - Anschluf3arm

36 	402-7205 45	Izolační podložka - Insulating washer                      	1	103-911901

Rondelle d'isolation - Isolationsunterlagscheibe

37 	402-7205 46	Izolační pásek - Insulation strip       ,                    	1	103-911740

Bande d'isolation - Isolierband

38 	3,2	Pojistný třmenový kroužek - Securíng ring                  	1	992-929002

ČSN 02 2929 02	Anneau de sécurité - Sicherungsring

39	402-8020 36	Základní deska - Basic plate - Plaque de base - Grundplatte	1	111-911580

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

40 	302-8495 44	Úplná vačka - Cam compl  - Came compl  - Kompl  Nocke	1	1	112-911201

41 	4	Pojistný třmenový kroužek - Securing ring                  	2	992-929004

ČSN 02 2929 02	Anneau de sécurité - Sicherungsring

42 	MGN 19 05 04/	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	2	753-904770

01 041	 5,3/8 x 1

43 	402-4650 09	Pružina regulátoru - Regulator spring                      	1	131-911681

Ressort du regulateur - Regulatorfeder

44 	402-5016 09	Závaží - Weight - Poids - Gewicht                      	2	111-911250

4S 	M 4 x 8	Šroub - Screw - Vis - Schraube                         	3	974-164008

ČSN 02 1131 24

46 	4,3	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	2	991-702004

ČSN 02 1702 17

47 	402-8378 29	Podtlaková komora sest  - Under-pressure chamber, assy      	1	111-911101

Chambre de dépression, compl

Unterdruckkammer, zusammengebaut

48 	402-4501 92	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	1	110-911685

49 	MGN 19 OS 30/	Vymezovací podložka - Shim                              	x	111-911773

01 051	Cale de réglage - Ausgleichscheibe –  6,2/10 x 0,1

50 	402 4200 17	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                      	1	103-911900

51 	402-0904 44	Vymezovací podložka - Shim                              	x	103-911772

Cale de réglage - Ausgleichscheibe

52 	402-6502 67	Redukční šroub - Reduction screw                        	1	103-911751

Vis de réduction - Reduktionsschraube

53 	M 5 x 40	Šroub - Screw - Vis - Schraube                          	1	974-165040

ČSN 02 1131 24

54 	402-8478 00	Přídržné pero víka - Cover fixing spring                    	1	101-911620

Ressort de fixation du couvercle - Deckelbefestigungsfeder

55 	402-6013 28	Táhlo - Control rod - Tirette - Zugstange                	1	111-911520

56 	WA 855	Příchytka - Fixing washer - Attache - Befestigungsscheibe  	1	111-911560

57 	WK 717 28/80/0	Kondenzátor - Condenser - Condensateur - Kondensator  	1	103-911061

58 	M 6 x 10	Šroub - Screw - Vis - Schraube                          	1	974-166010

ČSN 02 1131 24

59 	MGN 19 05 70/	(zolační podložka - Insulating washer                      	2	103-911777

01 027	Rondelle d'isolation - Isolierscheibe –  4,3/8 x 0,8

60 	M 4	Matice - Nut - Ecrou - Mutter                          	2	992-401464

ČSN 02 1401 24

61 	402-1040 01	Izolační podložka - Insulating washer                        	1	103-911720

Rondelle d'isolation - Isolierscheibe

62 	402-6012 65	Spojka - Coupling - Accouplement - Kupplung            	1	110-911230

63 	 4 x 22	Válcový kolík - Dowel pin - Goupille - Stift              	1	984-104022

ČSN 02 2150 2

64 	402-4500 06	Pojistné pero - Securing spring                            	1	110-911684

Ressort de sécurité - Sicherungsfeder

-	MGN 19 05 30 R/ 	Vymezovací podložka :~ 5,3/8 x 0,1                        	1	103-911775

01 037	Distance washer

Rondelle de réglage

Ausgleichscheibe

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Spodní víko motoru, víko skříně a měřítko oleje - Oil sump, crankcase cover and dipstick

Carter inférieur, couvercle de boitier et jauge d'huile - Olwanne, Geháuse	deckel und Olmessstab

1	10-152-7026	Úplné spodní víko motoru - Oil sump assembly            	1	110-002071

Carter inférieur, complet - Vollst~ndige ~Iwanne

2	10-284-5419	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	1	110-090922

3,	M 6 x 22	Šroub se šestihrannou hlavou, zinkovaný                  	18	971-286022

ČSN 02 1103 25 	Hexagonal head screw, zinc plated

Boulon T  H  galvanisée polie

Sechskantschraube, verzinkt

4 	6,4	Podložka - Spring washer                                	18	991-744006

ČSN 02 1744 02 	Rondelle élastique - Federring

5 	10-124-5137	Vypouštěcí zátka - Oil drain plug                       	1	105-204690

Bouchon de vidange d'huile - Ablasspfropfen

6 	10-006-7126	Víko skříně - Crankcase cover                          	1	110-002060

Couvercle de distribution - Geh~usedeckel

7,	M 6 x 14	Šroub se šestihrannou hlavou, zinkovaný                 	2	971-286014

ČSN 02 1103 25 	Hexagonal head screw, zinc plated

Boulon T  H  cylindrique, galvanisée polie

Sechskantschraube, verzinkt

e 	6,4	Vějířovitá podložka - Spring washer                      	2	991-744006

ČSN 02 1744 02 	Rondelle élastique - Federring

9 	10-165-1290	Měřítko oleje - Dipstičk                                	1	110-040390

Jauge d'huile - ~Imessstab

10 	10-282-5416	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	1	110-090800

Čistič oleje - Oil filter - Filtre á huile - ~Ifilter

11 	10-181-7019 	Úplný čistič oleje - Oil filter assembly               	1	110-040200

443 744 201 000	Filtre á huíle, complet - Vollst~ndiges ~Ifilter

12 	10-122-7079 	Čisticí vložka - Oil filter cartridge                    	1	110-040230

443 96 0740 017 	Cartouche de filtre á huile - Olfiltereinsatz

13 	443 96 0740 014 	Pružina s podložkou - Spring with washer            	      	1	110-048110

Ressort avec rondelle - Feder mit Federplatte

14 	90 x 80 	Těsnění(pryžové) - Rubber gasket                  	      	1	933-090809

ČSN 02 9280 	Joint (caoutchouc) - Dichtung (Gummi)

15 	03-8005 13 	Baňka čističe oleje                                  	      	1	110-040210

443 96 0741 005	Oil filter container

Boitier de filtre - Filtergeh~use

16 	ČSN 02 9281 9 	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung 14 x 2        	      	2	933-201429

17 	03-8037 09 	Šroub čističe - Oil filter center stud                  	1	110-049011

443 96 0748 001	Goujon fixation cartouche - Schraube zum Filter

Karburátor - Carburettor - Carburateur – Vergaser

18 	10-258-4301 	Karburátor - Carburettor "JIKOV" 32 DDSR          	      	1	112-940022

Carburateur - Vergaser

19 	10-456-5404 	Těsnění - Flange washer                            	      	2	112-940850

Joint - Dichtung

20 	10-170-3531 	Ochranný plech - Guard plate                      	      	1	112-032110

Plaque-tóle de protection - Schutzblech

21 	M 8 	Matice šestihranná - Hexagona) nut                  	      	4	992-402088

ČSN O2 1402 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

22 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                    	      	4	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

Čistič vzduchu - Air cleaner - Filtre á air – Luftfilter

23 	10-194-7045	Úplný čistič vzduchu                                	      	1	112-946020

Air cleaner assembly

Filtre á air, complet

Vollst~ndiges Luftfilter

24 	01-8100 28	Filtrační vložka - Filter element                     	1	110-946201

Élément filtrant - Filtereinsatz

25 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                    	   	1	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

26 	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                  	      	1	992-401088

ČSN 02 1401 25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

27,	10-160-7641	Držák - Bracket                                    	      	1	112-032311

Support de tube - Halter

28,	401-4200 19	Těsnicí kroužek (pryžový)                            	      	1	112-946800

Rubber sealing ring

Joint d'étanchéité (caoutchouc)

Dichtungsring (Gummi)

29 	10-341-5312	Trubka vedení paliva ke karburátoru ~s 14 x 645 mm  	      	1	110-799900

Fuel pipe leading to carburettor			(930-550414)

0/ 9/5 x 620 mm	Conduite d'essence á carburateur			112-799903

ČSN 63 5369	Kraftstoffleitungsrohr zum Vergaser (od 36  série)			(930-530509)

Termoregulátor s hadicí - Thermóstat with hose

Thermostat avec manchon droit - Wármerégler mit Schlauch

30 	10-118-4432	Úplný termoregulátor - Thermostat assembly RT 8          	1	111-095090

Thermostat, complet - Vollstándiger Wármeregler

31 	10-340-5312	Spojovací hadice - Connecting hose                        	1	111-095970

Manchon droit - Verbindungsschlauch

32 	10-169-7606	Úplná spona hadice - Hose clip assembly                    	2	111-095700

Collier de manchon, complet - Vollst~ndige Schlauchschelle

33 	10-496-5099	Přepážka čističe oleje                                      	1	110-042140

Oil filter partition

Cloison du filtre d'huile

~Ifitter-Scheidewand

34 	10-158-7606	Spona hadice - Hose clip fiir o~ 14 x 645 mm          	2	101-595701

10-163-7606	Collier de serrage - Schlauchschelle c~ 9/5 x 620 mm

35 	M 6 x 60	Centrační šroub - Centering screw                        	1	978-086060

ČSN 02 1174 25	Vis de centrage - Zentrierschraube

36 	6,4	Podložka - Washer                                      	1	992-726486

ČSN 02 1726 15	Rondelle - Unterlagscheibe

37 	M 6	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	1	992-401086

ČSN 02 1401 25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

38 	10-017-5318	Odvzdušňovací hadice ~s 4,5 x 200 mm                      	1	111-799905

Air bleeding hose			(930-540457)

Tuyau de désaération

Entliiftungsschraube

39 	10-710-7661	Úplná trubka vedení podtlaku - Pipe compl  f  depression line	1	112-034180

Tube compl  p  conduite de depression

Vollst  Rohr z  Leitung d  Unterdruckes

40 	10-021-5318	Hadice - Hose - Tuyau - Schlauch ~ 4,5/7,5 x 220 mm    	1	112-799901

(930-540457)

41 	10-282-5447	Spona trubky - Clip - Collier - Spange    		1	110-052311

42 	1-2596-4	Šroub přípojky - Banjo bolt                           	1	110-940600

10-241-5370	Boulon raccord - Anschluf3schraube

43 	1-5209	Těsnění - Fibre washer ~s 10/6,2 x 1                      	2	933-880610

ČSN 02 9310 8	Joint - Dichtring

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Chladič oleje s tlakoměrem a příslušenstvím - Oil cooler

Radiateur d'huile - ~Ikiihler

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1 	10-115 7022 	Chladič oleje - Oil cooler                    	            	1	112-040400

Radiateur d'huile - ~Ikúhler

2 	8,4 	Podložka - Washer                          	            	2	992-702488

ČSN 02 1702 15 	Rondelle - Scheibe

3 	8,2 	Pružná podložka = Spring washer              	            	2	991-140008

ČSN 021740 02 	Rondelle élastique - Federscheibe

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

4,	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                  	    	2	992-401088

ČSN 02 1401 25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

7,	10-259-5370	Šroub přípojky - Connecting bolt                      	2	111-049090

Boulon de connection - Verbindungsschraube

8,	10 x 1800	Hadice - Hose                                      	    	1	112-094972

'	ČSN 13 7821 1	Tuyau en caoutchouc - Schlauch

9,	10 x 1400	Hadice - Hose                                        	    	1	112-094971

ČSN 13 7821 1	Tuyau en caoutchouc - Schlauch

10 	10	Spoj ka - Cl i p                                        	2	993-808018

ČSN 13 7881 12	Joint - Schelle

11 	18 x 24	Těsnicí kroužek - Packing ring                       		2	933-831824

ČSN 02 9310 3	Joint d'étanchéité - Dichtring

12 	17 x 24	Těsnicí kroužek - Packing ring                        	4	933-831724

ČSN 02 9310 3	Joint d'étanchéité - Dichtring

13 	10	Přípojka - Union                            	    	2	993-821010

ČSN 13 7974 12	Joint - Verbindung

14 	10-110-7145	Olejový tlakový spínač - Oil pressure gauge            	1	110-094203

Mano-contact de pression d'huile - ~Idruckschalter

15 	10 x 14	Těsnicí kroužek - Packing ring           _            	2	933-831014

ČSN 02 9310 3	Joint d'étanchéité - Dichtring

16 	4ČSN 13 7974 12	Přípojka - Adjustable banjo union                      	1	993-821104

Raccord de réglage - Einstellbares AnschIuBstůck

16a 	4ČSN 13 7993 12	Průtokový šroub - Banjo bolt                    	    	1	993-823010

Boulon raccord - Hohlschraube

17 	15-001-7021	Úplná trubka tlakoměru oleje                          	1	112-044191

Oil pressure gauge pipe

Tube complet de I'indicateur de pression d'huile

Vollst~ndiges ~Idruckmesserrohr

18 	4 x 700	Hadice - Hose                     :                	    	1	112-094973

f~SN 13 7821 1	Tuyau - Schlauch

19 	10-363-5444	Pryžová průchodka - Grommet                        	    	1	110-595803

Douille de passage - Tiille

20 	4 x 450	Hadice (M 12 x 1,5) - Hose                          	    	1	112-094970

ČSN 13 7821 1	Tuyau en caoutchouc - Schlauch

21 	443 415 034 001	Tlakoměr oleje - Oil pressure gauge                    	1	112-982001

Indicateur de pression d'huile - ~Idruckmesser

22 	12-268-5444	Průchodka - Grommet                                	    	1	111-793800

Douille - Tiille

23 	214-5448	Pouto trubky - Clip                                  	    	1	105-612771

Étrier - Spange

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Karburátor s jednotlivými díly - Carburettor with fittings

Carburateur avec ses étéments - Yergaser mit Einzelteilen

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1 - 	10-258-4301	Karburátor "JIKOV" 32 DDSR                        	    	1	112-940022

109 	44375-1315900	(3159) - Carburettor - Carburateur - Vergaser

1 	44391-9370540	Plováková komora, kompletní                        	    	1	112-940110

Float chamber assy  - Cuve de flotteur -

Schwimmergeháuse, vollst

2 	44391-6250164	Těsnění - Gasket - Joint                          	    	1	615-954861

Dichtring P3 10/7,1 x1

5 	44391-5406500	Tryska spořiče (I  stupeň)                          		1	193-957065

Economizer jet of first step

Gic(eur d'économiseur I  degré

Spardiise fiir erste Stufe

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

6,	44391-2511000	Tryska hlavní (I  stupeň)                                  	1	110-951910

Main jet of first step

Gicleur d'alimentation du I  degré

Hauptdiise fiir erste Stufe

7,	44391-6250129	Těsnění - Gasket - Joint                              	2	105-940863

Dichtring ~514/11,1 x 1

8 	44391-1051902	Držák hlavní trysky                                      	2	110-940371

Main jet holder - Porte gicleur d'alimentation -

,		Hauptdiisenhalter

9 	309 281 704 008	Šroub M 4 x 8 ČSN 02 1181 24                            	1	112-940664

Screw - Vis - Schraube

10,	44391-9306001	lsolační vložka kompletní                                	1	112-940951

Insulating insert assy - Douille d'isolation complěte -

Isolationseinlage, vollst

11,	44391-6011305	Škrticí klapka 0 32 - Butterfly día 32                    	2	112-940240

Papillon 0 32 - Drosselklappe 0 32

12 	44391-1030502	Šroub - Screw - Vis - Schraube M 4                  		4	112-940660

13 	44391-9202807	Úpl  páčka třmenu - Yoke lever assy                      	1	112-940308

Levier d'étrier compl  - Biigelhebel, vollst

14 	44391-1300203	Matice - Nut - Écrou - Mutter M 8 x 1                		4	100-940710

15 	44391-6010501	Pojistná podložka - Lock washer                        	4	100-940721

Rondelle d'arríet - Sicherungsscheibe

16 	44391-6447701	Dorazová páčka škrticí klapky II  stupeň                    	1	112-940305

Lock lever for second step butterfly

Levier de butée du clapet II  degré

Anschlaghebel fiir Drosselklappe d  zweiten Stufe

17 	44391-9203201	Úpl  spojovací páčka - Lever assy - Levier complet        	1	112-940309

Vollst  Hebel

18 	44391-3011970	Kladka - Pulley - Poulie - Rolle                      	2	112-940461

19 	3i1 772 900 032	Kroužek - Ring - Anneau - Ring 3,2 ČSN 022929 00      	5	111-940550

20 	44391-9202708	Úplná páčka náhonu - Lever assy                        	1	112-940310

Levier complet - Vollst  Hebel

21 	44391-2504306	Hřídelík škrticí kiapky I, st  - First step butterfly shaft    	1	112-940220

Axe de papillon ler degré - Achse der Drosselklappe fiir

erste Stufe

22 	44391-1051501	Šroub přípojky - Banjo bolt - Boulon raccord            	1	110-940600

Anschlusschraube

23 	44391-6250127	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung 0/ 10/6,2 x 1      	2	933-880610

24 	44391-3121501	Přípojka předstihu - Banjo union - Raccoud de tuyan      	1	105-940520

Anschlusstiick

25 	44391-1013403	Šroubová zátka - Screw plug - Boulon                  	2	112-940631

Blindschraube M 8 x 1

26 	309 231 706 030	Šroub M 6 x 30 ČSN 021131 24          	       	5	112-940665

Screw - Vis - Schraube

27 	311 214 000 061	Pružná podložka - Spring washer                        	12	100-940722

Rondelle élastique - Federring 6,1

28 	44391-1013805	Šroub běhu naprázdno - Idle run screw                  	1	111-940610

Vis du ralenti - Leerlaufschraube

29 	44391-1340123	Zajišťovací pružina - Securing spring -                  	2	193-940472

Ressort de sécurité - Sicherungsfed~r

30 	44391-9603408	Úpl  těleso škrticích klapek - Butterfly body assy          	1	112-940100

Corps complet dé papilons - Vollst  Drosselklappenkbrper

-	44391-9203302	Úplný unašeč - Carrier - Entraineur - Mítnehmer      		1	112-940326

-	44391-9202707	Úpl  páčka náhonu - Lever - Levier - Hebel     	      	1	112-940313

-	44391-9632401	Úpl  náhon pumpičky - Pump drive                     		1	112-940327

Commande de la pompe - Pumpenantrieb

-	44391-9631302	Úplný sytič - Choke - Saturateur - Vergaser            	1	112-940420

-	44391-9605503	Ovládání II  stupně kompletní                            	1	112-940401

Control of second step assy  -Commande complěte de Il ěme

degré - Betatigung der zweiten Stufe

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

31  	44391-1013602	Šroub unašeče - Screw of carrier                        	1	110-940660

Vis de la plaque d'etraineur - Schraube des Mitnehmers

32  	44391-9203301	Unašeč úpl  - Carrier assy - Etraineur                  	1	112-940324

Mitnehmer

33  	44391-9203101	Úplná zajišťovacf páčka - Securing lever assy              	1	112-940311

Levier complet de sécurité - Sicherungshebel, vollst

34  	44391-9201604	Úpl  páčka táhla - Link lever assy                         	1	112-940306

Levier complet de la tige - zugstangenhebel, volist

35  	44391-b447601	Unašeč škrticí klapky ll  stupeň                          	1	112-940321

Carrier of second step butterfly

Entraineur du papillon Iléme degré

Mitnehmer der zweiten Stufe fiir Drosselklappe

36  	44391-1342402	Zajišťovací pružina -- Securing spring                    	1	112-940470

Ressort de sécurité - Sicherungsfeder

37  	311 772 900 023	Kroužek - Ring - Anneau - Ring                      		1	112-940390

2,3 ČSN 02 2929 00

38  	44391-1308101	Spojovací nástavec - Joining extension - Raccord        	1	112-940330

Verlangerungsstiick

39  	311 120 371 040	Matice - Nut - Écrou - Mutter                        		3	112-940710

M4 ČSN 02 1403 24

40  	44391-7064302	Dno membrány - Diafragm bottom                      		1	112-940191

Fond de membrane - Membranenbod~n

41  	44391-1101903	Táhlo - Tie-rod - Tige ~ Zugstange                    	1	112-940331

42  	44391-1010306	Šroubová zátka M 5 - Screw plug - Boulon              	2	112-940630

Blindschraube

43  	44391-6715500	Vzdušník (I  stupeň) - Air jet (first step)                  	1	193-952455

Gicleur d'air I er degré - Luftdúse fiir I  Stufe

44  	44391-3005000	Tryska běhu naprázdno (I  stupeň)                        	1	193-956050

Idfe run jet of first step - Gicleur ralentí I  degré

Leerlaufdiise fúr erste Stufe

45  	44391-6709000	Vzdušník (II  stupeň) - Air jet of second step              	1	193-952390

Gicleur d'air II  degré - Luftdiise fiir zweite Stufe

46  	44391-3008000	Tryska běhu naprázdno (II  stupeň)                        	1	193-956080

Idle run jet of second step - Gicleur ralenti II  degré

Leerlaufdiise fiir zweite Stufe

47  	44391-6259001	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	1	112-940801

48  	44391-2512500	Tryska hlavní (II  stupeň) - Main jet of second step        	1	110-951925

Gicleur d'alimentation du ll  degré

Hauptdiise fiir zweite Stufe

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

49	44391-1015813	Šroub - Screw - Vis - Schraube \                      	1	193-940610

50 	309 231 704 010	Šroub M 4 x 10 ČSN 02 1131 24                        		4	110-940662

Screw - Vis - Schraube

51 	311 214 000 041	Pružná podložka - Spring washer                        	1	110-940721

ČSN 021740 02	Rondelle élastique - Federring 4,1

52,	44391-9201203	Úplný náhon šoupátka sytiče - Slide valve drive          	1	112-940323

Commande de la vanne - Vergaserschieberantrieb

53 	44391-7060416	Víko sytiče - Cover of choke                            	1	112-940192

Couvercle du saturateur - Vergaserdeckel

54 	44391-6010125	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe            		1	329-940720

~ 13/6,1 x 1

55 	~4391-1340128	Pružina - Spring - Ressort - Feder                		1	111-940470

56 	44391-6013301	Šoupátko sytiče - Saturator slide valve                    	1	110-940230

Vanne du saturateur - Vergaserschieber

57 	44391-6075601	Spodní talíř - Lower disc - Disque inférieur              	1	112-940581

Unterer Teller

58 	44391-9136301	Membrána - Diafragm - Membrane - Membrane        		1	112-940513

59 	44391-6064502	Talíř membrány - Diafragm disc                          	1	112-940582

Disque de membrane - Membranenteiler

60 	44391-6025005	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe                	1	112-940721

61 	44391-1340312	Pružina - Spring - Ressort - Feder                    	1	112-940472

62 	309 231 705 018	Šroub - Screw - Vis - Schraube                     	 	12	112-940669

M5 x 18

ČSN 021131 24

63 	311 214 000 051	Pružná podložka - Spring washer - Rondelle d'arret      	3	193-941720

5,1	Federunřerlage

ČSN 021740 00

64 	44391-1010801	Šroub s čočk  hlavou - Special screw - Vis                	3	193-940652

M 4 x 14	Spezialschraube

65 	44391-9371803	Víko membrány kompl  - Diafragm cover assy            	1	112-940190

Couvercle de membrane complet - Vollst  Membranendeckel

66 	44391-6258601	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	1	112-940902

67 	44391-7810000	Vzdušník běhu naprázdno (Il stupeň)                      	1	193-953100

Idle run air jet of second step

Gicleur d'air II  degré

Leerlaufluftdiise fiir zweite Stufe

68 	44391-2409000	Tryska hlavní (sytič) - Choke main jet                    	1	193-951090

Gicleur principal du saturateur - Startvergaser-Hauptdiise

69 	44391-7760000	Vzdušník syciče - Choke air bleed                      	1	193-952060

Gicleur d'air de volet d'air - Startvergaserluftdiise

70 	44391-9371003	Rozprašovač kompl  - Diffuser assy                       	2	112-940340

Pulverisateur complet - Zerstáuber, vollst

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

71 	44371-7815000	Vzdušník běhu naprázdno (Il stupeň)                      	1	193-953150

Idle run air jet of second step

GicIeuY d'air II  degré

Leerlaufluftdiise fiir zweite Stufe

72 	44391-9130102	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                  		1	112-940800

73 	44391-9340910	Injektor úpl  - Injector assy  - Injecteur complet          	1	112-940350

Vollst  Injektor

74 	44391-6010272	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                    	3	110-940722

75 	311 772 900 040	Kroužek - Ring - Anneau - Ring                      		1	110-945551

ČSN 02 2929 00	4

76 	44391-9340707	Emulsní trubice kompl - Emulsion tube                  	1	112-940431

Tube d'emulsion - Emulsionsrohr

77 	44391-9300302	Sací ventilek kompl  - Intake valve assy                  	1	112-940453

Soupape d'admission complěte - Saugventil, vollst

78 	44391-9300606	Píst pumpičky, kompl  - Pump piston assy                	1	112-940411

Piston de pompe complet - Pumpenkolben, vollst

79 	44391-1340143	Pružina - Spring - Ressort - Feder                    	1	110-940470

80 	44391-7400318	Difuzer O3 24 (II, stupeň) - Venturi tube of second step    	1	193-950524

Diffuseur du Il ěme degré

Lufttrichter fiir zweite Stufe

81 	44391-6265904	Těsnění víka - Cover gasket - Joint de couvercle          	1	112-940903

Deckel-dichtung

82 	309 231 704 012	Šroub - Vis - Screw - Schraube                      			110-945651

ČSN 02 1131 24	M 4 x 12

83 	309 231 705 012	Šroub - Vis - Screw - Schraube                        	1	112-940668'

ČSN 02 1131 24	M 5 x 12 '

84 	44391-6090301	Držák bowdenu - Bowden holder                        		1	112-940380

Support de bowden - Bowdenhalter

85 	44391-6037902	Příchytka - Clip - Agrafe - Halter                      	1	112-940381

86 	44391-9371116	V(ko plovákové komory kompletní                        	1	112-940180

Cover of float chamber assy - Couvercle -

Schwimmergeháusedeckel

87 	309 231 706 020	Šroub - Vis - Screw - Schraube                      		7	112-940661

ČSN 02 1131 24	M 6 x 20

88	44391-1042802	Střední šroub - Middle screw                          	1	112-940662

Vis centraf - Mittlere Schraube

92 	44391-1040101	Trubka - Pipe - Tuyau - Rohr                        		1	112-940530

93 	44391-7400317	Difuzer 0 22 (I stupeň)                                  	1	193-940522

Venturi tube of first step

Diffuseur du I, degré - Lufttrichter fiir erste Stufe

MOTOR - ENGINE - MOTEUR - MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

94,	44391-2010133	Hřídelík závěsu - Hinge shaft - Axe de suspension        	1	112-940222

Scharnier-Achse

95,	309 231 704 008	Šroub M 4 x 8 - Vis - Screw - Schraube            		2	112-940666

ČSN 021131 24

96 	44391-9460119	Kompletní plovák - Float assy                          	1	112-940200

Flotteur complet - Vollst  Schwimmer

97,	44391-1300903	Matice - Nut - Écrou - Mutter M 3                  		1	110-940711

98,	44391-1340142	Pružina - Spring -- Ressort - Feder                		1	110-940471

99 	44391-9201107	Náhon pumpíčky - pump drive                          		1	112-940325

Commande de pompe - Pumpenantrieb

100 	44391-1340354	Pružina - Spring - Ressort - Feder                    	1	112-940475

101 	44391-1020601	Stavěcí šroub - Set screw - Vis de réglage              	1	112-940651

Stellschraube

102 	44391-2010156	Kolík obohacovače - Povver valve pin                    	1	112-940671

Ergot d'enrichisseur - Anr2icherbolzen

103 	44391-9300501	Ventilek spořiče kompletní - Economizer vafve assy        	1	110-940451

Soupape d'économiseur - Sparventil

104 	44391-9340714	Emulsní trubice kompletní - Emulsion tube assy          	1	112-940432

Tube d'emulsion compl  - Emufsionsrohr, voollst

105 	44391-1010701	Šroub s čočk  hlavou - Screw - Vis - Schraube          	4	112-940653

M4x20

106 	44391-6257101	Těsnění rozprašovače - Diffuser gasket                    	2	112-940901

Joint de pulverisateur-Zerstáuberdichtung

107 	44391-9340120	Jehlový ventil 0 2 kompletní - Needle valve assy          	1	193-940452

Soupape á pointeau - Nadelventil vollst

108 	44391-1342403	Zkrutná pružina - Spring - Ressort - Feder            	1	112-940471

109 	44391-2504307	Hřídelík škrticí klapky II  stupeň                          	1	112-940221

Second step butterfly shaft

Axe de papillon Il ěme degré

Achse der Drosselklapf v fiir zweite Stufe

MOTOR - ENGlNE - MOTEUR - MOTOR

Ventilátor a alternátor s upevněním - Fan and D  C  generator with fastening

Ventilateur et alternateur avec fixation - Liifter und Alternator mit Befestigung

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

-	10-248-7040	Úplný ventilátor smontovaný                    	          	1	110-050207 )7

Fan, assembled complete

Ventilateur assemblé, complet

Vollstándiger Li;fter, zusammengebaut

1 	10-111-1134	Držák větráku - Fan bracket                    	          	1	110-052310 t3

Main support du ventilateur - Líifterhalter

2 	10-091-5401	Tésnění držáku - Fan bracket gasket              	          	2	110-095900 ~9

Joint de main support - Halterdichtung

3 	10-103-1177	Přepážka držáku ventílátoru                      	          	1	110-056350;3

Fan bracket partition

Cloison du main support du ventilateur

Liifterhalterscheidewand

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

4	M g Sp 2 x 16	Šroub patky motoru - Crankcase foot screw                	4 	978-608016

ČSN 02 1178 20	Vis de pied de carter - Schraube der Motorpratze

5	10-144-1258	Hřídel - Shaft - Arbre- Welle		1	111-050250

,

6	10-566-5077	Rozpěrací trubka - Distancé ťube--                     	1	110-058091

,		Tube d'écartement - Abstandrohr

7,	6202 Z/C3	Kuličkové ložisko - Ball bearing 15/35 x 11              	2 	960-620223

ČSN 02 4640	Roulement á billes - Kugellager

8,	35 x 1,5	Pojistný kroužek - Safety ring                              	1 	992-931035

ČSN 02 2931	Joint d'arrét - Sicherungsring

g,	10-103-7060	Úplný věnec větráku - Fan rim assembly                    	1 	110-050220

Couronne de ventilateur, compléte - Vollstándiger Liifterkranz

10 	M 7 x 16	Šroub se šestihrannou hlavou, zinkovaný                    	4 	973-287016

ČSN 02 1207 45	Hexagonal head screw, zinc plated

Vía á těte hexagonale, galvanisée polie

Sechskantschraube, verzinkt

11 	7,2	Pružná podložka - Spring washer                          	4 	991-740007

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

12 	10-139-1068	Větrák - Fan - Ventilateur - Liifter                      	1 	110-050200

13,	10-124-7063	Úplný kotouč řemenice - Pulley disc assy                    	1 	111-050280

Disque de poulie, complet - Vollst~ndige Riemenscheíbe

14 	4 x 7,5	Pero (klín) - Faether                                      	2 	985-904007

ČSN 30 1385 11	Languette - Passfeder

16 	10-734-5101	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	5 	111-059510

17 	10-157-1110	Kotouč řemenice - Pulley disc                            	1 	111-050281

Disque de poulie - Riemenscheibe

18 	10-297-5111	Opěrná miska - Supporting cup                            	1 	110-058580

Coupelle de support - Abstiitzschale

19 	12,2	Pružná podložka - Spring washer                          	1 	991-740012

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Fedérring

20 	10-676-5101	Podložka - Washer  15,1/20 x 1,3 mm                    	1 	110-059511

Rondelle - Scheibe

21 	13	Pojistná podložka - Securing washer                        	1 	992-751492

ČSN 02 1751 05	Arrétoir - Sicherungsblech

22 	M 12 x 1,5	Šestihranná matice zinkovaná - Hexagonal nut, zinc plated    	2 	992-402192

ČSN 02 1402 25	Écrou á 6 pans, galvanisé poli - Sechskántmutter, verzinkt

23 	8,2	Pružná podložka - Spring washer                          	5 	991-740008

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

24 	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	5 	992-401088

ČSN 02 1401 25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

25 	10-156-5435	Pryžový klínový řemen  ,Barum"                            	1 	942-105009

SPZ 9,5x8x1050 	Rubber V-belt "Barum"

Courroie trapézoidale (caoutchouc) "Barum"

Gummikeilriemen "Barum" LA PND 21009 66

Alternátor s upevněním - A  C  generator with fixation

Alternateur avec fixation - Alternator mit Befestigung

26 	443 113-516 001 	Alternátor se řemenicí - A  C  generator with pulley      	1 	-

Alternateur avec poulié - Alternator mít Riemenscheibe

-	443 113 516 000 	Alternátor (bez řemenice)                   :           	1	190-901010

AC  generator (without pulley)

Alternateur (sans poulie)

Alternator (ohne Riemenscheibe)

27 	4 x 6,5 	Klínek (pero) - Feather                                	1	985-904006

ČSN 30 1385 12 	Clavette - Feder

28 	402-3870 09 	Řemenice alternátoru - Generator pulley                 	1	112-030050

Poulie d'alternateur - Alternatorriemenscheibe

29 	302-5223 38 	Větrák alternátoru - Generator fan                      	1	190-901050

Venťilateur d'alternatéur - Alternatorliifter

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

30  	14,2 	Pružná podložka - Spring washer                           	1 	991-740014

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federscheibe

31  	M 14 x 1,5 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                         	1 	992-403174

ČSN 02 1403 24 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

32  	10-168-1322 	Vzpěra alternátoru - Generator adjusting strap               	1	112-032490

Tendeur d'alternateur - Strebe zum Alternator

33  	10-157-5435 	Pryžový klínový řemen "Barum"                             	1	942-100009

SPZ 	Rubber V-belt "Barum"

9,5x9X1000	Courroie trapézoidale (caoutchouc) "Barum"

Gummikeilriemen "Barum"

34  	M 8 x 18 	Šroub se šestíhrannou hlavou - Hexagonal head screw         	2	971-288018

ČSN 02 1103 25 	Boulon ž těte hexagonale - Sechskantschraube

35  	M 8 x 68 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw         	1 	970-288070

ČSN 02 1101 25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

36  	10-139-7044 	Držák - Holder - Support - Halter                       	1 	112-032310

37  	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                           	2 	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique – Federring

38  	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                         	3 	992-401088

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

39  	10-158-1322 	Držák vzpéry - Adjusting strap bracket                     	1 	970-790030

Main support du tendeur - Haiter der Strebe

40  	M 10 X 30 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw         	1 	991-740010

ČSN 02 1101 25 	Boulon á těte hexagonale - Sechskantschraube

41  	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                           	2 	992-401090

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federscheibe

42  	M 10 	Matice - Nut - Ecrou - Mutter                           	2 	970-290070

ČSN 02 1401 25

43  	M 10 X 70 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw         	1 	110-094980

ČSN 02 1101 25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube '

44  	10-007-5318 	Hadice odvzdušnění ~3 11/~ 16 mm, délka 375 mm             	1 	(930-541116)

Aír exhaust hose c~ 11/ ~ 16 mm, length 375 mm

Tuyau de désaération ~; 11/~ 16 mm, longueur 375 mm

Entliiftungsschlauch ~s 11J~ 16 mm, Lánge 375 mm

45  	10-028-5301 	Trubka odvzdušnění - Air exhaust pipe                     	1 	110-004180

Tube de désaé~ation - Entii~ftungsrohr

46  	10-137-3039 	Vzpěra držáku větráku - Strut - Béquill~: - Stiitze           	1	110-052491

Náhradní díly alternátoru - Spare parts of AC generator

Píěces détachées pour aiternateur - Ersatzteile fiir Alternator

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1-	443 113-516 001	Alternátor - A  C  generator                            	1	-

16 		Alternateur - Alternator

1,	M 14 x 1,5	Matice - Nut - Écrou - Mutter                        	  	1	992-403174

ČSN 02 1403 24

2,	 14,2	Pružná podložka - Spring washer                        	1	991-740014

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federscheibe

3,	402-3870 09	Řemenice - Pulley - Poulie - Riemenscheibe            	1	112-030050

4,	302-5223 38	Ventilátor - Fan - Ventilateur - Liifter                	1	190-901050

5,	M 5 x 50	Šroub - Screw                                      	  	3	974-165050

ČSN 02 1131 24	Vis - Schraube

6,	5,1	Pružná podložka - Spring vvasher                        	4	991-740005

ČSN 021740 02	Rondelle élastique - Federscheibe

7 	402-8006 57	Přední víko sestavené - Front cover assy                  	1	190-901080

Couvercle avant assemblé - Vollst  Vorderdeckel

-	6303-2RS/C3	Kuličkové ložisko - Ball bearing                        	1	960-630309

Roulement á billes - Rugellager

8 	402-8003 96	Rotor sestavený - Rotor assy                            	1	190-901130

Induit - Anker, vollst

9 	402-4822 73	Pružný kroužek - Spring ring                            	1	132-901650

Anneau - Federring

10 	402-1700 70	Kryt - Cover - Couvercle - Deckel                    	 	1	132-901292

11 	302-8505 09	Stator sestavený - Frame,assy                        	  	1	190-901120

Corps de dynamo - Stator, vollst

--	KY 721 F	Křemíková dioda - Silicon diode                        	1	132-901340

Diode á silice - Siliziumdiode

-	KY 721 R	Křemíková dioda 1A - Silicon diode 1A                	  	3	132-901344

Diode á silice 1A - Siliziumdiode 1A

-	KYZ 75	Křemíková dioda 20A - Silicon diode 20A                	3	132-901342

Diode á silice 20A - Siliziumdiode 20A

-	KYZ 70	Křemíková dioda 20A - Silicon diode 20A                	3	132-901343

Diode á silice 20A - Siliziumdiode 20A

12 	202-8004 95	Zadní víko sestavené - Rear cover, assy                  	1	190-901091

Couvercle arriére compl  - Vollst  Hinterdeckel

13 	402-3930 78	Opěrný kroužek - Thrust ring                          	1	132-901640

Rondelle d'arrét - Axialring

14 	4 x 6,5	Pero - Spring - Ressort - Feder                        	1	985-904006

ČSN 30 1385 12

15 	02-8480 91	Kartáč - Brush - Balai - Kohlenbiirste                  	1	132-901300

15a 	402-8481 08	Kartáč - Brush - Balai - Kohlenbúrste                	  	1	132-901301

-	402-4501 90	Pružina kartáče - Spring - Ressort - Feder              	2	132-901680

16 	6201-2RS/C3	Kuličkové ložisko - Ball bearing                          	1	960-620109

Roulement á billes - Kugellager

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Nosná příčka motoru s pružnými lůžky - Engine mounting carrier with mountings

Plaque-support du moteur avec cales élastiques - Motorquertráger mit elastischen Lagern

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1 	10-170-7049 	Úplná nosná příčka motoru       '                    		1	110-000270

Engine mounting carrier, assy

Plaques-support du moteur, complěte

Vollstándiger Motorquertráger

2 	10-189-7151 	Pružné lúžko - Engine mounting                      	    	1	110-01228

Cale du moteur - Elastisches Lager

3 	10-454-3078 	Pravá patka uložení motoru                            	1	110-002411

Engine mounting R  H  foot

Pied droit du logement du moteur

Rechte Motorpratze zur Lagerung

4 	10-405-3078 	Levá patka uložení motoru                              	1	110-002414

Engine mounting L  H  foot

Pied gauche du logement du moteur

Linke Motorpratze zur Lagerung

5 	M 8 x 25 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw    	1	971-288015

ČSN 02 1103 25 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

6 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                      	    	3	991-74000

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

-	8,4 	Podložka - Washer                                  	    	2	992-7024

ČSN 021702 15 	Rondelle - Unterlagscheibe

7 	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                    	4	992-40108

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

8 	M 10 x 20 	Šroub se šestihrannou hlavou                          	4	971-09001

ČSN 021103 55 	Hexagonal head screw - Vis á téte hexagonale

Sechskantschraube

9 	M 10 x 18 	Šroub se šestihrannou hlavou                          	2	971-09001

ČSN 02 1103 55 	Hexagonal head screw - Vis á téte hexagona(e

Sechskantschraube

MOTOR - ENGINE - MOTEUR – MOTOR

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

10 	10,5 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe      	    	6	992-702490

ČSN 021702 15

11 	10,2 	Pružná podÍožka - Spring washer                      	    	8	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

12 	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut - ÉErou á 6 pans   	6	992-401090

ČSN 02 1401 25 	Seehskantmutter

13 	10-125-5526 	Kabelový pás zkratu - Battery earth strap              	1	103-919111

Tresse mise á masse de batterie - K~rperartschlusskabel

_	M 8 x 40 	Šroub - Screw                                  	    	1	970-288040

ČSN 02 1101 25 	Vis - Schraube

_	M 8 x 22 	Šroub - Screw                                	    	1	970-088022

ČSN 02 1101 55 	Vis - Schraube

SPOJKA - KUPPLUNG - CLUTH – EMBRAYAGE

Lamela a smontovaný štít spojky - Clutch plate and assembled cover

Disque d'e~nbrayage et plateau d'appui assembl~ - Kupplungsscheibe und zusammengebauter

Kupplungsdeekel

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1  	10-130-7051	Úplný štít s přítlačným kotoučem, smontovaný                 	1	111-150070

Clutch cover with pressure plate, assembly

Plateau d'appui complet, avec plateau de pression

Vollst, zusammengebauter Kupplungsdeckel mit Druckplatte

2  	10-233-7053	Úplná lamela spojky                                         	1	111-150110

Cltltch plate, driven (assembled)

Disque entrainé d'embrayage, complet

Vollstandige Kupplungsscheibe

3  	10-133-5086	Obložení lamely - Clutch lining                             	2	110-195770

Garniture de disque d'embrayage - Kupplungsscheibenbelag

4  	5 x 7	Nýt obložení spojky - Clutch lining rivet                     	6	986-705007

ČSN 02 2381 3	Rivet de garniture d'embrayage

Niet fúr Kupplungsbelag

SPOJKA - KUPPLUNG - CLUTCH – EMBRAYAGE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

5 	10-150-1511	Přítlačný kotouč - Clutch pressure plate                    	1	111-150170

Plateau de pression - Druckplatte

6 	10-492-5221	Šroub přítlačného kotouče                                 	3	110-159120

Pressure plate screw - Boulon de plateau de pression

Schraube zur Druckptatte

7 	10-147-7056	Úplný štít spojky - Clutch cover assembly		1	111-150060

Plateau d'appui complet - Vollstándiger Kupplungsdeckel

8 	10-399-5055	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	6	111-158190

9 	10-492-5099	Miska - Cup - Coupelle - Schale                        	6	111-158580

10 	10-122-1576	Vysouvací páčka - Clutch finger                            	3	110-522610

Levier de débrayage - Ausriickhebel

11 	336-5052	Zpětná pružina - Return spring                            	3	110-158120

Ressort de rappel - Riickzugfeder

12 	233-5107	Stavěcí podložka - Adjusting washer                        	3	110-159680

Rondelle de réglage - Stellscheibe

13 	10-312-5251	Pojišfovací matice - Safety nut                            	3	110-159370

Ecrou d'arrét - Sicherungsmutter

14 	10-277-5286	Stavěcí matice - Adjusting nut                            	3	110-159390

Écrou de réglage - Stellmutter

15 	M 8 x 18	Šroub k upevnění spojky na motor                          	6	973-208018

ČSN 02 1207 41	Bolt for fixation of clutch to engine

Boulon de fixation d'embrayage á moteur

Schraube zur Befestigung der Kupplung an den Motor

16 	8,2	Pružná podložka - Spring washer - Rondelle élastique      	6	991-740008

ČSN 02 1740 02	Federring

Vysouvací objímka a vypínací pálca spojky - Clutch release sleeve and release fork

Manchon de débrayage et levier de débrayage - Ausriickmuffe und Ausriickhebel der Kupplung

17 	10-127-7057 	Uplná vysouvac í objímka                                  	1	110-152180

Clutch release sleeve, assy - Manchon de débrayage, complet

Vollstándige Ausriickmuffe

-	10-115-7058 	Úplné ložisko spojky - Clutch release bearing, assembly      	1	965-110660

Butée d'embrayage complěte - Vollstándiges Kupplungslager

18 	253-5410 	Plstěná vložka - Felt filler - Joint feutre - Filzeinlage        	1	110-195961

19 	10-124-1576 	Vypínací páka - Release fork                              	1	110-522611

Levier de débrayage - Ausriickhebel

20 	10-188-2956 	Opěrka - Support - Support - Stiitze                    	1	110-159730

21 	10-103-1591 	Pružný držák páky - Release fork elastic holder              	1	110-152310

Manette élastique de levier - Elastischer Hebelhalter

22 	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                          	2	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

23 	M 6 	Šestihranná matice - Hexagonal nut                        	2	991-401006

ČSN 02 1401 20 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

24 	203-5065 	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	1	110-158190

25 	10-158-4532 	Pracovní válec - Working cylinder                           	1	110-195010

443611041000 	Cylinder agissant - Arbeitszylinder cs 22

26 	10-072-5401 	Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                      	1	110-195900

27 	M 6 Sp 2 x 14 	Závrtný šroub - Stud - Goujon                          	4	978-606014

ČSN 02 1178 20 	Stiftschraube

28 	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                          	2	991-740006

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

29 	M 6 	Šestihranná matice - Hexagonal nut                        	4	992-401086

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

30 	144-2908 	Vypínací palec - Release finger                            	1	110-150360

Doigt de débrayage - Ausschaltdaumen

31 	528-2851 	Pístní tyčka - Piston rod                                  	1	110-150361

Tige de piston - Kolbenstange

SPOJKA - KUPPLUNG - CLUTCH - EMBRAYAGE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

32 	M 8	Šestihranná matice - Hexagonal nut                      	  1	992-402088

ČSN 02 1402.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

33 	10-357-5052	Vratná pružina - Returning spring                        	  2	110-158121

Ressort de rappe( - Rííckzugfeder

34 	10-175-3532	Kryt spojkové skříně - Clutch housing cover              	  1	110-152110

Couvercle de carter d'embrayage - Kupplungsgeháusedecke(

35 	10-210-5065	Pružina krytu - Clutch housig cover spring                	  1	110-158191

Ressort de couvercle - Deckelfeder

Pracovní válec s jednotlivými díly - Working cylinder with components

Cylindre agissant avec ses éléments - Arbeitszylinder mit Einzelteilen

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1  	10-158-4532 	Pracovní válec - Working cylinder o 22                     	1	110-195010

443 611 041 000	Cylindre agissant – Arbeitszylinder

3  	443 96 2503 174 Těsnicí kroužek - Packing ring                             	1	110-595807

03-7738.00 	Joint d'étanchéíté - Dichtungsring

4  	443 96 2303 009	Píst - Piston - Piston - Kolben                           	1	110-595162

5  	22 	Pojistný kroužek - Safety ring                               	1	992-931022

ČSN 02 2931 	Joint d'arrét - Sicherungsring

6  	443 96 2003 485	Prachovka - Dust catcher                                   	1	110-595350

Pare-poussiére - Staubkappe

7  	443 96 2421 028	Odvzdušňovací šroub - Venting screw                       	1	193-595540

Vis d'aération - Entliiftungsschraube

8  	443 96 2503 111	Pryžová čepička - Rubber cap                               	1	193-595560

Chape caoutchouc – Gummikappe

9  	10-002-7924 	Spojková hadice - Clutch hose                             	1	110-595600

03-9631.16	Tuyau d'embrayage - Kupplungsschlauch

10 	10 x 14	Těsnicí kroužek - Packing ring                           	1	933-821014

ČSN 02 9310.2	Joint d'étanchéité - Dichtungsring

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES – WECHSELGETRIEBE

Převodová skříň se závrtnými šrouby - Gear box with studs

Boite de vitesses avec goujons - Wechselgetriebegeháuse mit 5tiftschrauben

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1 	10-123-7105 	Úplná převodová skříň - Gear box assembly              	1	110-200021

Boite de vitesses, complěte - Vol tándiges Getriebegeháuse

2 	8 x 20	Kolík - Locating pin - Goupille	  	2	984-108020

ČSN 02 2150 	Stift

3 	M 8 Sp 2 x 85 	Závrtný šroub - Stud                                  	1	978-708685

ČSN 02 1178 50 	Goujon - Stiftschraube

3a 	8 x 2 	Pryžový kroužek - Rubber ring                          	1	933-200822

ČSN 29 9281 2 	Anneau - Gummiring

36 	8,4 	Podložka - Washer                                    	  	1	992-702488

ČSN 02 1702 15 	Rondelle - Unterlagscheibe

4 	M 8 Sp 2 x 52 	Závrtný šroub - Stud                                 		1	978-708652

ČSN 02 1178 50 	Goujon - Stiftschraube

5 	M 8 Sp 2 x 25 	Závrtný šroub - Stud                                 	  	1	978-708625

ČSN 02 1178 50 	Goujon - Stiftschraube

6 	10-628-5201 	Šroub se šestihrannou hlavou BM 8 x 60 (14)             	1	970-388060

Hexagonal head screw

Vis á téte hexagonale

Sechskantschraube

7 	10-626-5201 	Šroub se šestihrannou hlavou BM 8 x 35 (14)              	12	970-388035

Hexagonal head screw

Vis á tété hexagonale - Sechskantschraube

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES - WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

-	10-627-5201 	Šroub se šestihrannou hlavou BM 8 x 45 (14)                	1 	970-388045

Hexagonal head screw

Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

8 	8,2 	Podložka - VVasher                                      	2	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle - Unterlagscheibe

9 	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	17 	992-401288

ČSN 02 1401 55 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

10 	M 8 Sp 2 x 55 	Závrtný šroub předního víka - Front cover stud            	4 	978-708655

ČSN 02 1178 50 	Goujon du couvercle avant - Stiftschraube zum Vorderdeckel

11 	M 8 Sp 2 x 20 	Závrtný šroub předního víka                              	  2 	978-708620

ČSN 02 1178 50 	Front cover stud - Goujon de couvercle avant

Stiftschraube zum Vorderdeckel

12 	M 8 Sp 2 x 28 	Závrtný šroub víka ložiska                                  	4 	978-708628

ČSN 02 1178 50 	Bearing cover stud

Goujon de couvercle du palier

Stiftschraube zum Lagerdeckel

13 	M 8 Sp 2 x 20 	Závrtný šroub víka zadní nápravy                            	12	 978-708620

ČSN 02 1178 50 	Rear axle cover stud

Goujon de couvercle de pont arriére

Stiftschraube zum Deckel der Ninterachse

14 	M 6 Sp 2 x 14 	Závrtný šroub - Stud                                    	4 	978-606014

ČSN 02 1178 20 	Goujon - Stiftschraube

15 	M 6 Sp 2 x 12 	Závrtný šroub - Stud                                    	2 	978-606012

ČSN 02 1178 20 	Goujon - Stiftschraube

16 	473-5221 	Závrtný šroub vedení vysouvací objímky                	2 	110-219110

Stud for release sleeve guiding

Goujon de guidage de manchon de débrayage

Stiftschraube zur Fiíhrung der Ausrúckmuffe

17 	M 10 Sp 2 x 22 	Závrtný šroub spouštěče                                  	2 	978-610022

ČSN 02 1178 20 	Starter-motor stud

Goujon de démarreur - Stiftschraube zum Anlasser

18 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	2 	991-740010

ČSN 021740 02 	Rondelle élastique - Federring

19 	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2 	992-401090

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

20 	M 22 x 1,5 	Kuželová zátka - Tapered plug                            	1 	105-204690

10-124-5137 	Bouchon conique - Kegelpfropfen

21 	10-363-5365 	Plnicí hrdlo pro olej - Oil filler neck                        	1 	110-204140

Gouiotte de remplissage á huile - ~Ifiillstutzen

22 	10-103-5148 	Zátka plnicího hrdla (polyethylen)                          	1 	110-204670

Filler neck plug (polyethylen)

Bouchon p  goulotte de remplis~age (polyethylen)

Fiillstutzenpfropfen (Polyethylen)

Přední víko s ložiskem rychloměru - Front cover with speedometer bearing

Couvercle avant avec palier de compteur - Vorderdeckel mit Lager de	s Geschwindigkeitsmessers

23 	10-112-1774	Přední víko - Front cover                          		1	110-312040

Coude avant - Vorderdeckel

24 	10-240-2920	Zasouvací páka - Control lever                      	      	1	110-512611

Levier d'embrayage - Schalthebel

25 	435-5439	Manžeta - Cuff - Manchette - Manschette          	      	1	110-209820

26 	16 x 12	Kroužek - Ring                                    	     	1	933-016122

ČSN 02 9280 1	Anneau - Ring

27 	10-136-7128	Úplné ložisko rychloměru                            	      	1	110-200313

10-133-7128	Speedometer bearing assy		1***	110-200312

Palier de compteur, complet

Voflstándiges Lager des Geschwíndígkeitsmessers

28 	22 x 18	Kroužek - Ring                                 	  	1	933-022181

ČSN 02 9280 1	Anneau - Ring

29 	10-112-5175	Klín - Key - Clavette - Keil                      	   	1	110-208240i

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE-VITESSES - WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

30 	10-131-2939 	Spona ložiska rychloměru                              	  1	 110-208600

Speedometer bearing clip

Étrier de palier de compteur j

Spange zum Lager des Geschwindigkeitsmessers

31 	BM 6 x 30 	Šroub se šes~ihrannou hlavou                             	  1 	970-286030

ČSN 02 1101 25 	Hexagonal head screw ~

Boulon á téte hexagonale

Sechskantschraube

32 	6,4 	Vějířovitá podložka - Panshaped washer                  	  2 	992-744486

ČSN 021744 05	Rondelle en éventail - F~cherfórmiger Ring

33 	M 6 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	  2 	992-401086

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

34 	10-058-5401 	Těsnění víka - Cover gasket                            	  1 	110-290900

Joint de couvercle - Deckeldichtung

35 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	  6 	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

36 	M 8 	Maticé šestihranná - Hexagonal nut                      	  6 	992-401288

ČSN 02 1401 55 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

Pružné lůžko převodové skříně - Gear box flexible mounting

Cale élastique de boíte de vitesses - Elastisches Lager des Getriebegeháuses

37 	10-188-7151 	Úplné pružné lůžko - Gear box flexible mounting assy      	  2 	10-202280

Cale élastique, complěte - Vollstándiges elastisches Lager

38 	M 8 x 22 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	  4 	971-088022

ČSN 02 1103 55 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

39 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	  4 	991-740008

40 	ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

10-553-3078 	Úplná příčka pružného uložení převodovky                	  1 	111-202430

Gear box flexible mounting partition assembly

Cloison de roulement élastique de boite de vitesses

Vollst~ndige Querstrebe der elastischen Lagerung

41 	M 10 x 20 	Šroub se šestihrannou hlavou                            	  2 	971-090020

ČSN 021103 55 	Hexagonal head screw

Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

42 	10,2 	Pružná podložka -- Spring washer                        	  2 	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

43 	M 10 x 20 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	  2 	971-090020

ČSN 021103 55 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

44 	M 10 x 20	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	  2 	971-090020

ČSN 02 1103 55 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

-	10-b95-5101 	Podložka - VVasher - Rondelle                          	  4 	110-009512

Unterlagscheibe  10,5/23/2 mm

45 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	  4 	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

46 	M 7 x 15 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	  1 	973-387015

ČSN 02 1207 25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

47 	7,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	  1 	991-740007

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique – Federring

*** platí pro horský převod v zadní nápravě 1 :4,66

for rear axle mountain ratio 1 :4,66

pour rapport de démultiplication pour la montagne 1 :4,66

fur Bergúbersetzung in Hinterachse 1:4,66

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES – WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

48.	8,2	Podložka k upevnění převodovky na m otor . . . . . .	. . . 2	991-740008

ČSN 02 1740.02	Filler for fixing gear box on engine		i

Support pour fixation de boite de vitesses á moteur		!

Unterlagscheibe zur Befestigung

des Getriebegeháuses an den Motor

49.	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut . . . . . . . . .	. . . 2	992-401688

ČSN 02 1401.45	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

49.	M 10 	Matice šeštihranná - Hexagonal nut . . . . . . . .	. . . 2	992-401690

ČSN 02 1401.45 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

50.	10,5 	Podložka - Washer . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . 2	992-702490

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

51.	M 22 x 1,5 	Magnetický vypouštěcí šroub . . . . . . . . . . . . .	. . . 2	991-913022

ČSN 02 1913.21 	Magnetic drain screw

Vis magnétique de vidange

Magnetische Ablassschraube

Zasouvací ústrojí - Gear engaging mechanism

Mécanismi de changement de vitesses - Schaltwerk

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1. 	10-230-1691	Zasouvací ťyč 1. a 2. rychlosti 		1	110-222819

Selector rod for 1st and 2nd speed

Axe de fourchette de commande de 1ěre et 2ěme vitesse

Schaltstange fiir 1. und 2. Gang

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES – WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

2 	10-231-1691	Zasouvací tyč 3  a 4  rychlosti                              	1 	110-222L~1

Selector for 3rd and 4th speed

Axe de fourchette de commande de 3ěme et 4ěme vitesse

Schaltstange fiir 3  und 4  Gang

3 	10-232-1691	Zasouvací tyč zpětného chodu                             	1 	110-222812

Selector rod for reverse gear

Axe de fourchette de commande de marche arriěre

Schaltstange fiir Riickwártsgang

4 	10-240-1741	Zasouvací vidlice 1  a 2  rychlosti                    	1 	110-220110

Gear shift for 1st and 2nd speed

Fourchette de commande de 1ěre et 2ěme vitesse

Schaltgabel fiir 1  und 2  Gang

5 	10-241-1741	Zasouvací vidlice 3  a 4  rychlosti                            	1 	110-220130

Gear shift fork for 3rd and 4th speed

Fourchette de commande de 3ěme et 4ěme vitesse

Schaltgabel fiir 3  und 4: Gang

6 	10-242-1741	Zasouvací vidlice zpětného chodu                            	1 	110-220160

Gear shift for reverse gear

Fourchette de commande de marche arriěre

Schaltgabel fiir Riickw~rtsgang

7 	10-165-5070	Pojistný kroužek - Safety ring                            	1 	110-228510

Joint d'arrét - Sicherungsring

8 	13 x 1	Pojistný kroužek - Safety ring                              	1 	992-930013

ČSN 02 2930	Joint d'arrět - Sicherungsring

9 	M 7 x 22	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw        	3 	972-607022

ČSN 02 1201 41	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

10 	10-122-5114	Pojišťovací podložka - Securing washer                      	3 	110-512670

Arrétoir - Sicherungsblech

11 	10-243-5156	Pojišťovací čípek - Locking pin                            	2 	110-226010

Doigt de verrouillage - Sicherungsstift

12 	10-258-5156	Pojišťovací čípek - Locking pin                            	1 	110-226011

Doigt de verrouillage - Sicherungsstift

13 	10-166-5225	Stavěcí šroub - Adjusting screw                            	2 	110-229060

Vis de réglage - Stellschraube

14 	10-079-5034	Pouzdro vedení ocelových kuliček - Guide bush of steel balls  	3 	110-228010

Douille de guidage de billes - Fiihrungsbuchse fiir Stahlkugeln

15 	3/8 II 	Kulička - Ball                                            	3 	968-409520

ČSN 02 3680	Bille de verrouillage - Kugel

16 	125-5055	Pružina kuličky - Ball spring                              	1 	105-048130

Ressort de bille de verrouillage - Feder zur Kugel

17 	10-265-5109	Víčko tlačných pružin - Compression spring cover            	1 	110-229730

Couvercle de ressorts de pression - Deckel der Druckfedern

18 	122-5121	Těsnění víčka - Cover gasket                              	1 	110-292900

Joint de couvercle - Deckeldichtung

19 	M 6 x 18	Šestihranný šroub - Hexagonal head bolt                    	2 	971-286018

ČSN 02 1103 25	Boulon á těte hexagonale - Sechskantschraube

20 	6,1	Pružná podložka - Spring washer                          	2 	991-740006

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

21 	10-389-5055	Pružina pro aretaci - Arrestment spring                    	2 	110-228190

Ressort de blocage - Arretierfeder

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES – VYECHSELGETRIEBE

Hnací hřidel s hřidelem spojky a ozubenými koly - Primary shaft with clutch shaft and gear wheels

Arbre primaire avec axe de débrayage et pignons - Antríebswellé mit Kupplungswelle

und Zahnrádern

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

1. 	10-160-7103	Hnací hřídel s koly 3. a 4. rychlosti 		1	110-210012

Frimary shaft wíth gear wheels 3rd and 4th speed

Arbre de commande avec pignons de 3éme et 4éme vitesse

Antriebswelle mit Zahnrádern 3. u. 4. Gang

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES - WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

6 	6304/C6	Kuličkové ložisko - Ball bearing c~ 20/52 x 15              	1 	960-630406

ČSN 024637	Roulement á billes - Kugellager

7 	3205 N/C6	Dvouřadé kuličkové ložisko                                	1 	961-320536

ČSN 02 4665	Ball bearing ~ 25/52 x 20,6

Roulement á billes - Kugellager

8 	52	Rozpínací opěrný kroužek                                  	1 	993-648052

ČSN 02 3648	Supporting distance ring

Segment d'arrét - Distanz-Abstiitzring

9 	32	Pojistný kroužek - Ring                                  	1 	992-925032

ČSN 02 2925	Anneau - Ring

10 	10-140-5278	Matice - Nut - Écrou - Mutter M 22 x 1,5                	1 	110-209211

11 	10-402-5095	Vyrovnávací podložka s_s 42/52 x 0,1                      	1 	110-219650

Compensating washer

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe

11 	10-403-5095	Vyrovnávací podložka ~s 42/52 x 0,2                        	1 	110-219651

Compensating washer

Rondelle de compensation

Ausgleichscheibe ,

11 	10-436-5095	Vyrovnávací podložka  42/52 x 0,5 mm                    	1 	110-219652

Compensating washer

Rondelle de compensation

Ausgleichscheibe

12 	10-114-1501	Hřídel spojky - Clutch sliaft                              	1 	110-200051

Arbre d'embrayage - Kupplungswelle

13 	10-104-1581	Vedení vysouvací objímky - Release sleeve guide            	1 	110-158060

Guidage de manchon de débrayage - Fiihrung der Ausriickmuffe

14 	473-5221	Závrtný šroub - Stud                                    	2 	110-219110

Goujon - Stiftschraube

15 	6,1	Pružná podložka - Spring washer                          	2 	991-740006

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

16 	M 6	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2 	991-401006

ČSN 02 1401 20	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

17 	ÚN 02 9401 0	Těsnicí kroužek "GUFERO" - Packing ring                	1 	954-020107

Joint d'étanchéité "GUFERO" - Dichtungsring ~~ 20/30 x 7

18 	10-156-2962	Příchytka vedení objímky - Sleeve guide slip                	1 	110-206420

Étrier de guidage de manchon - Befestigung der Muffenfiihrung

19 	10-152-5040	Držákové pouzdro - Grooved bush                        	1 	111-208060

Douille rainurée - Genutete Buchse

20 	10-265-5069	Pojistný kroužek - Securing ring                          	2 	111-218510

Joint d'arrét - Sicherungsring

Kuželový pastorek s hnacími koly - Bevel pinion with driving wheels

Pignon d'attaque avec pignons de commande - Kegelritzel mit Treibradern

21 	10-122-7285	Zaběhané soukolí (SPIROMATIC) 		1 	110-310352

Matched pair (SPIROMATIC)

Couple conique rodé (SPIROMATIC)

Eingelaufenes Getriebe (SPIROMATIC)

21 	10-123-7285	Zaběhané soukolí (Oerlikon) horský převod                  	1 	110-310353

Matched pair (Oerlikon), gear ratio for mountain drives

Couple conique rodé (Oerlikon),

rapport de démultiplication pour la montagne

Eingelaufenes Getriebe (Oerlikon) lJbersetzung f  Bergfahrten

22 	10-130-5719	Válečkové ložisko                                          	1 	969-400220

Roller bearing NÚ 22/32x 65 x 21/N/C6

Roulement á rouleaux

Zylinderrollenlager

23 	10-164-5070	Pojistný kroužek - Safety ring                              	1 	993-648065

Joint d'arrét - Sicherungsring

24 	10-231-5036	Pouzdro - Bush - Douille - Buchse                      	1 	110-218061

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES - WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr		Abmessungen	Stuck

25 	10-226-1729	Hnané kolo 1  rychlosti                                	1	110-210050

1st speed driven wheel

Pignon mené de 1ére vitesse

Antriebsrad des 1  Ganges

26 	10-245-5081	Třecí kroužek - Friction ring                          	3	110-318440

Bague de friction - Reibring 4 mm

26 	10-246-5081	Třecí kroužek - Friction ring                          	3*	110-318441

Bague de friction - Reibring 4,1 mm

26 	10-247-5081	Třecí kroužek - Friction ring                          	3*	110-318442

Bague de friction - Reibring 4,2 mm

26 	10-248-5081	Třecí kroužek - Friction ring                          	3*	110-318443

Bague de friction - Reibring 4,3 mm

26 	10-263-5081	Třecí kroužel< - Friction ring                     		3*	110-218447

Bague de frietion - Reibring 4,4 mm

27 	10-123-5175	Klínck třecích kroužků - Friction ring key             	1	110-318220

Clavette de bagues de friction - Keil zu den Reibringen

Synchronní spojky a ozubená kola - Synchromesh clutches and gear wheels

Synchroniseurs et pignons - Synchronkupplungen und lahnráder

28 	 10-002-7138	Úplný synchronní kroužek                                  	4 	110-210360

Synchromesh ring assembly

Bague de friction de synchroniseur complěte

Vollstándiger Synchronring

29  	10-126-7107	Úplná synchronní spojka 1  a 2  rychlosti                    	1 	110-210300

Synchromesh clutch of 1st and 2nd speed, assembly

Synchroniseur de 1ěme et 2ěme vitesse, complet

Vollstándige Synchronkupplung fiir 1  und 2  Gang

30  	10-153-1659	Jádro synchronní spojky - Synchromesh clutch center        	1	 110-210341

Centre de synchroniseur - Synchronkór-per

31 	10-218-1731	Posuvný závěr spojky - Synchromesh sleeve                	1 	110-210402

Manchon baladeur de synchroniseur - Schiebe-Kupplungssperre

32:	10-390-5055	Pružina západky - Spring of catch                        	6 	110-218110

Ressort de clapet - Riegelfeder

33  	1/4" II 	Kulička - Ball                                            	6 	968-406350

ČSN 02 36$0	Bille - Kugel

34 	10-224-1729	Kolo 2  rychlosti - 2nd speed gear                          	1 	110-210060

Pignon de 2ěme vitesse - Rad fiir 2  Gang

35  	10-232-5036	Pouzdro kola 2  a 3  rychlosti                              	1 	110-218062

Bush for 2nd and 3rd speed gears

Moyeu cannelé de pignon de 2éme et 3ěme vitesse

Bundbuehse zum Rad des 2  und 3  Ganges

36  	10-223-1729	Kolo 3  rychlosti - 3rd speed gear                          	1 	110-210070

Pignon de 3ěme vitesse - Rad fiir 3  Gang

37  	10-124-5175	Klínek třecích kroužků - Friction ring key                  	1 	110-2182 20

Clavette de bagues de friction - Keil der Reibringe

38  	10-127-7107	Úplná synchronní spojka 3  a 4  rychlosti                    	1 	110-210301

Synchromesh clutch of 3rd and 4th speed, assembly

Synchroniseur de 3ěme et 4ěme vitesse, compl,et

Vollstándige Synchronkupplung fiir 3  und 4  Gang

39 	10-152-1659	Jádro synchronní spojky - Synchromesh clutch center        	1 	110-210340

Centre de synchroniseur - Synchronkórper

40 	10-131-1660	Ob~ímka - Sleeve - Manchon - Muffe                    	1 	110-210401

41 	10-234-5081	Třecí kroužek - Friction ring                              	1 	110-210350

Bague de fríction - Reibring

42  	10-228-5036	Pouzdro kola 4  rychlosti - Bush for 4th speed gear          	1 	110-218060

Moyeu cannelé de pignon de 4ěme vitesse

Bundbuchse zum Rad des 4  Ganges

43  	10-245-1729	Hnané kolo 4  rychlosti - 4th speed driven gear              	1 	111-210080

Pignon mené de 4ěme vitesse - Antriebsrad fiir 4  Gang

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES – WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

44 	10-025-5773	Dvouřadové kuličkové ložisko                            	1 	969-102580

Two-row ball bearing

Roulement á billes á deux lignes

Zweireihiges Kugellager

45 	10-170-5105	Pojišťovací podložka - Tab washer                        	1 	110-219671

Arrétoir - Sicherungsblech

46 	10-315-5251	Matice - Nut - Écrou - Mutter                          	1 	110-209220

Hnací kolečko rychloměru - Speedometer driving wheel

Pignon de commande de compteur - Antriebsrad des Geschwindigkeitsmessers

47 	10-005-7135	Úplné hnací kolečko rychloměru                            	1 	110-200324

Speedometer driving wheel assembly

Pignon de commande de compteur, complet

Vollst~ndiges Antriebsrad des Geschwindigkeitsmessers

47 	10-004-7135	Úplné hnací kolečko rychloměru (pro horský převod)          	1 	110-200323

Speedometer driving wheel assy ,

gear ratio for mountain drives

Pignon de commande de compteur compl  rapport

de démultiplication pour la montagne

Vollst  Antriebsrad des Geschwindigkeitsmessers,

lJbersetzung fiir Bergfahrten

48 	10-400-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	2 	110-209651

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe 0,5 mm

48 	10-401-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	2* 	110-209652

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe 0,3 mm

48 	10-399-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	2* 	110-209650

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe 0,2 mm

48 	10-415-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	2*	110-209653

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe 0,14 mm

49 	10-120-1762	Víko ložiska - Bearing cover                              	1 	110-002080

Couvercle de palier - Lagerdeckel

50 	M 8 Sp 2 x 28	Závrtný šroub - Stud                                    	4 	978-708628

ČSN 02 1178 50	Goujon - Stiftschraube

51 	8,2	Pružná podložka - Spring washer                          	4 	991-740008

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

52 	M 8	Matice šestihranná - I-iexagonal nut                        	4 	991-401608

ČSN 02 1401 50	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

Ozubené kolo zpětného chodu - Reverse  gear

Pignon de marche arriěre - Zahnrad des Rúckw~rtsganges

53 	10-144-7102 	Úplné kolo zpětného chodu s pouzdrem                    		1	110-210210

Reverse gear with bush, assembly

Pignon de marche arriěre, complet

Vollstándiges Rad des Riicklaufganges mit Riicklaufbuchse

54 	10-140-5034 	Pouzdro kola zpětného chodu - Reverse gear bush        		1	110-218011

Bague de pignon de marche arriěre - Riicklaufbuchse

55 	10-308-5011 	Čep kola zpětného chodu                                	 	1	110-216081

Reverse gear pin

Axe du pignon de marche arriěre

Welle des Rades fiir Riickwártsgang

56 	M 8 x 28 	Stavěcí šroub - Set screw                                		1	977-808028

ČSN 02 1185 20 	Vis d'arrét - Stellschraube

57 	M 8	Matice-šestihranná - Hexagonal nut                      		1	992-403088

ČSN 02 1403 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES - WECHSELGETRIEBE

Spouštěč motoru - Starter-Motor - Démarreur - Anlasser

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 	10-199-4009 	Spouštěč motoru - Starter-motor                	          	1	110-904000

443 115-142 070	Démarreur - Anlasser 12 V - 0,8 HP

2 	M 10 Sp 2 x 22 	Závrtný šroub - Stud                        	            	2	978-610011

ČSN 02 1178 20	Goujon - Stiftschraube

3 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer          	            	2	991-740014

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

4 	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut            		2	992-401090

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES – WECHSELGETRIEBE

Náhradní díly elektromagnetického spouštěče

Electromagnetic starter-motor spare parts '

Píěces de rechange du démarreur électromagnétique

Ersatzteile des elektromagnetischen Anlassers

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 	02-2000 82	Ložisko - Self-lubrication bearing                        	2	103-903552

Bague autograisseuse - Selbstsch mierende Lagerbiichse

2 	M 6 x 16	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw ,    	2	971-266016

ČSN 02 1103 24	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube	'

3 	6	Pojistný kroužek - Locking ring                          	2	992-929486

ČSN 02 2929 04 Joint d'arrět - Sicherungsring

4 	02-3101 88	Čep - Pin - Axe - Bolzen                              	1	110-904600

5 	6,1	Pružná podložka - Spring washer                      	    	4	992-740466

ČSN 02 1740 04 	Rondelle élastique - Federring

6 	02-8006 46	Břemenové víko sestav - Starter-motor drivě          	    	1	110-904080

Flasque cóté pignon de démarreur

Geh~usedeckel von der Antriebsseite

7 	02-5219 85	Kryt - Cover - Abri - Abdeckung                    	    	1	110-904290

8 	02-0905 69	Distanční kroužek - Shim                                	 	103-903640

Rondelle de réglage - Ausgleichsring

9 	02-0940 29	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe        	1	103-903770

10 	02-4770 44	Pojistný kroužek - Locking ring                        	1	103-903691

Joint d'arrét - Sicherungsring

11 	02-2000 83	Ložisko - Self-lubricating bearing                        	1	103-903553

Bague autograisseuse - Selbstsch mierende Lagerbúchse

12 	02-8014 17	Volnoběžka - Free wheel                                	1	110-904030

Roue porteur - Freilaufkupplung

13 	02-4750 29	Pružina - Spring - Ressort - Feder                    	1	110-904681

PŘEVODOVKA - GEAR BOX - BOÍTE DE VITESSES - WECHSELGETRIEBE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

14 	02-3930 71	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe            	      	2	110-904772

28 	02-6350 66	Kontakt - Contact - Kontakt -                    	      	1	397-904380

52 	02-7003 33	Těsnění - Gasket - Joínt - Dichtung                  	    	1	110-904724

53 	02-8310 65	Komutátorové víko - Commutator cover                	    	1	110-904090

Couvercle de commutateur - Kollektordeckel

54 	02-8404 81	Propojovací pásek - Coupling strap     ,            	      	1	110-904450

Courroie d'accouplement - Verbindungsband

55 	02-8003 90	Rotor - Armature                                  	      	1	110-904131

Induit - Anker

56 	02-0940 30	Podložka - Washer - Rondelle - Únterlagscheibe    	      	1	110-904720

57 	02-7216 40	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe    	      	1	110-904641

58 	02-0905 74	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe    	      	1	110-904721

59 	02-4822 52	Pružina - Spring - Ressort - Feder                	      	1	110-904680

60 	OZ-8005 32	Stator - Stator (frame)                              	      	1	110-904121

Corps de dynamo avec bobinage

Polgeháuse mit Erregerwicklung

61 	02-4822 53	Pero - Feather - f_anguette - Feder                	      	4	103-903680

62 	M 6 x 120	Šroub - Screw - Vis - Schraube                    	      	2	110-904751

ČSN 02 1101 1

63 	02-8480 82	Uhiík spouštěče - Starter brush               	     	4	110-904300

Balai - Schleifkohle

66 	02-5603 24	Kryt - Cliping cover                                	      	1	110-904291

Sangle - Spannband

69 	02-8012 25	Spínač kompletní - Starter motor switch              	      	1	105-904011

Interrupteur de démarreur - Schalter fiir Anlasser

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - PONT ARRIĚRE – HINTERACHSE

Diferenciál s talířovým kolem - Differential with crown wheel

Différentiel avec couronne dentée - Ausgleichgetriebe mit Tellerrad

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 	10-111-7266	Úplná skříň diferenciálu                                	1	110-311210

Differential case assembly

Carter de différentiel, complet

Vollst~ndiges Geh~use des Ausgleichgetriebes

2 	M 8 x 20	Šroub - Bolt                                  	    	3	973-208020

ČSN 02 1207 41	Boulon - Schraube

3 	158-5205	Šroub skříně diferenciálu                          	    	1	110-319090

Differential case bolt

Boulon de carter de différentiel

Schraube zum Ausgleichgetriebegeh~use

4 	10-249-5107	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe      	    	2	110-319672

5 	10-159-2071	Planetové kolo (16 zubú) - Planet wheel (16 teeth)    	2	110-310253

Roue planétaire (16 dents) - Planetenrad (16 Záhne)

6 	10-223-5082	Třecí kroužek - Friction ring                         	2 	110-218440

Bague de friction - Reibring 2,2 mm

6 	10-235-5082	Třecí kroužek - Friction ring                          	2*	110-218441

Bague de friction - Reibring 2,1 mm

6 	10-236-5082	Třecí kroužek - Friction ring                          	2*	110-218442

Bague de friction - Reibring 2,0 mm

6 	10-237-5082	Třecí kroužek - Friction ring                          	2*	110-? 18443

Bague de friction - Reibring 1,9 mm

6 	10-238-5082	Třecí kroužek - Friction ring                          	2*	110-218444

Bague de friction - Reibring 1,8 rnm

6 	10-262-5082	Třecí kroužek - Friction ring                          	2~	110-218446

Bague de friction - Reibring 60%70 x 2,3 mm

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - PONT ARRIĚRE - HINTERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

6 	10-261-5082	Třecí kroužek - Friction ring                          	2*	110-218445

Bague de friction - Reibring  60/70 x 2,4 mm

7 	10-124-5090	Zděřový kroužek - Spar ring                          	  	2 	110-318530

Bague-entretoise - Distanzring

8 	10-227-5069	Pojišťovací kroužek - Safety ring                        	2	110-318510

Joint d'arrét - Sícherungsríng

9 	10-133-2072	Satelit diferenciálu (10 zubů)                              	2	110-310260

Differential satellite (10 teeth)

Pignon satellite de différentiel (10 dents)

Planetenrad des Ausgleichgetriebes (10 Záhne)

10 	10-334-5001	Čep satelitů - Satellite spinder pin                      	1	110-316030

Axe de satellites - Planetenradwelle

11,	10-122-7285	Zaběhané soukolí (SPIROMATIC)                        	 	1	110-310352

Matched pair (SPIROMATIC)

Couple conique rodé (SPIROMATIC)

Eingelaufenes Getriebe (SPIROMATIC)

11 	10-123-7285	Zaběhané soukolí OERLIKON (horský převod)              	1	110-310353

Matched paír OERLIKON (gear ratío for mountaín dríves)

Couple conique rodé OERLIKON

(rapport de démultiplication pour la monr agne)

Eingelaufenes Getriebe OERLIKON (Bergiibersetzung)

12.	10-570-5201	Šroub talíčového kola - Crown wheel bolt              	6	110-319010

Boulon de serrage de couronne - Schraube zum Tellerrad

13 	10-117-5115	Pojišťovací podložka - Securing washer                      	3 	110-319610

Arrétoir - Sicherungsscheibe

14 	10-070-5746	Kuželíkové ložisko - Tapered roller bearing P 32014 AX/C6  	2 	969-300701

Roulement á rouleaux coniques - Kegelrollenlager

15 	10-416-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	(4)* 	110-319653

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe 0,08 mm

15 	10-409-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	(4)* 	110-319651

Rondel(e de compensation - Ausgleichscheibe 0,14 mm

15 	10-410-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	(4)* 	110-319652

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe 0,3 mm

15 	10-408-5095	Vyrovnávací podložka - Compensating washer              	(4)* 	110-319650

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe 0,5 mm

16 	10-061-5401	Těsnění víka - Cover gasket                              	2 	110-391902

Joint de couvercle - Deckeldichtung

17 	10-113-2097	Víko ložiska skříně - Case bearing cover                    	2 	110-312080

Couvercle du palier de carter - Geháuselagerdeckel

18 	M 8 Sp 2 x 20	Závrtný šroub - Stud                                    	12 	978-708620

ČSN 02 1178 50	Goujon - Stiftschraube

19 	8,2	Pružná podložka - Spring washer                          	12 	991-740008

ČSN 02 1740 02	Rondelle é(astique - Federring

20 	M 8	Matice šestíhranná - Hexagonal nut                      	12 	992-401288

ČSN 02 1401 55	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

* Počet kusů podle potřeby při montáži

Quantity according assembling needs

Quantité d'aprěs les besoins du montage

Stíickzahl nach Bedarf wáhrend der Montage

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - PONT ARRIÉRE – HINTERACHSE

Levá a pravá polonáprava - L. H. and R. H. half-axles

Demi-essieux, gauche et droit - Linke und rechte Halbachse

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1  	10-293-7253 	Úplná levá polonáprava - L  H, half-axle assy                 	1 	111-320011

Demi-essíeu gauche, complet - Vollstándige linke Halbachse

- 	10-294-7253 	Úplná pravá polonáprava - R  H  half-axle assy               	1	111-320021

Demi-essieu, droit, complet - Vollstándige rechte Halbachse

Hřídel zadního kola a brzdový buben - Half shaft with brake drum

Arbre de roue arriěre et tambour de frein - Hinterachswelle und Bremstrommel

2  	10-139-7265	Úplný hřídel zadního kola - Half shaft assy                	2	111-320210

Arbre de roue arriěre complet - Vollst  Hinterachswelle

3  	10-514-5076	O pěrný kroužek - Support                              	(2)	110-328530

Bague d'appui - Abstiitzring

4  	10-337-5001	Čep - Pin - Axe - Bolzen                              	2	110-306010

5  	10-137-5029	Vodicí hranolek - Guide block                        	  	4	110-306260

Dé de cardan - Gleitstein

5  	10-139-5029	Vodicí hranolek (abnormální 0,1 mm)                      	4	110-306261

Guide block (oversize 0,1 mm)

Dé de cardan (majoré 0,1 mm)

Gleitstein (abnormal 0,1 mm)

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - PONT ARRIĚRE - HINTERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

6 	2306	Kuličkové ložisko - Ball bearing                          	2 	961-230600

ČSN 02 4654	Roulement á bílles - Kugellager  30~72 x 27 mm

7 	10-668-5101	Podložka ložiska - Washer  30,2/40 x 0,3 mm            	2 	110-319511

Rondelle pour roulement á billes - Scheibe fiir Kugellager

8 	 38 x 56 x 12	Těsnicí kroužek "Gufero" - Packing ring "Gufero"       	2 	954-038312

ČSN 02 9401 0	Joint d'étanchéité "Gufero" - Dichtungsring "Gufero",

9:	 42 x 56 x 7	Těsnicí kroužek "Gufero" - Packing ring "Gufero"       	2 	954-042107

ČSN 02 9401 0	Joint d'étanchéité "Gufero" - Dichtungsring "Gufero"

10 	10-116-7257	Úplné víčko - Cover assembly                         		2 	110-332080

Couvercle complet - Vollst  Deckel

11 	10-387-5444	Pryžová vložka - Rubber bush                           	4 	110-391800

8ague caoutchouc - Gummieinlage

13 	75 x 3	Pryžový kroužek - Rubber ring                          	2 	110-391801

ČSN 02 9281 2	Anneau caoutchouc - Gummíríng

14 	M 8 X 22	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	8 	972-688022

ČSN 02 1201 45	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

15 	8,2	Pružná podložka - Spring washer                        	8 	991-740008

ČSN 02 1740 02	Rondelle élastique - Federring

16 	M 8	Matice se šestihrannou hlavou - Hexagonal nuť            	8 	992-401088

ČSN 02 1401 25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

17 	10-116-7453	Úplná hlava zadního kola - Rear wheel head assembly      	2 	110-330010

Moyeu de roue arriěre - compl  - Vollst  Hinterradnabe

18 	419-5328	Šroub - Screw - Vis - Schraube                        	8 	110-339010

19 	i0-175-5173	Klín - Key - Clavette - Keil                          	2 	110-338210

20 	10-280-5286	Matice - Nut - Écrou - Mutter                        	  	2 	110-329240

21 	4 x 36	Závlačka - Split pin                                    	2 	984-940836

ČSN 02 1781 05	Goupille - Splint

23 	043-5401	Těsnění (papír 0,2 mm) - Gasket (paper 0 2 mm)          	4 	110-391900

Joint (papier 0,2 mm) - Dichtung (Papier 0,2 mm)

23 	10-604-5401	Těsnění (papír 0,5 mm) - Gasket (paper 0 5 mm)          	(6) 	110-391901

Joínt (papíer 0,5 mm) - Papierdichtung (0,5 mm)

24 	10-438-5439	Manžeta - Cuff - Manchette - Manschette              	  	2 	110-329820

25 	3,5 x 13	Nýt - Rivet                                            	10 	987-803013

ČSN 02 2387 02	Rivet - Niet "Massag 75"

26 	M 4 x 15	Šroub s válcovou hlavou - Cylindrical screw              	10 	974-104016

ČSN 02 1131 20	Vis á téte cylindrique - Zylinderkopfschraube

-	4,3	Podložka - Washer                                    	  	20 	991-702004

ČSN 02 1702 1	Rondelle - Unterlagscheibe

-	M 4	Matice - Nut                                          	10 	991-601004

ČSN 02 1601	Écrou - Mutter

27 	129-5459	Spona - Clip - Étrier - Spange                       		2 	110-332770

28 	10-164-5459	Spona - Clip - Étrier - Spange                        	2 	110-332771

29 	10-231-5286	Matice - Nut - É<rou - Mutter                        	  	4 	110-339390

30 	M 4 x 25	Šroub s válcovou hlavou, zinkovaný                        	4 	974-184025

ČSN 02 1131 25	Cylindrical screw, zinc plated

Vis á téte cylindrique, galvanisée polie

Zylinderkopfschraube, verzinkt

31 	12-022-3164	Držák spodního dorazu polonápravy                      	2 	111-322313

Half-axle bottom stop holder

Support de butée inférieure de demi-essieu

Halter des unteren Anschlages der Halbachse

-	M 8 x 14	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt        	4 	971-288014

ČSN 02 1103 25	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - P®NT ARRIĚRE – HINTERACHSE

Vzpěry s ložisky, pružiny a teleskopické tlumiče

Struts with bearings, springs and telescopic shock absorbers

Montants avec paliers, ressorts et amortisseurs télescopiques

Streben mit Lagern, Federn und Teleskopstof3sdámpfern

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1. 	10-135-7297 	Úplná levá vzpěra s pružným lúžkem 		1	111-322491

L. H. strut with flexible mounting, assembly

Montant gauche avec cale élastique, complet

Vollst5ndige linke Strebe mit elastischem Lager

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - P®NT ARRIĚRE – HINTERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 	10-134-7297 	Úplná pravá vzpěra s pružným lůžkem                      	1 	111-322490

R  H  strut with flexible mounting, assembly

Montant droit avec cale élastique, complet

Vollstándige rechte Strebe mit elastischem Lager

2 	10-199-7151 	Pružné lůžko - Flexible mounting                          	2 	110-302280

Cale élastique - Elastisches Lager

3 	8 x 18 	Nýt - Rivet                                              	6 	988-008018

ČSN 02 2301 1 	Rivet - Niet

4 	10-151-7296 	Ložisko vzpěry - Strut bearing                            	4 	110-322250

Palier du montant - Lager der Strebe

5 	BM 10 x 70 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt          	2 	970-290070

ČSN 02 1101 25 	Boulon á těte hexagonale - Sechskantschraube

6 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	2 	991-740010

ČSN 021740 02 	Rondelle élastique - Federring

7 	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2 	992-403090

ČSN 02 1403 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

8 	M 10 x 18 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw        	8 	971-090018

ČSN 02 1103 55 	Boulon T  H  - Sechskantschraube

9 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	8 	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

- M 10 	Šestihranná matice - Hexagonal nut                        	8 	992-401090

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

11 	10-222-7762 	Úplná příložka patky - Foot adaptor assy                    	2 	110-329730

Ajutage de pied, complet - Beilagescheibe zum Fuss, vollst

12 	10-387-5444 	Pryžová viožka - Rubber bush                              	4 	110-391800

Bague caoutchouc - Gummieinlage

13 	M 14 x 1,5x 90 	Šroub šestihranný - Hexagonal head bolt                    	2 	972-694390

ČSN 02 1201 45 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

14 	10-577-5077 	Rozpěrná trubka - Distance pipe                          	4 	111-428090

Tuyau entretoise - Distanzrohr

15 	10-285-5078 	Rozpěrací vložka - Spacer                                	2 	110-428090

Bague entretoise - Distanzeinlage

16 	M 12 x 1,5 x 55	Šroub zínkovaný - Screw, zinc plated                      	2 	972-792355

ČSN 021201 55 	Vis galvanisée polie - Schraube, verzinkt

17 	10-645-5101 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	4 	110-009511

18 	12,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	2 	991-740012

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

19 	M 12 x 1,5 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2 	992-402192

ČSN 02 1402 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

20 	10-172-5108 	Pojišťovací podložka - Safety washer                        	4 	110-009670

Arrétoir - Sícherungsscheíbe

21 	M 14 x 1,5 	Matice šestihranná - Hexagónal nut                        	4 	992-402194

ČSN 02 1402 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

22 	10-340-5055 	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	2 	110-350301

23 	10-202-5125 	Pryžová podložka - Rubber washer                        	4 	110-392800

Rondelle caoutchouc - Gummiunterlage

24 	146-5441 	Pryžový doraz (horní) - Top rubber stop                    	2	110-392801

Butée supérieure (caoutchouc) - Oberer Gummianschlag

Teleskopický tlumič - Telescopic shock absorber

Amortisseur té(escopique - Teleskopstossd~mpfer

25 	10-259-7580 	Teleskopický tlumič - Telescopic shock absorber            	2	110-395000

443 621 247 000	Amortisseur télescopique - Teleskopstossdámpfer

26 	03-7711 12 	Pryžová vložka - Rubber bush                              	8	103-395802

443 96 2001 259	Bague caoutchouc - Gummieinlage

27 	03-5603 114 	Talířek - Disc                                            	8	110-395210

443 96 2503 051	Disque - Teller

29 	03-6400 10 	Rozpěrací trubka - Distance pipe                          	4	103-395191

443 96 2001 236	Tuyau entretoise - Distanžrohr

30 	10,5 	Vějířová podložka - Spring washer                          	4	992-744490

ČSN 02 1744 05 	Rondelle élastique - Federring

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - PONT ARRIĚRE - HINTERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

31 	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	4 	991-601410

ČSN 02 1601 20 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

32 	10-141-7579 	Držák - Holder - Main support - Halter                   	2 	111-322310

33 	M 8 x 18 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt           	4 	971-288018

ČSN 02 1103 25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

34 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	4 	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelie élastique - Federring

35 	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                         	4 	992-401088

ČSN 02 1401 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXI_E - PONT ARRIĚRE – HINTERACHSE

Brzdové ústrojí - Rear wheel brake mechanism

Mécanisme de frein - Hinterradbremsé

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 -	10-023-7440 	Úplné levé brzdové ústrojí zadní   ,                    	(1) 	111-330100

18	03-9661 26 	L  H  rear wheel brake, assembly

443 611 149 000 	Mécanísme de freín arriére gauche, complet

Volist~ndige linke Hinterradbremse

1 ~	10-024-7440 	Úplné pravé brzdové ústrojízadní                      	(1) 	111-330101

18	03-9661 27 	R  H  rear wheel brake, assembly

443 611 179 000	Mécanisme de frein arriěre, droit, complet

Vollstándige Hinterradbremse (rechte)

1 	03-8100 33 	Úplný pravý držák čelistí brzdý                        	1 	111-330111

443 96 0617 013	Complete R  H  brake back plate

Plateau de frein droit, complet

Vollst~ndiger rechter Bremsbackenhalter

-	03-8100 32 	Úplný levý držák čelisti brzdy                          	1 	111-330110

443 96 0617 012	Complete L  H  brake back p(ate

Piateau de frein gauche, complet

Vollstándiger linker Bremsbackenhalter

2 	03-8101 30 	Úplná čelist brzdy s obiožením                          	4 	111-430141

443 96 0610 048	Brake shoe with lining, assembly

Segment de frein avec garniture, complet

Vollst~ndige Bremsbacke mit Belag

5 	03-9621 01 	Brzdový váleček - Wheel brake cylinder  19          	2 	110-595031

443 611 309 000	Cylindre de frein - Radbremszylinder

6 	M 6 x 10 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt      	4 	971-286010

ČSN 02 1103 25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

ZADNÍ NÁPRAVA - REAR AXLE - PONT ARRIÉRE - HINTERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

7,	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                  	        	4	992-740486

ČSN 021740 05 	Rondelle élastique - Federring

8 	03-5213 28 	Pravá páka - R  H  brakelever                    	        	1	110-332631

443 96 4101 021	Levier de commande de frein, droit - Rechter Hebel

-	03-5213 27 	Levá páka - L  H  brake lever                      	        	1	110-332630

443 96 4101 020	Levier de commande de frein, gauche - Linker Hebel

9 	443 96 1400 004	Čep - Pin - Axe - Bolzen                        	      	2	110-336020

10 	8,4 	Pružná podfožka - Spring washer                  	        	2	992-733468

ČSN 02 1733 04 	Rondelle élastique - Federring

11 	6 	Pojistný třmenový kroužek - Safety clip r-ing        	        	2	992-929466

ČSN 02 2929 04 	Bague d'arrét d'étrier - Sicherungsring

12 	03-5000 64 	Rozpěrací páka - Distance lever                    	        	2	110-330170

Levier entretoise - Spreizhebel

13 	03-4506 07 	Pružina - Spring - Ressort - Feder              	        	2	110-338110

15 	03-6041 02 	Vodicí čep - Locating pin                  		4	110-336021

Axe de guidage - Fiihrungsbolzen

16 	03-4500 76 	Vodicí pružina - Guide spring                      	        	4	110-438110

Ressort de guidage - Bremsbackenfiihrungsfeder

17 	03-5604 51 	Miska - Cup - Cuvette - Schale                  	        	4	110-338580

18 	03-4506 08 	Pružina - Spring - Ressort – Feder		2	110-438120

19 	03-8103 20 	Úplné brzdové tano s bowdenem                    	        	2	111-332750

    - Brake cable with bowden, assembly

43 96 0615 014	Cáble de frein avec bowden, complet

Vollstándiges Zugseil der Bremse mit Bowdenzug

20 	443 96 3200 012	Kroužek 9 - Clip ring                            	        	2	110-338510

10-167-5070 	Bague d'arrét - Sicherungsring

21 	443 96 2503 080	Zátka - Plug                                    	        	2	107-790801

12-114-5443 	Bouchon - Stopfen

22 	443 96 2123 018	Matice napínáku lana - Nut                        	        	2	105-529331

10-139-5278 	Écrou - Mutter

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT - VORDERACHSE

Nápravnice se závěsnými rameny a perem, teleskopické tlumiče

Front axle with suspension brackets spring and telescopic shock absorbers

Essíeu avant avec bras de suspension et ressort, amortisseurs téléscopíques

Vorderachskárper mit Einhángearmen und Feder, Teleskopstossdámpfer

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT – VORDERACHSE

Nápravnice se závěsnými rameny - Front axle with suspension. brackets

Essieu avant avec bras de suspension - Vorderachsktirper mit Einhángearmen

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1,	10-134-7307	Úplná nápravnice - Front axle assembly                  	1*	 110-410050

10-137-7307	Essieu avant complet - Vollstándíger Vorderachskórper      	1*	 110-410051

2,	10-256-7304	Úplné horní rameno - Upper support assembly              	2 	110-420011

Bras supérieur complet - Vollst  oberer Arm

3 	10-306-5012	Čep - Pin - Axe - Bolzen (M 12 x 1,5)                    	2 	110-426084

4 	10-252-5069	Pojistný drátěný kroužek - Safety wire ring                  	4 	110-428510

Anneau d'arrét en fil - Sicherungsdrahtring

5 	10-117-2060	Držák horního ramene, pravý přední (levý zadní)              	2 	110-422315

Upper support holder R  H  fr-ont (L  H  rear)

Support de bras supérieur droite avant (gauche arriére)

Halter des oberen Armes rechter vorderer (linker hinterer)

5 	10-116-2060	Držák horního ramene, pravý zadní (levý přední)              	2 	110-422314

Upper support holder R  H  rear (L  H  front)

Support de bras supérieur droite arriěre (gauche avant)

Halter des oberen Armes rechter hinterer (linker vorderer)

6 	10-399-5444	Pryžové pouzdro - Rubber bush                            	4 	110-492808

Bague caout<houc - Gummibuchse

7,	10-211-5113	Miska - Cup - Cuvette - Schale                          	8 	110-428580

8 	10-575-5077	Rozpěrací trubka - Distance pipe                          	4 	110-428094

Tube entretoise - Distanzrohr

9 	10-305-5286	Matice - Nut - Écrou - Mutter (M 12 x 1,5)              	4 	110-429393

10 	M 12 x 1,5	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	4 	992-403392

ČSN 02 1403 55	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

11 	10-577-5201	Šroub držáku - Holder bolt                         :      	4 	110-429011

Boulon du support - Schraube fiir Halter

12 	M 8 x 20	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt          	4 	973-288020

ČSN 02 1207 45	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

13 	8,4	Podložka - Washer                                      	4 	992-702488

ČSN 02 1702 15	Rondelle - Unterlagscheibe

14 	8,2	Pružná podložka - Spring washer                          	8 	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

15 	10-146-5119	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe (1 mm)    	4 	110-429591

15 	10-145-5119	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe (3 mm/    	4 	110-429590

16 	10-350-7304	Úplné levé spodní závěsné rameno                        	1 	111-420011

L  H  lower suspension bracket assembly

Bras de suspension inférieur gauche, complet -

Vollst~ndiger unterer Einh~ngearm, links

16 	10-352-7304	Úplné pravé spodní závěsné rameno                        	1 	111-420021

R  H  lower suspension bracket assembly

Bras de suspension inferieur droit, complet

Vollstándiger unterer Einhángearm, rechts

17 	10-291-5012	Čep spodního ramene - Lower bracket pin              	  	2 	110-426081

Axe du bras inférieur - Bolzen fiir unteren Arm

18 	20	Pojišťovací kroužek zinkovaný - Safety ring, zinc plated    	4 	992-925020

ČSN O2 2925	Joint d'arrét galvanisé poli - Sicherungsring verzinkt

19 	10-106-2060	Držák spodního čepu - Lower bracket pin holder   		4 	110-422310

Support de I'axe inférieur - Halter des unteren Bolzens

20 	10-124-5345	Miska - Cup - Cuvette - Schale       		3 	110-418580

21 	10-529-5077	Rozpěrací trubka - Distance pipe                        	4 	110-428091

Tube entretoise - Distanzrohr

22 	10-370-5444	Pryžové pouzdro - Rubber bush                          	8 	110-49z800

Bague caoutchouc - Gummibuchse

23 	10-279-5286	Matice - Nut - Écrou - Mutter                    	 	4 	110-429391

24 	M 12 x 1,5	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	12 	992-403392

ČSN 02 1403 55 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

25 	M 10 x 42	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw     	8 	972-790642

ČSN 02 1201 75 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT - VORDERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

26 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                    	  	8 	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

27 	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	8 	992-401690

ČSN 02 1401 45 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

28 	14 	Podložka zinkovaná - Washer zinc plated                	8 	991-729012

ČSN 02 1729 	Rondelle, galvanisée polie - Unterlagscheibe, verzinkt

29 	12,2 	Pružná podložka - Spríng washer                        	4 	991-740012

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

30 	119-5443 	Narážka spodního ramene - Lower bracket stop        	  	2 	110-492802

Butée du bras inférieur - Anschlag des unteren Armes

31 	118-5443 	Narážka horního ramene - Upper bracket stop            	2 	110-492803

Butée du bras supérieur - Anschlag des oberen Armes

33 	10-178-5205 	Šroub držáku - Holder screw                            	2 	111-429011

Vis du support - Schraube fiir Halter

34 	M 12 x 1,5	 Korunová matice zinkovaná - Castellated nut, zinc plated  	2 	992-412392

ČSN 02 1412 55	 Écrou crénelé, galvanisé poli - Kronenmutter verzinkt

35 	3 x 25 	Závlačka - Split pin             ,                      	2 	984-930025

ČSN 02 1781 02 	Goupille - Splint

Pružina přední nápravy a stabilizátor - Front axle spring and stabilisator

Ressort du train avant et stabilisateur - Vorderachsfeder und Stabilisator

36 	10-372-5444 	Pryžová podložka - Rubber washer                        	2 	110-492804

Rondelle caoutchouc - Gummiunterlage

37 	10-387-5055 	Pružina přední nápravy - Front axle spring                	2 	110-450302

Ressort du train avant - Vorderachsfeder

38 	10-325-5017 	Čep vrchního ramene - Upper bracket pin                	2 	110-426083

Axe de bras supérieur - Oberarmbolzen

39 	M 12 x 1,5 	Korunová matice zínkovaná - Castellated nut, zínc plated  	2 	992-412392

ČSN 02 1412 55 	Écrou crénelé, galvanisé poli - Kronenmutter verzinkt

40 	3,2 x 25 	Závlačka - Split pin                                    	2 	984-932825

ČSN 02 1781 05 	Goupille - Splint

41 	10-109-2839 	Stabilizátor - Stabilisator                                	1 	110-420310

Stabilisateur - Stabilisator

42 	10-342-5444 	Pryžová vložka - Rubber bush                            	2 	110-492806

Bague caoutchouc - Gummieinlage

43 	10-129-2816 	Držák stabilizátoru - Stabilisator holder                  	2 	110-422311

Support du stabilisateur - Stabilisatorhalter

44 	10-375-5444 	Pryžová vložka - Rubber bush                            	2 	110-492805

Bague caoutchouc - Gummieinlage

45 	10-423-5160 	Držák pryžové vložky - Rubber washer holder            	2 	110-422313 ~

Support de bague caoutchouc - Halter fiir Gummieinlage

46 	M 7 x 16 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal heád bolt        	6 	973-287016

ČSN 02 1207 55 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

47 	7,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	6 	991-740001

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

48 	10-229-5120 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe        	4 	110-009510

Hydraulické teleskopické tlumiče - Hydraulic telescopic shock absorbers

Amortisseurs hydrauliques télescopiques - Hydraulische Teleskopstossdampfer

49 	10-282-7580 	Hydraulický teleskopický tlumič T 26 x 110                	2 	111-495000

03-9642 15 	Hydraulic telescopic shock absorber

443 621 215 000	Amortisseur hydraulique télescopique

Hydraulischer Teleskopstossdámpfer

50 	443 96 2503 051	Miska - Disc - Disque - Teller                        	4 	110-395210

51 	443 96 2101 063	Vložka - Bush                                        	  	4 	111-495800

Bague - Einlage

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT - VORDERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

52 	443 9b 2001 236	Rozpěrací trubka - Distance pipe                        	2	103-395191

Tube entretoise - Distanzrohr

53 	10-448-5099	Miska - Cup - Cuvette - Schale                        	2	110-395211

54 	M 10 	Šestihranná matice - Hexagonal nut                      	2	991-601010

ČSN 02 1601 2 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

~

-	10 5 	Vějířovitá podložka - Washer    	  	2	992-744490

ČSN 021744 05 	Rondelle - Unterlagscheibe

55 	03-7711 07 	Pryžová vložka - Rubber bush                           	4	103-395801

Bague caoutchouc - Gummieinlage

56 	03-6400:05 	Rozpěracítrubka - Distance pipe                        	2	103-495190

Tube entretoise - Distanzrohr

57 	10-148-3066 	Držák tlumiče - Shock absorber holder                  	2	110-422312

Support d'amortisseur - Stossdámpferhalter

58 	M 8 x 16 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	4	973-088015

ČSN 02 1207 55 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

59 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	4	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

60 	M 12 x 1,5 x 42	Šroub držáku tlumiče - Shock absorber holder screw      	2	972-792342

ČSN 02 1201 55 	Boulon du support d'amortisseur

Schraube fiir Stossd~mpferhalter

61 	M 12 x 1,5 	Šestihranná matice - Hexagonal nut                      	2	992-401192

ČSN 02 1402 25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

62 	12,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	2	991-740012

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

63 	10-308-5012 	Čep pomocné páky řízení                              	  	1	110-506031

Pin of transfer lever of steering

Axe du levier de renvoi de direction

Ubersetzungshebelbolzen

64 	10-717-5101 	Opěrná podložka - Supporting washer                    	1	110-509653

Rondelle d'appui - Abstiitzunterlage

65 	M 14 x 1,5 	Korunová matice zinkovaná - Castellated nut, zinc pfated  	1	992-412394

ČSN 02 1412 55 	Écrou crénelé, galvanisée polie - Kronenmutter, verzinkt

66 	3,2 x 28 	Závlačka - Split pin                                    	1	984-932828

ČSN 02 1781 05 	Goupille - Splint

67 	M 10 x 25 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	4	971-390025

ČSN 02 1103 45 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

68 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	4	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

72 	10-213-5125 	Pryžová podložka - Rubber washer 		1	110-491800

Rondelle (caoutchouc) - Gummischeibe

* pro levé řízení - for L  H  steering

pour direction á gauche - fiir Linkslenkung

** pro pravé řízení - for R  H  steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT = VORDERACHSE

Hlava kola s uložením - Wheel head with bearings

Téte de roue avec logement - Radnabe mít Lagerung

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 	10-229-2301	Náboj předního kola - Wheel hub                        	2	111-430010

Téte de roue - Radnabe

2 	419-5328	Šroub vozového kola - Wheel bolt                      	8	110-339010

Boulon de roue - Radschraube

3 	10-119-7152	Úplný těsnicí kroužek - Sealing ring assy                 	2	111-438400

nneau joint - Vollst  Dichtungsring

4 	30206	Kužeiíkové ložisko - Taper-roller bearing s~ 62/30 x 17,25  	2	963-020600

ČSN 02 4720	Roulement á rouleaux coniques - Kegelrollenlager

5 	30304	Kuželíkové ložisko - Taper-roller bearing ~n 52/20 x 16,25  	2	963-030400

ČSN 02 4722	Roulement á rouleaux coniques - Kegelrollenlager

6 	10-300-5079	Kroužek čepu - Pivot ring                              	2	111-438530

Anneau de pivot - Bolzenring

7 	10-169-5105	Podložka - Washer                                    	  	2	110-429592

Rondelle - Unterlagscheibe

8 	M 14 x 1,5	Korunová matice - Castellated nut                      	2	991-412314

ČSN 02 1412 50	Écrou crénelé - Kronenmutter

9 	3,2 x 28	Závlačka - Split pin                                    	2	984-932028

ČSN 02 1781 00	Goupille - Splint

10 	10-125-2341	Víčko náboje kola - Wheel hub cover                  	  	2	111-432080

Couvercle du moyeu - Radnabendeckel

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT = VORDERACHSE

Čepy kol s brzdovým ústrojím - Wheef pivots with brake mechanism

Pivots de roues avec mécanisme de frein - Achsschenkel mit Bremsvorrichtung

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 	10-189-7301	Úplný levý čep kola - L  H  stub axle assy              	  1	111-421430

Fusée de roue piéce gauche - Vollst  Achsschenkel, links

1 	10-190-7301	Úplný pravý čep kola - R  H  stub axle assy                	  1	111-421440

Fusée de roue, piéce droite - Vollst  Achsschenkel, rechts

2 	10-569-5077	Rozpěrací vložka - Distance tube                        	  2	111-438090

Entretoise - Distanzrohr

3 	10-133-5034	Horní pouzdro - Upper bush                            	  4	111-428053

Bague supérieure - Obere Biichse

4 	10-132-5034	Spodní pouzdro - Lower bush                            	  4	111-428050

Bague inférieure - Untere Biichse

5 	10-120-2114	Rejdový čep - Swivel pin                                	  2	111-426081

Pivot de roue - Achsschenkelbolzen

6 	10-140-5049	Pružné pouzdro - Elastic bush :                          	  2	110-492791

Silentbloc - Elastische Biichse

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT - VORDERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

7 	10-455-5439	Prašnice - Dust cup                                	      	2	110-429800

Pare-poussiěre - Staubkappe

8 	10-126-5084	Třecí podložka - Friction washer                    	      	2	111-428441

Rondelle de friction - Reibscheibe

9 	10-126-5084	Třecí podložka - Friction washer                    	  ,   	2	111-428441

Rondelle de friction - Reibscheibe

10 	10-126-5084	Třecí podložka - Friction washer                    	      	2	111-428441

Rondelle de friction - Reibscheibe

11 	4 x 7,5	Pero (klín) - Feather                                	      	2	985-904007

ČSN 03-01385 11	Clavette - Passfeder

12 	10-129-7303	Úplná levá hlavice rejdového čepu     ,              	      	1	111-422892

L  H  swivel pin head assy

Téte gauche de pivot de roue

Vollst  ~linker Achsschenkelbolzenkopf

12 	10-128-7303	Úplná hlavice pravá rejdového čepu                  	    	1	111-422893

R  H  swivel pin head assy

Téte droite de pivot de roue

Vollst  rechter Achsschenkelbolzenkopf

13 	10-134-5034	Pouzdro hlavice - Head bush                        	      	4	111-428052

Bague de téte - Biichse fiir Kopf

14 	22x 18	Kroužek - Ring - Anneau - Ring                  	      	2	933-022189

ČSN 02 9280 1

15 	173-5255	Matice - Nut - Écrou - Mutter                    	      	2	110-429392

16 	4 x 36	Závlačka - Spiít pín                            	      	2	984-940036

ČSN 021781 05	Goupille fendue - Sp(int

17 	KM 8 x 1	Mazací hlavice rovná - Grease nipple-straight         	4	997-421108

ČSN 02 7421 5	Téte de graissage - Schmiernippel, gerades

18 	10-294-5078	Výstředná vložka - Eccentric insertion piece         		2	111-428060

Douille excentrée - Exzenterbiichse

19 	10-135-5103	Vyrovnávací podložka  24,1/38 x 2,3 mm            	      	4	110-429656

Compensating washer

Rondelle de positionnement

Ausgleichscheibe

19 	10-133-5103	Vyrovnávací podložka –  24,1/38 x 2 mm            	      	4	110-429655

Compensating washer

Rondelle de positionnement

Ausgleichscheibe

19 	10-130-5103	Vyrovnávací podložka –  24,1/38 x 1,9 mm       ,  	      	4	110-429594

Compensating washer

Rondelle de positionnement

Ausgleichscheibe

19 	10-137-5103	Vyrovnávací podložka  24,1/38 x 1,8 mm          	      	4	110-429595

Compensating washer

Rondelle de positionnement

Ausg(eichscheíbe	      	4	110-429593

Compensating washer

19 	10-140-5103	Rondelle de positionnement  24,1/38 x 2,1 mm      	      	2	111-429650

Ausgleichscheibe'

19a 	10-195-5124	Podložka excentru (polyethylen)  24,1/38 x 2        	      	2	111-492950

Washer eccentric (polyethylen)

Rondelle excentrique (polyethylen)

Exzentr  Federring (Polyethylen)

20:	10-484-5439	Prašnice - Dust cap                                	      	4	111-492800

Pare-poussíěre - Staubkappe

21:	10-514-5099	Miska - Cup - Cuvette - Schale                    		4	111-428580

Řídicí páky - Steering levers - Leviers de direction – Lenkhebel

22  	10-195-2117 	Levá řídicí páka - L  H  drop arm                           	1	110-500342

Barre de direction gauche - Linker Lenkhebel

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT - VORDERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

22 	10-196-2117 	Pravá řídicí páka - R  H  drop arm                      	1	110-500343

Barre de direction droite - Rechter Lenkhebel

23 	5 x 5 x 9 	Pero - Feather                                      	    	2	985-805009

ČSN 30 1382 21 	Clavette - Passfeder

24 	13 	Podložka - Washer - Rondelle - Federring            	    	2	992-702492

ČSN 02 1702 15

25 	M 12 x 1,5 	Matice korunová zinkovaná - Castle nut, zinc plated      	2	992-412392

ČSN 02 1412 55 	Écrou - Verzinkte Kronenmutter

26 	3,2 x 22 	Závlačka - Split pin                                  	2	984-932822

ČSN 02 1781 05 	Goupille fendue - Split

Brzdové ústrojí - Brake assembly

Mécanisme de frein – Radbremsen

27 	10-125-2457 	Kryt diskové brzdy levý - L  H  disc brake shield          	1 	111-430220

443 96 2505 013 	Revétement gauche - Linker Bremsschild

27 	10-124-2457 	Kryt diskové brzdy pravý - R  H  disc brake shield          	1 	111-430221

443 96 2505 014 	Revétement droit du frein á disque - Rechter Bremsschild

28 	10-109-2405 	Držák třmenu - Caliper holder                         	2 	111-432313

Porte-étrier - Biigelhalter

29 	M 8 x 14 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw     	8 	971-388014

ČSN 02 1103 45 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

30 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                       	8 	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federscheibe

31 	10-003-2415 	Kotouč diskové brzdy - Brake disc                     	2 	111-430210

443 96 2505 025 Disque de frein - Bremsscheibe

32 	10-165-5205 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw     	8 	111-439090

Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

33 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                       	8 	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

34 	10-205-4532 	Úplná pravá disková brzda - R  H  disc brake assy          	1 	111-430200

443 611 207 000 Frein á disque, cóté droit - Vollst  rechte Scheibenbremse

34 	10-204-4532 	Úplná levá disková brzda - L  H  disc brake assy            	1 	111-430201

443 611 200 000 Frein á disque, cóté gauche - Vollst  linke Scheibenbremse

35	10-724-5101 	Vyrovnávací podložka - Čompensating shim - 1,0 mm      	4 	111-439590

Rondelle de positionnement - Ausgleichscheibe

35	10-726-5101 	Vyrovnávací podložka 0,5 mm - Compensating shim       	(4) 	111-439591

Rondelle de positionnement - Ausgleichscheibe

35 	10-727-5101 	Vyrovnávací podložka - 0,1 mm - Compensating shim     	(4) 	111-439592

Rondelle de positionnement - Ausgleichscheibe

35 	10-728-5101 	Vyrovnávací podložka - 0,2 mm - Compensating shim     	(4) 	111-439593

Rondelle de positionnement - Ausgleichscheibe

36 	10-167-5205 	Šroub zinkovaný - Zinc plated screw                  	 	4 	111-439091

Vis zinguée - Verzinkte Schraube

37 	10-154-5130 	Pružná podložka - Spring washer                        	4 	111-439530

Rondelle élastique - Federsčheibe

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT – VORDERACHSE

Disková brzda - Dřsc brake - Frein á disque – Scheibenbremse

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 -	10-205-4532 	Úplná pravá disková brzda (bez posice 14)              	1	111-430200

22	03-9665 04 	R.H. disc brake assy  (without pos  14)

443 611 207 000 Frein á disque cóté droit (sans pos  14)

Vollst  rechte Scheibenbremse (ohne pos, 14)

1 -	10-204-4532 	Úplná levá disková brzda                             	      	1	111-430201

22	03-9665 05 	L  H  disc brake assy

443 611 200 000	Frein á disque cóté gauche

Vollst  linke Scheibenbremse

1 	443 96 2503 111	Čepička - Cap - Chapeau - Kappe                	      	2	193-595560

2 	443 96 2421 027	Odvzdušňovací šroub - Air bleeding screw            	      	2	109-595540

Vis de purge - Entliiftungsschraube

3 	03-5212 218 	Držák pravý - R  H  holder                        	      	1	111-432331

443 96 4101 032	Support droit - Rechter Halter

3 	03-5212 217 	Držák levý - L  H  holder                            	      	1	111-432330

443 96 4101 031	Support gauche - Linker Halter

4 	03-8020 27 	Propojovací potrubí pravé                          	      	1	111-438711

443 96 0612 016 	R  H  connecting pipe

Conduite de communication cóté droit

Rechte Verbindungsleitung

4 	03-8020 26 	Propojovací potrubí levé - L  H  connecting pipe    	      	1	111-438110

443 96 0612 015 Conduite de communication, cóté gauche

Linke Verbindungsleitung

5 	03-6700 14 	Držák segmentu pravý                              	      	4	111-432311

443 96 5203 002	R  H  caliper holder - Porte - secteur droit

Segmenthaiter, rechts

6 	03-6700 15 	Držák segmentu levý - L  H  cafiper holder            	4	111-432312

443 96 5203 003	Porte-secteur gauche - Segmenthalter links

7 	M 5 	Matice - Nut - Écrou - Mutter                    	      	8	992-601485

ČSN 02 1601 25

8 	5,1 	Podložka - Washer                                	      	8	992-740465

ČSN 02 1740 04	Rondelle - Scheibe

9 	M 5 x 16 	Šroub - Screw                                   -	      	8	974-365616

ČSN 021131.44 	Vis – Schraube

PŘEDNÍ NÁPRAVA - FRONT AXLE - TRAIN AVANT - VORDERACHSE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

10 	03-4514 04 	Pojistka vodicího čepu                                	4	111-438190

443 96 4600 106 Clip retaining pin

Frein de goujon de guidage

Sicherung des Fiihrungsbolzens

~

11 	03-6041 15 	Vodicí čep - Retaining pin                        	        	4	111-436080

443 96 1604 004	Goujon de guidage - Fiihrungsbolzen

12 	443 96 4203 012	Kryt - Shield - Revétement - Schild                	      	2	111-432120

13 	03-6936 04 	Třmen diskové brzdy přední                        	        	2	111-430250

443 96 5325 006	Brake caliper

Etrier avant de frein á disque

Bremsbiigel

14 	443 96 2505 025	Kotouč diskové brzdy - Brake disc                  	      	4	111-430210

10-003-2415 	Disque de frein - Bremsscheibe

15 	03-8108 01 	Úplný třecí segment - Friction pad assy               	4	111-430280

443 96 0610 026	Patin de friction complet - Vollst  Bremsbacke

16 	03-4510 26 	Pojistný kroužek - Securing ring                  	        	4	111-438510

443 96 4600 099	Joint d'arrét - Sicherungsring

17 	03-7712 14 	Protiprašná manžeta - Dust cap                      	      	4	111-493800

443 96 2103 021	Manchon pare-poussiére - Staubkappe

18 	03-8022 16 	Píst - Piston                                    	        	2	111-430271

443 96 0612 091	Piston - Kolben

19 	03-6936 07 	Těleso válce - Cylinder body                      	        	2	111-430260

443 96 5325 021	Corps de cylindre - Zylinderkórper

19a 	03-4201 35 	Těsnicí kroužek - Packing ring                    	        	4	111-493801

443 96 2001 193	Joint d'étanchéité - Dichtring

20 	8,2 	Podložka - Washer                              	        	8	992-740468

ČSN 02 1740 04 	Rondelle - Scheibe

21 	M 8 x 25 	Šroub - Screw                                  	        	8	972-768625

ČSN 02 1201 79 	Vis - Schraube

22 	03-0060 20 	Šroubová přípojka - Union                        	        	8	110-595510

443 96 2121 003 Raccord vissé - Verbindung

Pozice 14  nepatří do kompletu diskové brzdy a dodává se samostatně

Figure 14  is delivered separately (does not belong to the brake assembly)

Position 14  wird extra geliefert werden (gehdrt nicht zum Komplet)

ŘÍZENÍ - STEERING - DIRECTION – LENKUNG

Skříň řízení, šroub s maticí a uložením, kulisa, víko skříně a hlavní páka

Steering box, worm with nut and bearings, rocker shaft, steering~ box cover and drop arm

Boitier de direction, vis avec écrou et roulements, coulisse, couvercle de boitier et levier principal Lenkgeháuse, Lenkschraube mit Mutter und Lagerung, Lenkstock, Lenkgeháusedeckel

und Lenkstockhebel

ŘÍZENÍ - STEERING - DIRECTION – LENKUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

Skříň řízení - Steering box - Boitier de direction - Lenkgeh~use

- 	10-246-7351	Uplná skříň řízení, smontovaná                            	1*	110-500010

- 	10-249-7351	Steering box, assembled, complete                        	1**	110-500013

Boitier de direction assemblé, complet

Vollstándiges Lenkgeh~use, zusammengebaut

1 -2  	10-238-7351	Úplná skříň řízení - Steering box assembly                	1*	110-500011

10-244-7351	Boitier de direction, compl  - Vollst~ndiges Lenkgeháuse    	1**	110-500012

2  	10-099-5034	Pouzdro - Bush - Bague - Buchse                        	1	110-508012

4  	30 x 22	Těsnicí kroužek - Gasket                                  	1	933-030229

ČSN 02 9280 1	Joint d'étanchéité - Dichtungsring

5  	10-319-5099	Krycí miska - Dust cup - Cuvette - Deckschale            	1	105-509652

Šroub řízení s maticí a uložením - Steering worm with nut and bearings

Vis de direction avec écrou et roulements - Lenkschraube mit Mutter und Lagerung

6 	10-140-2183	Šroub řízení - Steering worm                          	1*	110-500100

10-142-2183	Vis de direction - Lenkschraube		1**	110-500101

7 	6203	Kuličkové ložisko - Ball bearing                        	2	960-620300

ČSN 02 4636	Roulement á billes - Kugellager  17/40 x 12

8 	10-125-5094	Podložka kuličkového ložiska                          	1	105-509650

Ball bearing washer

Rondelle de roulement á billes

Kugellagerunterlage

9 	10-149-2167	Matice řízení - Steering nut                            	1*	110-500121

10-148-2167	Écrou de direction - Lenkmutter		1**	110-500120

Kulisa řízení - Rocker shaft - Coulisse de direction - Lenkstock

10 	10-128-7362	Úplná kulisa řízení - Rocker shaft assembly            	1*	110-500292

10-129-7362	Coulisse de direction, complěte - Vollst~ndiger Lenkstock	1**	110-500293

11 	10-142-5028	Čep kulisy řízení - Rocker shaft pin                    	1	110-506081

Axe de coulisse de direction - Lenkstockbolzen

12 	10-593-5351	Spodní víčko skříně - Steering box bottom cover        	1	110-502070

Couvercle de boitier, inférieur - Unterer Geháusedeckel

13 	10-594-5351	Vrchní víčko skříně - Steering box top cover            	1	110-502062

Couvercle de boitier, supérieur - Oberer Geháusedeckel

14 	10-171-5108	Vyrovnávací podložka - Compensating washer          	    	3	110-509650

Rondelle de compensation - Ausgleichscheibe

15 	10-070-5401	Těsnění víčka - Cover gasket                          	5	110-590900

Joint de couvercle - Deckeldichtung

15 	10-090-5401	Těsnění víčka (papír) 0,1 mm                            	(1)	110-590902

Gasket (paper) 0 1 mm

Joint (papier) 0,1 mm

Papierdichtung 0 1 mm

16 	20 x 16	Těsnicí kroužek - Packing ring                        	1	933-020169

ČSN 02 9280 1	Joint d'étanchéité - Dichtungsring

17 	10-437-5099	Miska těsnění - Gasket cup                           		1	110-508581

Cuvette de joint - Schale der Dichtung

18 	6,4	Vějířovitá podložka - Fan shaped washer                	8	991-744006

ČSN 02 1744 02	Rondelle en éventail - F~cherfórmige Scheibe

19 	M 6 x 16	Šroub se šestihrannou hlavou                          	8	971-286016

ČSN 02 1103 25	Hexagonal head screw

Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

20 	10-339-5055	Pružina kulisy řízení - Rocker shaft spring              	1	110-508191

Ressort de coulisse de direction - Lenkstockfeder

21 	10-252-5006	Čep pružiny - Spring pin                              	1	111-506020

Axe de ressort - Federbolzen

ŘÍZENÍ - STEERING - DIRECTION – LENKUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

Víko skříně řízení - Steering box cover - Couvercle de boitier de direction – Lenkgehdusedeckel

22 	10-127-7352	Úplné víčko skříně řízení                            	      	1*	110-502063

10-128-7352	Steering box cover assy 		1**	110-502064

Couvercle de boítíer de direction, complet

Vollst  Lenkgeháusedeckel

23 	10-155-5034	Pouzdro do víčka - Cover bush                      	      	1	110-508013

Bague pour couvercle - Buchse in den Deckel

24 	10-069-5401	Těsnění víčka - Cover gasket                        	      	1	110-590901

Joint de couvercle - Deckeldichtung

25 	10-605-5201	Stavěcí šroub - Set sci-ew                            	1	111-509061

Vis de réglage - Stellschraube

26 	M 12 x 1,5	Matice šestihranná - Hexagonal nut                  	      	1	992-403192

ČSN 02 1403 25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

27 	M 7 x 22	Šroub se šestihrannou hlavou                        	      	4	972-687022

ČSN 02 120'4 45	Hexagonal head screw

Bou(on á téte hexagonale - Sechskantschraube

28 	7,2	Podložka - VVasher                                	      	4	991-740007

ČSN 02 1740 02	Rondelle - Scheibe

29 	10-296-5136	Kuželová zátka - Taper plug                      	      	1	110-504680

Bouchon conique - Kegelstopfen

30 	6e 7 x 6 x 18	Pero - Feather - Languette - Feder                	      	1	985-706018

ČSN 02 2562

Hlavní páka řízení - Drop arm - Levier principal de direction – Lenkstockhebel

31 	10-172-216ó 	Hlavní páka řízení - Drop arm                      	      	1	110-500330

Levier principal de direction - Lenkstockhebel

32 	M 18 x 1,5 	Korunová matice zinkovaná                          	      	1	992-412398

ČSN 02 1412 55 	Castellated nut, zinc plated

Écrou crénelé, galvanisé poli

Kronenmutter, verzinkt

33 	4 x 36 	Závlačka - Split pin                                	      	1	984-940036

ČSN 02 1781 05 	Goupille - Splint

34 	10-009-7374 	Úplný náboj pružného kloubu                        	      	1	110-502200

Flexible joint hub assy

Moyeu du joint élastique complet

Vollst~ndige Nabe des elastischen Gelenkes

35 	10-161-5205 	Šroub - Screw - Vis - Schraube                    	      	2	110-509010

36 	M 8 x 28 	Šroub - Screw                                    	      	1	972-688028

ČSN 02 1201 45 	Vis - Schraube

37 	8,2 	Podložka - Washer                                	      	1	991-740008

ČSN 02 1740 02 	Rondelle - Unterlagscheibe

38 	M 10 x 28 	Šroub se šestihrannou hlavou                        	      	3	971-390028

ČSN 021103 45 	Hexagonal head bolt

Boulon á téte hexagonale

Sechskantschraube

39 	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                  	      	3	991-740010

ČSN 02 1740 02 	Rondelle élastique - Federring

* pro levé řízení - for L  H  steering

pour direction á gauche - fiir Linkslenkung

** pro pravé řízení - for R  H  steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

ŘÍZENÍ - STEERING - DIRECTION – LENKUNG

Spojovací tyč s řídicími tyčemi a pomocná páka

Track rod steering rods and transfer lever

Barre de connection avec barres de direction et levier de renvoi

Spurstange mit Lenkzwischenstangen und Ubersetzungshebel

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

-	10-159-7306	Úplná spojovací tyč s řídicími tyčemi                    	1*	111-501411

10-160-7306	Track rod assembly with steering rods		1**	111-501413

Barre de connection, compléte, avec barres de direction

Vollst  Spurstange mit Lenkzwischenstangen

1 	10-260-7341	Úplná hlava - Head assembly                          	    	2	111-500441

Téte compléte - Vollst  Spurstangenkopf

3 	10-157-7306	Úplná spojovací tyč - Track rod assembly                	1*	111-501410

10-158-7306	Barre de connection, compléte -		1**	111-501412

Vóllst  Spurstange

6 	10-193-2191	Řídicí tyč - Steering rod                              	2	111-500420

Barre de direction - Zwischenstange

7 	10-232-5027	Přípojka - Connector                                	    	2	111-508721

Raccord - Anschluf3stiick

8 	10-482-5439	Manžeta - C uff - M anchette - M anschette            	2	111-509820

10 	10-230-5027	Pánev - Socket - Douille - Pfanne		2	111-508040

12 	10-307-5251	Matice - Nut - Écrou - Mutter 		2	110-509220

ŘÍZENÍ - STEERING - DIRECTION - LENKUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

13.	10-010-5101 	Pojišťovací podložka - Safety washer (do 34. série)    	2 	110-509670

Arrétoir - Sicherungsblech

15.	10-293-5251 	Matice - Nut - Écrou - Mutter           	.  	2 	110-509221

17.	10-114-2805 	Vložka do hlavice - Insert              	.  	2	111-508054

Bague de téfe - Einlage

18.	10-381-5444 	Manžeta.- Cuff - Manchette - Manschette      	.  	2 	110-509822

19.	M 10 x 1 	Korunová matice zinkovaná              	.  	4 	992-412390

ČSN 02 1412.55 	Castellated nut, zinc plated

Écrou crénelé, galvanisé poli

Kronenmutter, verzinkt

20.	2 x 22 	Závlačka - Split pin                 	.  	5 	984-920022

ČSN 02 1781.05 	Goupille - Splint

21.	10-170-7310	Úplná pomocná páka - Transfer lever assy       	.  	1 	111-500340

Levier de renvoi - lJbersetzungshebel

22.	10-612-5031 	Pouzdro do páky - Transfer lever bush        	.   	2 	111-518050

Bague pour levier de renvoi - Hebelbuchse

24.	10-697-5101 	Vyrovnávací podložka                	.   	1	110-509654

Compensating washer 0.1 mm

Rondelle de compensation

Ausgleichscheibe

25.	10-219-5102 	Podložka - Washer                	.   	1 	111-509510

Rondelle - Unterlagscheibe

26.	M 10 	Korunová matice zinkovaná             	.   	1 	992-412290

ČSN 021412.50 	Castellated nut, zinc plated

Écrou crénelé, galvanisé poli

Kronenmutter, verzinkt

27.	2 x 22 	Závlačka - Split pin                	.  	1 	984-920022

ČSN 021781.00 	Goupille - Splint

28.	10-112-5066 	Pojistný kroužek - Securing ring          	.   	4	111-508511

Arrétoir - Sicherungsring

29.	10-482-5439 	Manžeta - Cuff - Manchette - Manschette     	.   	2	111-509820

30.	10-506-5099 	Krycí miska - Cap                 	.   	1 	111-590951

Cuvette - Kappe	'

31.	10-505-5099	Krycí kroužek - Ring - Cuvette - Ring       	.   	1 	111-590950

Volant s hřídelem a upevněním - Steering wheel with column and fastening

Volant de dírection avec arbre et fixation - Lenkrad mit Welle und Befestigung

1.	10-256-7355 	Úplný hřídel volantu - Steering column assy.     	.   	1 	111-501050

Arbre colonne de direction - Lenksáule, vollst.

-	10-257-7355 	Úplný hřídel volantu pro zámek (Neiman)       	.   	1 	111-501051

Steering column for lock "Neiman"

Arbre colonne de direction pour serrure "Neiman"

Lenks~ule fiir Schloss (Neiman) '

2.	10-119-1871 	Kotouč pružného kloubu - Disc of swivel joint    	.  	1	 110-590490

Disque de joint élastique - Scheibe des Gelenkes

3.	10-161-5205 	Šroub pružného kloubu - Screw           	.   	2 	110-509010

Vis - Schraube

4.	M 8 	Matice zinkovaná - Nut zinc plated (do 38. série)   	.   	4 	992-412088

ČSN 02 1412.25 	Écrou zingué - Verzinkte Mutter

4.	M 8 	Samojisticí matice - Selflocking nut         	.   	4 	992-492088

ČSN 02 1492.25 	Écrou de protěge - Selbstsperrende Mutter

5.	2 x 18 	Závlačka - Split pin (do 38. série)          	.   	4 	984-920018

ČSN 02 1781.05 	GoupiÍle - Splint

6.	10-131-7354 	Úplné ložisko - Bearing assy.            	.   	1 	111-502210

Roulement - Vollst. Lager

* pro levé řízení - for L. H. steering

pour direction á gauche - fiir Linkslenkung

** pro pravé řízení - for R. H. steering

pour directíon á droite - fiir Rechtslenkung

ŘÍZENÍ- STEERING - DIRECTION – LENKUNG

Volant s hřídelem a upevněním - Steering wheel with column and fastening

Volant de direction avec arbre et fixation - Lenkrad mit Welle unti Befestigung

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

8.	12-289-5439	Těsnicí manžeta - Cuff - Gaine d'étanchéité    	.    	1	110-50~823

M anschette

9.	10-106-2174	Konzola - Bracket - Console - Konsole     	.    	1	111-502420

10.	10-014-7385	Úplný zámek se spínací skříňkou          	.    	1	112-913000

Steering lock with ignition box assy

Antivol avec contact á clef

Vollst. Lenkschloss mic Ziindkasten

10a.	10-011-7385	Úplný zámek "Neiman" se spínací skříňkou     	.    	1	-

Steering lock "Neiman" with ignition box assy

Antivol avec contact á clef

Lenkschloss ,.Neiman" mit Ziindkasten, vollst.

11.	3-9505-00-00.	Spínací skříňka - Ignition box           	.    	1	111-913000

Contact á clef - Ziindkasten

12.	10-400-5444	Pryžová vložka - Rubberinsert piece       	.    	1	111-591800

Semelle de caoutchouc - Gummieinlage

13.	10-171-2810	Víko ložiska - Bearing cap            	.    	1	105-502040

Chapeau de roulement – Lagerbiigel

ŘÍZENÍ - STEERING - DIRECTION - LENKUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

15,	10-159-7541	Držák zámku - Lockholder              	. 	1*	111-502313

10-161-7541	Support d'antivol - Schlosshalter		1**	111-502314

15.	10-162-7541	Držák zámku řízení (Neiman)              	. 	1*	-

Steering lock holder (Neiman)

Support d'antivol de direction

Lenkschlosshlater (Neiman)

16.	10-144-7354	Úplný držák zámku s víčkem (pos. 16=19)         	. 	1	111-502311

=19.		Lock holder with cover

Support d'antivol avec chapeau

Vollst. Schlosshalter mit Deckel

18.	10-231-5227	Šroub s trhací hlavou M 8 x 1              	. 	1	111-509090

Screw with torque head

Vis á téte arrachable

Schraube mit Drehmomentkopf

19.	10-227-5227	Šroub s trhací hlavou - Screw with torque head      	. 	1	105-509090

Vis á téte arrachable - Schraube mit Drehmomentkopf

21.	22	Pojistný kroužek - Securing ring            	. 	1	991-930022

ČSN 02 2930	Anneau d'arrét - Sicherungsring		,

22.	10-523-5099	Prohnutá podložka - Bent washer            	. 	1	111-509640

443 924 000 019	Rondelle bombée - Gebogene Scheibe

23.	10-736-5101	Podložka - Washer                  	. 	1	111-509680

443 922 080 328	Rondelle - Scheibe

24.	10-15b-5291	Matice - Nut - Écrou - Mutter            	. 	1	111-509390

443 922 623 035

25.	10-235-5120	Segment - Segment                  	. 	2	111-508510

443 924 000 020	Secteur - Segment

26.	443 821 055 007	Volant - Steering wheel                	. 	1	112-590010

443 821 056 007	Volant - Lenkrad '			112-590011

27.	12-062-5238	Šroub se šestihrannou hlavou            	. 	2	111-729090

Hexagonal head screw

Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

28.	8,2	Pružná podložka - Spring washer            	. 	2	991-740008

ČSN 02 1740.02	Rondelle élastique - Federscheibe

29.	8,4	Podložka - Washer                  	. 	2	991-702008

ČSN 021702.11	Rondelle - Scheibe

30.	M 7 X 48	Šroub se šestihrannou hlavou - Screw with hexagonal head 	2	972-787048

ČSN 02 1201.25	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

31.	10-251-5107	Pojišťovací podložka - Lock washer           	. 	2	111-509670

Rondelle d'arrét - Sicherungsscheibe

32.	M 7	Matice šestihranná - Hexagonal nut           	. 	2	922-402081

ČSN 02 1402.25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

38.	10-106-3550	Kryt spínací skříňky - Ignition box cover         	. 	1	111-732194

Revétement de boite d'ignition - Ziindkastendeckel

* pro levé řízení - for L. H. steering

pour direction á gauche - fiir Linkslenkung

** pro pravé řízení - for R. H. steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

Konzola řazeni s páčkou, řadicim táhlem a kloubem

Shifting bracket with lever, shifting tie-rod and joint

Console de changement avec levier, tige de changement et rotule

Konsole der Schaltung mit Hebel, Schaltzugstange und Gelenk

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1. 	10-207-7296	Úplná konzola páky s pouzdry                		1	110-512421

Lever bracket with sleeve (assy)

Console du levier avec boitier, compl.

Vollst. Konsole des Hebels mit Buchse

2. 	10-236-7111	Úplná páka řazení - Shifting lever assembly          		1	111-512610

Levier de changement, complet - Vollst. Schalthebel

3. 	10-125-1770	Víčko - Cover - Couvercle - Deckel            		1	110-512081

4. 	 6 x 18	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw     	3	971-286018

ČSN 02 1103.25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

5. 	6.1	Podložka - Washer                    		3	991-74006

ČSN 02 1740.02 	Rondelle – Unterlagscheibe

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

6.	10-071-7506	Úplná řadicí tyčka - Shifting stick assembly         		1	111-512611

Barre de changement, compl. - Vollsc. Schaltstange

7.	10-149-2939	Objímka - Sleeve - Frette - Muffe           	. 	1	111-522160

8.	M 7 x 28	Šroub se šestihrannou hlavou             	. 	1	972-787028

ČSN 02 1201.55 	Hexagonal head screw

Boulon á téte hexagonale - $echskantschraube

9,	7,2	Podložka - Washer                  	. 	1	991-740007

ČSN 02 1740.02 	Rondelle - Unterlagscheibe

10.	M 7	Matice šestihranná - Nexagonal nut           	. 	1	992-402087

ČSN 02 1402.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

11.	499-5077	Vodící trubka - Guiding pípe              	. 	1	110-524150

Tube de guidage - Fiihrungsrohr

12.	10-354.-5052	Stavěcí pružina - Adjusting spring            	. 	1	110-528120

Ressort de réglage - Stellfeder

13.	10-061-5101	Podložka - Washer                  	. 	1	110-519510

Rondelle - Unterlagscheibe

14.	5	Kroužek - Ring                    	. 	1	992-929485

ČSN 02 2929.04 	Anneau - Ring

16.	15-001-7112	Úplná kulová rukojef - Handle assy.           	. 	1	112-512610

Poignée compl. - Vollst. Griff

18.	10-139-5034	Pouzdro "Glacier" přední  15/17 x 15 mm       	. 	1	110-518051

MB 1515 DU	Sleeve "Glacier" front

Boitier avant (Glacier)

Buchse vord. (Glacier)

18.	10-138-5034	Pouzdro "Glacier" zadní  15/17 x 25 mm        	. 	1	110-518050

MB 1525 DU	Sleeve "Glacier"" rear

Boitier "Glacier" arriěre

Buchse "Glacier" hintere

19.	M 6 x 16	Šroub se šestihrannou hlavou              	. 	4	971-086016

ČSN 02 1103.55 	Hexagonal head screw

Boulon á téte hexagonale

Sechskantschraube

20.	6,4	Podložka - Washer                  	. 	2	992-702486

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

21.	10-473-7506	Úplné táhlo s kloubem                 	. 	1	110-510170

Tie-rod with joint, assy

Tige complěte avec rotule

Vollst. Zugstange mit Gelenk

22.	10-178-7368	Úplné řadicí táhlo - Shíftíng tie-rod assembly       	. 	1	110-512730

Tige de changement, complěte - Vollst. Schaltzugstange

23.	10-156-5441	Pryžová vložka - Rubber bush              	. 	2	110-592801

Bague de caoutchouc - Gummieinlage

24.	10-127-7869	Plášť kloubu - Joint jacket               	. 	1	110-512120

Manchon de rotule - Gelenkmantel

25.	10-271-5109	Destička kloubu - )oint plate              	. 	Z	110-514580

Plaquette de rotule - Gelenkplatce

26.	10-225-5227	Pojišťovací šroub - Securing screw            	. 	1	110-519010

Vis d'arrét - Sicherungschraube

27,	M 8	Matice šestihranná - Hexagonai nut           	. 	2	992-403088

ČSN 02 1403.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

29.	10-208-5125	Podložka (pryž) - Rubber washer            	. 	1	110-592802

Rondelle caoutchouc - Scheibe (Gummi)

30.	10-196-5449	Spona - Clip - Étrier - Schelle            	. 	1	110-522111

31.	10-200-5449	Zadní spona - Clip, rear - Étrier arriére - Hint. Schelle 	1	110-522772

32.	10-283-5410	Těsnící kroužek - Packing ring             	. 	1	110-592960

Joint d'étanchéité - Dichtungsring

33.	10-312-5251	Pojišťovací matice - Securing nut - Écrou d'arrét    	. 	1	110-159310

Sicherungsmutter

34.	10-204-5449	Palec spínače - Contact finger              	. 	1*	110-516270

Doigt de I'interrupteur - Kontaktfinger

35.	ČSN 30 4431	Spínač - Switch - Interrupteur - Schalter        	. 	1**	614-9390)0

PEDÁLY A PbKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

36.	10-134-5121 	Podložka - Washer - Joi~t - U nterlage . . . . . . .	. . . 1*	110-591900

37.	M 4 x 20 	Šroub s válcovou hlavou - Cheese-head screw . . . . .	. . . 2'~	977-084020

ČSN 02 1135.25 	Vis á téte cylindrique - Zylinderschraube

38.	4,1 	Pružná podložka - Spring washer . . . . . . . . . .	. . . 2~	991-740004

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring .

39.	4,3 	Podložka - Washer . . . . . . . . . . . . . . . .	. . 2~	992-702484

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

40.	M 4 	Matice šestihranná - Hexagonal nut . . . . . . . . .	. . . 2~	992-401084

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

41.	M 6 x 16 	Šroub šestihranný - Hexagonal head bolt . . . . . . .	. . . 1~	971-286016

ČSN 02 1103.25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

42.	6,1 	Pružná podložka - Spring washer . . . . . . . . . .	. . . 1*	991-740006

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

43.	M 6 	Matice šestihranná - Hexagonal nut . . . . . . . . .	. . . 1*	992-401086

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

Hlavní válec s pedály - Master cylinder with pedals

Maitre-cylindre avec pédales - Hauptzylinder mit Fusshebeln

* Platí pro montáž zpětného světlometu "DE LUXE"

Vafid for mounting of reversing lamp "DE LUXE"

Valable pour le montage du projecteur arriěre "DE LUXE"

Gultig fur den Einbau des Riickfahrscheinwerfers "DE LUXE"

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	443 96 5321 001	Držák - Holder - Support - Halter          	. 	1	111-520110

2.	M 5 	Matice šestíhranná - Hexagonal nut           	. 	2	991-601405

ČSN 02 1601.20 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

3.	M 5 x 18 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw   	2	971-065018

ČSN 02 1103.54 	Vis á těte hexagonale - Sechskantschraube

4.	03-8029.08 	Pedály brzdy - Brake pedal               	. 	1*	111-520261 i

443 96 0618 015	Pédale de frein - Bremspedal

5.	03-8029.11 	Pedál spojky - Clutch pedal               	. 	1*	111-520241

443 96 0618 016	Pédale de débrayage - Kupplungspedal

4.	03-8029.10 	Pedál brzdy - Brake pedal               	. 	**	111-520260

443 96 0618 017	Pédale de frein - Bremsfusshebe(

5.	03-8029.09 	Pedál spojky - Clutch pedal            ,  , 	. 	1**	111-520240

443 96 0618 018	Pédale de débrayage - Kupplungsfusshebel

6.	03-6041.17	Pístní tyč - Piston rod                 	. 	2	111-522830

443 96 1604 006	Tige de piston - Kolbenstange

7.	7 	Kroužek - Ring - Anneau - Ring           	.  	2	992-929481

ČSN 02 2929.04

8.	03-4513.11 	Pružina, pravá - R. H. spring              	. 	1	110-528111

443 96 4600.101	Ressort-droit - Rechte Feder

9.	03-4513.10 	Pružina, levá - L. H. spring               	. 	1	110-528111

443 96 4600 100	Ressort gauche - Linke Feder

10.	443 96 1300 009	Hřídel - Shaft - Arbre - Weile            	. 	1	111-520130

11.	12 	Kroužek - Ring - Anneau - Ring           	. 	1	992-929492

ČSN 02 2929.04

12.	03-7730-02 	Obložení šlapky - Pad lining              	. 	2	110-595820

443 96 4003 003	Garniture de patin - Trittbelag

13.	03-9600.20 	Úplný hlavní válec íú~ 19 (detaily pos. 18-29)       	. 	1	111-195000

Master cylinder dia 19 assy

Maitre cylíndre compl. - Vollst. Hauptzylinder  19

14.	03-9600.30 	Tandemový úp(ný hlavní válec - Tandem master cylinder  	1	111-595010

443 611 020 000	Maitre cylindre tandem - Voilst. Tandem-Hauptzylinder

15.	M 8 x 25 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw   	4	973-228025

ČSN 02 1207.42 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

16.	8,2 	Pružná podložka - Spring washer _            	. 	4	992-740468

ČSN 02 1740.04 	Rondelle - Federscheibe

17.	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut           	. 	4	992-401468

ČSN 02 1401.24 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

18.	03-8033.50 	Píst se záklopkou - Piston with valve          	. 	1	111-195200

-26.		Piston avec soupape - Kolben mit Ventil

18.	443 96 2003 134	Ventil - Valve - Soupape - Ventil           	. 	3	111-595220

19.	03-6002.183 	Dřík - Stem - Queue - Schaft             	. 	1	111-195640

20.	03-5020.ó3 	Pružná podložka - Spring washer           - 	. 	3	111-595780

443 96 2001 533	Rondelle élastique - Federscheibe

21.	443 96 2233 003	Pouzdro - Bush - Bague - Biichse           	. 	3	111-595770

22.	03-450Z.23	Pružina - Spring - Ressort - Feder          	. 	1	111-195670

23.	03-5604.167	Miska - Cup - Cuvette - Kappe            	. 	1	111-195690

24.	443 96 2503 091	Manžeta - Cuff - Manchette - Manschette       	. 	1	132-595361

25.	19 x 15	Kroužek - Ring                    	. 	1	111-195800

ČSN 02 9280.9	Anneau - Ring

26.	03-6002.182	Píst - Piston - Piston - Kolben            	. 	1

27.	443 96 2503 028	Víko - Cover - Couvercle - Deckef           	. 	2	131-595140

28.	21	Pojistný kroužek - Circlip       :        	. 	2	992-931021

ČSN 02 2931	Joint d'arrét - Sicherungsring

29.	443 96 2003 085	Prachovka - Dust cap                 	. 	2	110-595350

Pare-poussiérě - Staubkappe

30.	443 96 4600 170	Pružina - Spring - Ressort - Feder          	. 	3	111-595670

31.	443 96 2601 026	Těleso ventilu s otvorem - Valve body with hole     	. 	2	111-595280

Corps de soupape percé - Ventílkěrper mit Loch

32.	443 96 2103 054	Těsnění - Gasket - )oint - Dichtung          	. 	3	111-59580

33.	443 96 2001 277	Těsnicí kroužek 22 x 27 - Packing ring         	. 	3	933-82222

ČSN 02 9310.2	Bague d'étanchéité - Dichtring

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

34.	443 96 2423 029	Zátka - Plug - Bouchon - Pfropfen        	.   	3	111-595530

35.	443 96 2601 027	Těleso ventilu - Valve body             	.   	1	111-595281

Corps de soupape - Ventilkórper

36.	443 96 2001 281	Těsnicí kroužek 10 x 14 - Packing ring       	.   	1	933-821014

ČSN 02 9310.2	Joint d'étanchéité - Dichtring

37.	443 96 1120 014	Zátka - PI ug - Bouehon - Pfropfen M 10 x 1    	.   	1	111-595531

-	443 96 0610 072	Úplný píst se záklopkami (pos. 18-41)         	.   	1	111-595162

Piston assy. with valves

Piston complet avec clapets

Vollst. Kolben mit Ventilen

38.	443 96 1400 012	Dřík - Stem - Queue - Schaft        : 	.   	2	111-595740

39.	443 96 4600 172	Pružina - Spring - Ressort - Feder        	.   	2	111-595671

40.	443 96 2135 004	Miska - Cup - Cuvette - Kappe          	.   	2	111-595771

41.	443 96 2401 032	Plovoucí píst - Floating piston           	.   	1	111-595171

Piston flottant - Schwimmkolben

42.	443 96 0610 047	Úplný píst (pos. 42-45) - Piston assy.         	.   	1	111-595161

Piston compl. - Vollst. Kolben

43.	443 96 2503 091	Manžeta - Cuff - Manchette - Manschette     	.   	1	132-595361

44.	443 96 2301 015	Převlečný kroužek - Ring              	.   	1	131-595390

Bague de raccord - Uberwurfring

45.	443 96 2503 107	Kroužek pístu - Piston ring             	.   	1	131-595370

Segment de piston - Kolbenring

46.	443 96 2503 226	Těsnicí kroužek - Packing ring  19/13,7 x 3,4    	.   	2

Bague d'étanchéité - Dichtring

47.	8,2 	Pružná podložka - Spring washer          	.   	4	991-740008

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

48.	M 8 x 20 	Šroub se šestihrannou hlavou - Screw boYt      	.   	4	973-228020

ČSN 02 1207.42 	Vis - Schraube

*  pro pravé řízení - for R. H. steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEYERS - P~DALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

Akcelerátor - Accelerator - Accéferateur - Gasfusshebel

(pro levě řízení - for R. L. H. steering)

(pour direction á gauche - fiir Linkslenkung)

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	10-316-7116	Úplné ložisko s akceleračním pedálem            		1	111-520250

Bearing with accelerator pedal, assy

Palier avec pédale d'accélerateur, compfet

Vollst. Lager mit Gasfusshebel

2.	10-107-2974	Svorka na šrouby - Screw clamp             		2	111-528600

Serre-vis - Schraubenklemme

3.	10-162-2876	Táhlo akcelerace - Accelerator tie-rod           		1	110-522730

Tige d'accélérateur - Zugstange

4.	10-212-7512	Úplný bowden akcelerace                 		1	110-522760

Accelerator bowden assembly

Bowden d'accélération, complet

Vollstándiger Bowdenzug des Gasfusshebels

5.	M 6 X 12	Závitořezný šroub - Selftapping screw           		2	979-386012

ČSN 02 1229.05 	Vis Parker á téte bombée fraisée - Selbstschneidende Schraube

6.	10-397-7558	Konzola převodové páky - Transfer lever bracket      		1	112-512420

Console de levier de renvai - Konsole des lJbersetzungshebels

7.	M 6 x 14	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw    	2	971-286014

ČSN 02 1103.25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

8.	6,1	Pružná podložka - Spring washer             		2	991-740006

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

9.	10-454-7471	Dvouramenná páčka - Two-arm lever           		1	112-522640

Levier á deux bras - Zweiarmiger Hebel

10.	10-516-5076	Vložka pružiny - Spring insertion piece          		1	110-528010

Bague de ressort - Einlage fúr Feder

11.	10-362-5052	Pružina - Spring - Ressort - Feder           		1	110-528121

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

12.	6	Kroužek - Ring                              	.           	3	992-929486

ČSN 02 2929.04 	Anneau - Ring		1	112-522710

14.	10-216-5449	Spona - Clip - Étrier - Spange            	.           	1	112-522770

15.	10-137-5034	Pouzdro ~ 10/12 x 10 - Bush                	.           	2	111-528050

Bague - Biichse

Akcelerátor - Accelerator - Accélérateur - Gasfusshebel

Platí pro pravé řízení - Valid for R. H. steering

Valable pour direction á droite - Fiir Rechtslenkung

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	10-304-7116	Úplná šlapka akcelerace s držákem                    	.     	1	110-520251

Accelerator pedal wíth bracket, assembly

Pédale d'accélérateur avec support, compléte

Vollstándiger GasfuBhebeltritt mit Halter

2.	10-320-7116	Úplné ložisko s převodovými pákami                  	.     	1	111-512230

Bearing with transmission levers

Palier avec leviers de renvoi, complet

Vollst~ndiges Lager mit lJbersetzungshebeln

3.	10-208-5065	Pružina - Spring - Ressort - Feder                	.     	1	110-528123

4.	7	Kroužek - Ring                                    	.     	1	992-929487

ČSN 02 2929.04 	Anneau - Ring

5.	10-107-2974	Svorka na šrouby - Clamp screw                    	.     	1	111-528600

Serre-vis - Klemmé fiir Schrauben

6.	10-162-2876	Táhlo akcelerace - Accelerator tie-rod                	1	110-522730

Tige-commande papillon - Gasfuf3hebelzugstange

7.	5,1	Pružná podložka - Spring washer                    	.     	2	991-740005

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

PEDÁLY A PÁKY - PEDALS AND LEVERS - PÉDALES ET LEVIERS - FUSSHEBEL UND HEBEL

BRZDY - BRAKES - FREINS - BREMSEN

Příslušenství hydraulické brzdy - Hydraulic brake accessories

Accessoires de frein hydraulique - Zubehtir zur hydraulischen Bremse

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	10-151-5374	Pevná rozvodka - )unctíon                        	.       	2	109-595462

443 96 6125 006	Distributeur fixe - Verteilerstiick

2.	10-665-7661	Trubka od hl. válce k rozvodce                      	.       	1	111-560620

10-657-7661	Pipe from master cylinder to junction		1**	111-560621

Tube entre maitre-cylindre et distributeur

Rohr vom Hauptzylinder zum Verteiler

3.	10-401-5444	Pryžová průchod ka - Gro m m et                    	.       	3	111-595800

Traversée de caoutchouc - Gummitiille

4.	10-659-7661	Trubka od rozvodky k levé m u předním u kolu        	.       	1	111-560630

Pipe from junction to L. H. front wheel

Tube entre distributeur et roue avant gauche

Rohr vom Verteiler zum linken vorderen Rad

5.	10-658-7661	Trubka od rozvodky k pravému přednímu kolu      	.       	1	111-560632

10-660-7661	Pipe from junction to R. H. front wheel		1**	111-560631

Tube entre distributeur et roue avant droite

Rohr vom Verteiler zum rechten vorderen Rad

BRZDY - BRAKES - FREINS - BREMSEN

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

6.	10-661-7661	Trubka od hl. válce k zadní rozvodce                      	1	111-560622

10-662-7661	Pipe from master cylinder to rear Junction.		1**	111-560640

Tube entre maitre-cylindre et distributeur arriěre

Rohr vom Hauptzylinder zum hinteren Verteiler

7.	10-664-7661	Trubka od hl. válce k hadici                            	1	111-560711

10-ó63-7661	Pipe from master cylinder to hose		1**	111-560710

Tube entre maitre-cylindre et tuyau

Rohr vom Hauptzylinder zum Schlauch

8.	10-018-7661	Trubka k levému zadnímu kolu                        	. 	1	110-560640

Pipe to L. H. rear wheel

Tube aboutissant á la roue arriěre gauche

Rohr zum linken hinteren Rad

9.	10-017-7661	Trubka k pravému zadnímu kolu                          	1	110-560632

Pipe to R. H. rear wheel

Tube aboutissant á la roue arriěre droite

Rohr zum rechten hinteren Rad

10.	10-666-7661	Trubka třmenu brzdy pravá                              	1	111-560611

R. H. brake caliper pipe

Tube d'étrier de frein, cóté droit

Rohr des rechten Bremsbiigels

11.	10-667-7661	Trubka třmenu brzdy levá                              	1	111-560610

L. H. brake caliper pipe

Tube d'étrier de frein, cóté gauche

Rohr des linken Bremsbiigels

12.	10-007-7924	Brzdová hadice přední - Front brake hose                	2	111-595610

03-9632.50	Flexible de frein avant - Vorderer Bremsschlauch

13.	10-003-7924	Brzdová hadice zadní - Rear brake hose                  	2	110-595610

Flexibie de frein arriěre - Hinterer BremssEhlauch

14.	10-002-7924	Hadice k spojkovému válečku                            	1	110-595600

Hose to clutch slave cylinder

Tuyau aboutissant au cylindre d'embrayage

Schlauch zum Kupplungszylinder

15.	10-221-5120	Držák hadice - Hose holder                              	7	110-595700

Support flexible - Schlauchhalter

16.	10-238-5370	Přívodní šroub M 10 x 1 - Banjo bolt                    	3	110-595531

443 96 2421 002	Vis d'amenée - Zufuhrschraube

17.	10 x 14	Těsnicí kroužek - Joint washer                          	11	933-821014

ČSN 02 9310.2	Joiňt d'étanchéité - Dichtring

18.	10-148-5374	Stavitelná přípojka M 10 x 1 - Junction                 	3	110-595460

443 96 2527 004	Raccord réglable - Verbindungsstiick

19.	10-153-5369	Přívodní šroub M 10 x 1 - Banjo bolt                    	2	111-595532

443 96 2425 015	Vis d'amenée - Zufuhrschraube

20.	10-117-5567	Brzdový spínač - Stop switch                            	2	193-595294

443 852 019 010	Conjoncteur STOP - Stopschalter

21.	10-135-7651	Vyrovnávací nádržka - Reservoir                        	1	111-595050

443 611 080 000	Réservoir compensateur - Beh~lter

22.	10-252-5370	Přívodní šroub M 12 x 1 - Banjo bolt                    	3	105-595531

443 96 2421 023	Vis d'amenée - Zufuhrschraube

23.	10-149-5374	Přípojka - Junction                                    	3	111-595510

Raccord - Verbindungsstiick

24.	12 x 16	Těsnicí kroužek - Joint washer                          	6	933-821216

ČSN 02 9310.2	Joint d'étanchéité - Dichtring

25.	10-347-5312	Spojovací hadice  7/11 x 455 mm - Hose                	1	111-799901

26.	10-347-5312	Tube en caoutchouc de connexion - Verbindungsschlauch	1	1**	(930-530711)

26.	10-348-5312	Spojovací hadice  7/11 x 435 mm - Connecting hose      	1	111-799902

(930-530711)

10-346-5312	Tube en caoutchouc de connexion  7/11 x 505            	1**	111-799900

Verbindungsschlauch			(930-530711)

27.	10-171-7606	Spona hadice - Clip for hose - Collier - Klemme        	6	111-562770

28.	6,1	Pružná podložka - Spring washer                        	2	991-740006

ČSN 02 1740.02	Rondelle élastique - Federring

BRZDY - BRAKES - FREINS – BREMSEN

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

29. 	M 6 x 25 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw . . . . 2 971-286025

ČSN 02 1103.25 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

30. 	10-175-5362 	Šroubová přípojka ~ 5 M 10 x 1 - Junction . . . . . . . . 12 110-595510

443 96 2121 003	Raccord á vis - Verbindungsstúck

31. 	10-176-5362 	Šroubová přípojka >?s 6 M 10 x 1 - Junction . . . . . . . . 4 11,0-595511

443 96 2121 004	Raccord á vis - Verbindungsstiick

** pro pravé řízení - for R. H. steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

Brzdový váleček s jednotlivými díly – Wheel cylinder with components

Cylindre de roue avec ses éléments – Radbremszylinder mit Einzelteilen

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	03-9621.01 	Brzdový váleček Qs 19 - Wheel cylinder              	.     	2	110-595031

443 611 309 000	Cylindre de roue - Radbremszylinder

2.	443 96 2503 094	Manžeta - Cuff - Manchette - Manschette ~s 19      	.     	4	109-595420

3.	443 96 2001 251	Píst - Piston - Piston - Kolben                    	.     	4	109-595210

4.	443 96 1430 002	Tlačítko - Push-button - Poussoir - Drucktáste      	.     	4	110-595311

6.	443 96 2503 084	Prachovka - Dust guard     ,                      	.     	4	110-595400

Pare-poussiére - Staubkappe

7.	443 96 4600 069	Pružina - Spring - Ressort - Feder                	.     	4	109-595b80

8.	443 96 2421 025	Odvzdušňovací šroub - Bleeder screw                	.     	2	105-595540

Vis de purge - Entlúftungsschraube

9.	443 96 2503 111	Čepíčka - Cap - Chapeau - Kappe                  	.     	2	193-595560

TLUMIČ VÝFUKU - EXHAUSTSILENCER - SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT – AUSPUFFTOPF

Tlumič výfuku s trubkami - Exhaust silencer with pipes

Silencieux d'échappement avec tubes - Auspufftopf mit Rohren

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1. 	10-464-7590 	Úplný tlumič výfuku s trubká;~ni                             	1 	112-600500

Exhaust silencer with pipes, assembly

Silencieux d'échappement avec tubes, complet

Vollstándiger Auspufftopf mit Rohren

2. 	10-386-5407 	Těsnění příruby - Flange                                   	1 	112-690841

Joint - Flanschdichtung

5. 	M 8 x 40 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw         	2 	970-208040

ČSN 02 1101.20 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

6. 	M 8 	Matice (mosazná) - Nut, brass (do 35. serie)                 	6 	991-401808

ČSN 02 1401.80 	Écrou (en laiton) - Mutter (Messing)

6. 	10-148-5278 	Samojisticí matice (od 36. série)                             	3 	111-609390

Selflocking nut (from the 36th series)

Ecrou de protěge (á partir de la 3óěme série)

Selbstsperrende Mutter (ab 36. Reihe)

7. 	10-185-3221 	Držák (přední) - Holder (front)                             	1 	110-602310

Coflier-support (avant) - Halter (vorderer)

8. 	10-007-3222 	Držák (zadní) - Holder (rear)                               	1 	110-602312

Collier-support arriěre - Hinterer Halter

TLUMIČ VÝFUKU - EXHAUSTSILENCER - SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT – AUSPUFFTOPF

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

9.	M 8 X 18 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	5 	971-288018

ČSN 02 1103.25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

10.	9,5 	Podložka zinkovaná - Washer zinc plated                    	10 	992-721488

ČSN 02 1721.05 	Rondelle, galvanisée, polie - Unterlagscheibe, verzinkt

11.	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                       	5 	991-740008

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

12.	M 8 	Matíce šestihranná - Hexagonal nut                      	5 	992-401088

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

13.	10-650-5101 	Podložka - Washer                                    	. 	1	110-609510

Rondelle - Unterlagscheibe

14.	M 7 x 32 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	1 	973-387032

ČSN 02 1207.25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

15.	7,1 	Pružná podložka - Spring washer                        	1 	991-740007

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

-	M 7 	atice šestihranná - Hexagonal nut                      	1 	992-4020$7

ČSN 02 1402.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

16.	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	1 	992-401090

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

17.	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	1 	991-740010

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

18.	10-327-7591 	Úplná vložka do výfuku - Exhaust silencer insert piece assy  	1 	111-600580

Cartouche de silencieux - Auspuffdámpfereinlage, vollst.

CHLADIČ - RADIATOR - RADIATEUR - KlIHLER

Chladič s příslušenstvím - Radiator with fittings

Radiateur avec accessoires - Kiihler mit Zubelttir

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1. 	10-365-7601	Úplný chladič se sacím pláštěm                 :             	1	112-610500

443 511 104 102	Radiator with suction jacket assembly

Radiateur avec jaquette d'aspiration, compl.

Vollstándiger Kiihler mit Lúfterhaube

2. 	08-8700.07	Sací plášť - Suction jacket                                 	1	110-610610

Jaquette d'aspiration - Liifterhaube

3. 	10-457-5439	Manžeta - Cuff - Manchette - Manschette                 	1	110-619820

4. 	10-162-5459	Spona manžety - Cuff clip                                 	1	110-612770

Étrier de manchette - Spange zur Manschette

5. 	M 4 x 25	Šroub s válcovou hlavou, zinkovaný                           	1	974-184025

ČSN 02 1131.25 	Cylindrical screw z.inc plated

Boulon á téte cylindrique, galvanisé poli

Zylinderkopfschraube, verzinkt

6. 	10-231-5286	Matice spony - Clip nut                                   	1	110-339390

Écrou d'étrier - Mutter zur Spange

7. 	10-313-5312	Spojovací hadice - Connecting hose                         	1	110-691971

Boyau de raccordement - Verbindungsschlauch

CHLADIČ - RADIATOR - RADIATEUR - KUHLER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

8.~	10-314-5312	Odpadová hadice - Waste hose                            	1	110-691972

Boyau de décharge - Abfallschlauch			(934-307009)

9.	10-167-7606	Úplná spona hadice - Hose clip assy                        	3	110-095700

Étrier du boyau, complet - Vollstándige Schlauchschelle

10.	126-7653	Přetlaková uzávěrka - Radiator cap                        	1	105-614690

08-8791.04	Bouchon de radiateur - lJberdruckverschluss

11.	10-112-5322	Vypouštěcí kohout - Draín tap                          	1	103-691081

Robinet de vidange - Ablasshahn

12.	10-318-5312	Odpadová hadice chladiče                                  	1	110-691973

Radiator waste hose			(934-307009)

Boyau de décharge du radiateur

Abfallschlauch des Kiihlers

13.	M 8 x 12	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw        	2	971-288012

ČSN OZ 1103.25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

14.	M 8 x 12	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw        	1	971-288012

ČSN 02 1103.25 	Boulon á těte hexagonale - Sechskantschraube

15.	8,2	Pryžová podložka - Rubber washer                        	3	991-740008

ČSN 02 1740.02 	Rondelle caoutchouc - Gummiunterlagscheibe

16.	9,5	Podložka - Washer                                      	3	991-721008

ČSN 02 1721.0	Rondelle - Unterlagscheibe

Záclona chladiče s ovládáním - Radíator curtaín wíth control

Ri	deau de radiateur avec commande - Kiihlerrollo mit Betátigung

17.	12-003-7610	Úplná záclona chladiče se řetízkem                          	1	111-610620

Radiator curtain assy

Rideau de radiateur, complet

Vollst~ndíges Kiihlerrollo

18.	2~OÓ x 370	Článkový řetízek - Chain - Chaine - Kette                	1	-

18a.	25	Kroužek - Ring                                          	1	-

ČSN 93 1111	Anneau - Ring

19.	12-277-5416	Těsnění chladiče - Radiator gasket                          	1	110-691820

Joint de radiateur - Kiihlerdichtung			(934-961034)

(profil - profile - profile - Profl 12-366-94840)

délka - length - longueur - Lánge 1330 m m

20.	10-174-3531	Kryt ventilátoru - Fan jacket                              	1	112-050220

Protection de ventilateur - Liifterhaube

22.	6,4	Podložka - Washer                                      	2	992-702486

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

23.	6,1	Pružná podložka - Spring washer                          	2	991-740006

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring		,

24.	M 6	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2	991-401806

ČSN 02 1401.80 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutte

NÁDRŽKA NA PALIVO - FUEL TANK - RÉSERVOIR D'ESSENCE - KRAFTSTOFFBEHALTER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	10-404-7650	Úplná palivová nádrž - Fuel tank assembly            	.   	1	110-610000

Réservoír d'essence - Vollst. Kraftstoffbeh~lter

2.	10-290-5416	Tésnicí pás vrchní - Top packing belt                  	2	110-691822

15x220x5 mm	Bande d'obturation supérieure - Oberes Dichtungsband			(934-930520)

3.	10-278-5416	Těsnicí pás spodní - Bottom packing belt              	2	110-691821

Bande d'obturation inférieure - Unteres Dichtungsband			(934-930520)

20 x 320 x 5 mm

NÁDRŽKA NA PALIVO - FUEL TANK - RÉSERVOIR D'ESSENCE - KRAFTSTOFFBEHALTER

Nádržka na palivo - Fuel tank

Réservoir d'essence – Kraftstoffbehalter

NÁDRŽKA NA PALIVO - FUEL TANK - RÉSERYOIR D'ESSENCE - KRAFTSTOFFBEHALTER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

4.	10-010-5416 	Těsnění hrdla - Filler neck gasket                          	1 	110-691833

Joint de goulotte de remplissage - Stutzendichtung

5.	10-135-4425 	Plovák měřiče paliva - Fuel gauge float                    	1 	110-983041

443 429 011 020	Flotteur d'indicateur de niveau d'essence

Schwimmer des Kraftstoffvorratsanzeigers

6.	10-009-541d	Těsnění plováku - Float gasket                          	1 	110-691802

Joint de flotteur - Schwimmerdíchtung

7.	M 5 x 22 	Šroub zinkovaný - Screw, zinc plated                    	5 	976-485022

ČSN 021155.25 	Vis, galvanisée polie - Schraube, verzinkt

8.	443 920 214 612 	Odporový pásek plovákového zařízení                      	1 	110-983070

Resistance band of float equipmenc

Bande de resistance pour équipement du flotteur

9.	10-151-5551 	Spojka kabelu - Cable union                              	3 	199-939660

443 858 006 032 	Raccordement du cáble - Kabefmuffe

10.	443 920 214 907 	Běžec plovákového zařízení                              	1 	110-983370

Float equipment runner

Courreur du flotteur d'équipement

Laufer der Schwimmereinrichtung

11.	10-315-5136 	Kuželová zátka - Tapered plug                          	1 	111-614671

Bouchon conique - Kabelpfropfen M 10

11a.	10 x 16 	Těsnicí kroužek - Packíng ring                          	1 	933-881016

ČSN 02 9310.8 	Anneau de réglage - Dichtungsring

Vedení paliva - Fuel line - Canalisation d'essence – Kraftstoffleitung

12.	10-020-7661 	Úplná trubka paliva - Fuel pipe assembly                  	1 	110-610110

Conduite d'essence compléte - Voilst. Kraftstoffleitungsrohr

13.	4 	Stavitelná přípojka - Adjustable banjo union              	1 	993-820204

ČSN 13 7972.02 	Raccord de réglage - Einstellbares Anschlussstiick

14.	10 x 14 	Tésnicí kroužek - Packing ring                          	2 	933-881014

ČSN 02 9310.8 A	nneau de réglage - Dichtungsring

15.	4 	Dutý šroub zínkovaný - Banjo bolt, zínc plated            	1 	993-823110

ČSN 31 3823.12 	Boulon raccord, galvanisé poli - Verzinkte Hohlschraube

16.	12-005-7924 	Spojovací hadice - Connecting hose                      	1 	111-614382

Boyau de raccordement - Verbindungsschlauch

17.	10-169-7606 	Úplná spona - Clip assembly (480 m)                      	1 	111-095700

10-168-7606 	Collier de serrage, complet - Vollst~ndige Schelle (430 m)		110-691701

18.	10-042-5301 	Trubka vedení paliva - Fuel pipe                        	1 	110-610111

Conduíte d'essence - Kraftstoff(eítungsrohr

19.	10-171-5311 	Spojovací hadice - Connecting hose  4,5/14 X 75 mm    	1 	110-691974

Boyau de raccordement - Verbindungsschlauch			(930-500414)

19.	10-360-5312 	Spojovací hadice s plátěnou vložkou - Connecting hose    	1 	111-691971

Boyau de raccordement - Verbindungsschlauch			(930-550414)

21.	1z-320-5416 	Pryžové těsnění - Rubber gasket                        	1 	110-691801

Joint caoutchouc - Gummidichiung

22.	12-167-97260 	pfná výztuha - Stíffener assemb(y                      	1 	110-702480

441.9.7260.167.6	Renforcement complet - Vollst~ndige Versteifung

23.	M 8 x 20 Šroub 	se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw      	. 	6 	971-088020

ČSN 02 1103.55 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

2.4.	9 	Podložka zinkovaná - Washer, zinc plated                	6 	992-721488

ČSN 021721.05 	Rondelle, galvanisée polie - Verzinkte Unterlagscheibe

25.	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                        	6 	991-740008

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federríng

27.	10-184-5311 	Spojovací hadice - Connecting hose  4,5/14 x 136 mm    	1 	110-691975

Boyau de raccordement - Verbindungsschlauch			(930-500414)

27.	10-361-5312 	Spojovací hadice s plátěnou vložkou - Connecting hose    	1 	111-691972

Boyau de raccordement - Verbindungsschlauch			(930-550414)

28.	- 	Izolační podložka - Insu(ating washer 26 X 510 X 1,5      	3	-

Rondelle isolante - Isolierscheibe

NÁDRŽKA NA PALIVO - FUEL TANK - RÉSERVOIR D'ESSENCE - KRAFTSTOFFBEHALTER

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

28.	12-529-5416	Pryžové těsnění výztuhy, profil 490 mm 12-356-94840          	1	111-799800

Rubber gasket - Joint - caoutchouc - Gummidichtung			(934-962001)

29.	10-158-7606	Spona hadice - Clip                                      	4	101-595701

Collier de serrage - Vollst. Schelle

30.	10-104-4311	Čistič paliva - Fuel filter                                  	1*	111-945050

441 043111 046	Filter á essence - Kraftstoffilter

31.	10-362-5312	Spojovací hadice - Connecting hose                        	1*	111-799911

Boyau de raccordement - Verbindungsschlauch			(930-530610)

32.	10-221-5449	Spona hadice - Hose clip                                  	2*	930-590011

Collier de serrage du boyau - Schlauchschelle

* Montuje se na zvláštn	í přání - does not belong to standard equipment

monté ž demande spéciale - wird auf besonderen VVunsch montiert

TOPENÍ - HEATING - CHAUFFAGE – HEIZUNG

Náhradní díly motorku topení

Spare parts of heating electric motor

Piěces de rechange du moteur électrique de chauffage

Ersatzteile des Motors der Heizung

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

- 	443 132 090 043	Motorek větráku - Fan electric motor                       	1 	111-972050

Moteur électrique du ventilateur - Motor des Liifters

1. 	443 920 110 222	Stator - Stator - Stator - Stator                           	1 	111-972100

2. 	443 920 111 691	Rotor - Rotor - Rotor - Rotor                           	1 	111-972140

3. 	443 920 113 449	Kartáčový držák - Brush holder                             	1	111-972400

Support de balai - Biirstenhalter

4. 	443 920 113 835	Uhlíkový kartáč - Brtish - Balai - Kohlenbiirste             	2	111-972150

TOPENÍ - HEATING - CHAUFFAGE – HEIZUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

5	443 920 119 502 	Příruba - Flange - Bride - Flansch                        	1	111-972600

6.	443 925 225 062 	Víko - Cover - Couvercle - Deckel                      	1	111-972470

7.	443 924 203 031 	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	1	111-972560

8.	443 922 080 411 	Plstěný kroužek - Ring  17/28 x 3 mm                    	1	111-972960

Anneau -. Filzeínsatz

9.	443 922 080 408 	Podložka - Washer  9/  17 x 2 (plstěná)                	2	111-972691

Rondelle - Scheibe

10.	443 922 080 410 	Podložka - Washer  10,2/  17 x 1                      	3	111-972690

Rondelle - Scheibe

11.	443 921 020 022 	Šroub - Screw - Vis - Schraube (M 4 x 104)              	2	111-972770

12.	10 x 18 x 92 	Ložisko - Bearing - Roulement - Lager                  	1	111-972550

ON 02 3514.1

13.	4,1 	Pružná podložka - Spring washer                          	2	992-740464

ČSN 02 1740.04 	Rondelle élastique - Federring

14.	M 4 	Matice - Nut - Écrou - Mutter                          	2	992-401084

ČSN 02 1401.25

15.	5,5 x 2 	Průchodka - Grommet                                  		1	930-905521

ČSN 63 3881.1 	Traversée - Durchfiihrung

16.	443 858 006 032 	Spojka kabelu - Cab(e union                              	1	199-939660

Raccordement du cáble -- Kabelmuffe

17.	2,5~6 	Kabelové oko - Cable eye                                	1	930-070026

ČSN 37 1341.22 	Cosse cáble - Kabelschuh

18.	M 4 x 10 	Šroub - Screw                               	         	2	974-184010

ČSN 021131.25 	Vis.- Schraube

19.	443 922 O80 422 	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe  10,2/  17 x 0,5  	1

20.	443 924701 186 	Odstřikovací kroužek - Oil ring                          	1

Anneau de rejet d'huile - Oelabspritzring

Větrák s topným tělesem, pláštěm a ovládáním

Fan with heating element, jacket and control

Ventilateur avec appareíl de chauffage, jaquette et commande

Liifter mit Heizkorpér, Mantel und Betátigung

TOPENÍ - HEATING - CHAUFFAGE - HEIZUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	10-021-7624 	Úplný větrák s vložkou                                	1 	111-972090

03-9220.27 	Fan with insertion piece, assembly

443 521 603 000 	Ventilateur avec piěce d'insertion, complet

Vollstándiger Liifter mit Einlage

2.	443 132 090 043 	Elektromotor větráku - Fan electric motor              	1 	110-972050

303-9000.31 	Moteur électrique du ventilateur - Liifter-Motor

3.	443 96 2001 054 	Těsnící kroužek - Packing ring cn 41/75 x 2 mm        	1 	110-972811

Anneau obturateur - Dichtungsring

4.	443 96 2503 254 	Oběžné kolo - Impeller                              	.   	1 	110-972371

Roue de roulement - Umlaufrad

5.	03-8054.41 	Deska s konektorovými svorkami a odporem            	.   	1 	110-972372

443 96 0522 041 	Plate with connector terminals and resistor

Platte mit Klemme und Wiederstand

6.	12-247-5444 	Průchodka hadičky - Waste hose grommet              	.   	1 	110-592803

Douille caoutchouc - Gummitiille

7.	443 96 0527 001 	Čisticí vložka - Cleaning filter                          	1 	110-972430

Insertion filtrant - Filtereinlage

8.	443 96 2001 103 	Těsnicí kroužek - Packing ring                      	.   	1 	110-972801

Anneau obturateur - Dichtungsring

9.	443 96 0523 002 	Pružné lůžko - Flexible bearing                    		3 	110-972401

Cale élastique - Elastische Lagerung

10.	443 96 4500 003 	Pružina - $pring - Ressort - Feder                  	.   	1 	110-972561

11.	10-018-7624 	Topné těleso smontované                              	.   	1 	110=972031

443 521 407 000 	Heating element assy.

Appareil de chauffage mont.

Heizkórper, zusammeng.

11a.	443 96 4800 034 	Plášť topného tělesa (vrch. díl)                          	1 	110-972472

Heating element jacket (top part)

Jaquette de I'appareil de chauffage, (partie supérieure)

Mantel des Heizkdrpers (Oberteil)

11 b.	443 96 0522 026 Plášť topného tělesa (spodní díl)		1 	110-972471

Heating element jacket (bottom part)

Jacquette de I'appareil de chauffage (partie inférieure)

Mantel des Heizk~rpers (Unterteil)

12.	443 96 3530 002 	Těsnění hrdla - Neck gasket 486 mm                  	.   	1 	110-972950

Joint de goulotte - Stutzendichtung

13.	443 96 2001 107 	Těsnění vstupního hrdla - Inlet neck gasket              	1 	110-972951

Goulotte d'admission - Eintrittstutzendichtung

17.	443 96 0521 085 	Úplné topné těleso s komorou                        	.   	1 	110-972070

Heating element assembly with chamber

Corps de chauffage, complet avec chambre

Vollst. Heizkórper mit Kammer

18.	443 96 0520 019 	Úplný vodní ventil - Water valve assy                  	1 	110-972110

Soupape d'eau - Vollst. Wasserventil

18a.	443 96 3201 034 	Příruba - Flange - Bride - Flansch                    	1 	110-972604

19.	443 96 2001 104 	Odpadová hadička - Waste hose                        	.   	1 	110-972974

Boyau de décharge - Abfallschlauch			(934-307009)

20.	443 96 2501 006 	Těsnicí kroužek - Packing ring                        	1 	110-972810

Anneau obturateur - Dichtungsring

21.	10-112-5322 V	ypouštěcí kohout = Drain tap                        	.   	1 	103-691081

Robinet de vidange - Ablasshahn

22.	M 6 x 18 	Šroub s válcovou hlavou závitořezný                    	2 	979-086018

ČSN 02 1226.05 	Screw, countersunk head

Vis de serrage

Schnittschraube

23.	6,1 	Pružná podložka - Spring washer                      	.   	2 	991-740006

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federring

24.	10-446-7471 	Úplné páčky s konzolou a bowdenovými hadicemi        	.   	1 	112-97220Q

03-9670.12 	Lever; with bracket and bowden hoses, assembly

Leviers avec conso(e et boyaux de bowden, complet

Vollstándige Hebel mit Konsole und Bowdenziigen

TOPENÍ - HEATING - CHAUFFAGE - HEIZUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

25.	03-7770.10 	Bowdenová hadice k sytiči karburátoru                      	1	110-972260

Bowden hose for choke 2140 mm

Boyau de bowden

Bowdenzug zum Startvergaser

26.	443 96 1000 060 	Drátěné táhlo - Wire tie-rod                              	1	110-972270

Tige en fil - Drahtzug  1,6 x 2240 mm

27.	443 96 2001 112 	Bowdenová hadice k vodnímu ventilu  2,7 x 740 mm        	1	110-972261

Bowden hose for water valve

Boyau de bowden pour soupape d'eau

Bowdenzug zum Wasserventil

28.	443 96 1000 047 	Drátěné táhlo - Wire tie-rod                              	1	110-972271

Tige en fil - Drahtzug  1,6 x 840 mm

29.	M 6 x 18 	Šroub zinkovaný závitořezný  Self cutting screw, zinc        	1	979-086016

ČSN 02 1226.05 	Vis de serrage polie - Schnittschraube, verzinkt

30<	6,1 	Podložka - Washer                                      	1	991-740006

ČSN 021740.02 	Rondelle - Unterlagscheibe

31.	6,4 	odložka - Washer                                      	1	992-702486

ČSN 02 1702.05 	Rondelle - Unterlagscheibe

32.	10-188-5311 	Hadice - Hose                                            	1	110-799690

Boyau - Schlauch.  16/22 x 710 mm			(930-431623)

33.	10-316-5312 	Hadice - Hose                                            	1	110-796971

Boyau - Schlau<h  16/22 x 990 mm			(930-431623)

34.	10-317-5312 	Spojovací hadice - Connecting hose  8/16 x 225 mm        	1	110-796970

Boyau de raccordement = Verbindungsschlauch    			(934-308016)

35.	10-035-7661 	Úplná spojovací trubka topení                              	1	110-972600

Heating connecting pipe assembly

Tube de raccordement de chauffage, compl.

Vollst. Verbindungsrohr der Heizung

36.	10-164-7606 	Úplná spona hadice - Hose clip assembly                    	6	110-095701

Collier de serrage du boyau, complet

Vollstándige Schlauchschelle

37.	10-164-7606 	Úplná spona hadice                                        	4	110-095701

Hose clip assembly

Collier de serrage du boyau, complet

Vollstándige Schlauchschelle

38.	27 x 1 	Průchodka - Grommet                                    	1	930-927011

ČSN 63 3881.1 	Douille (caoutchouc) - Tiille

39.	12-009-5311 	Pryžová hadite - Rubber hose                              	1	111-972983

Boyau (caoutchouc) - Gummischlauch

41.	12-031-97919 	Úplná trubka s těsněním - Pipe with gasket, assembly        	1	110-972601

Tube avec joint, complěte - Vollstándiges Rohr mit Dichtung

42.	12-261-5416 	Těsnění trubky - Pipe gasket                              	1	110-972805

Joint de tube - Rohrdichtung

43.	M 6 x 14 	Šroub se šestihran~ou hlavou - Hexagonal head screw        	2	981-986014

AZN 02 1218.05 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

47.	M 6 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	6	991-601406

ČSN 02 1601.20 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

48.	6,1 	Pružná podložka - Spring washer       ~               	6	992-740486

ČSN 021740.05 	Rondelle élastique - Federring

49.	6,4 	Podložka - Washer                                    	. 	3	992-726486

ČSN 02 1726.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

50.	10-706-5301 	Spojovací trubka topení - Heating connecting pipe        	1	110-972603

Tube de raccordement de chauffage

Verbindungsrohr der Heizung

TOPENÍ - HEATING - CHAUFFAGE – HEIZUNG

Hubice topení s rozvodkou - Heater duct with distribution

Bouche á air chaud avec distributeur - Heizungsdúsen mit Verteiler

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	15-005-97920 	Úplná rozvodka topení - Heating distributor                	2	112-972191

Distributeur de chauffage - Vollstándiger Heizungsverteiler

2.	M 5 x 10 	Šroub - Screw                                          	4	971-285010

ČSN 02 1103.25 	Vis - Schraube

3.	5,3 	Podložka - Washer                                      	4	992-703485

ČSN 02 1703.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

4.	5,1 	Podložka pružná - Spring washer                          	4	992-740485

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federring

5.	M 5 	Matice - Nut                                            	4	992-401085

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

6.	15-004-5312 P	olyethylenová hadice topení - Heating hose                	2	112-972980

(930-470550)

15-003-5312 	Boyau de chauffage - Heizungsschlauch		2**	105-972970

7.	12-039-97920 	Úplná vývodka vzduchu od topení - Heater duct assembly    	1	110-972160

Bouche d'air de chauffage, compl. - Vollstándige Heizungsdiise

8.	12-004-92832 	Hřídel klapky vývodky vzduchu - Flap shaft                  	1	110-972520

Axe de clapet - Klappenwelle

9.	12-285-92825 	Západka - Catch - Cliquet - Klinke                      	1	110-972670

TOPENÍ - HEATING - CHAUFFAGE - HEIZUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

10.	12-113-5051 	Pružina - Spring - Ressort - Feder                    	1	110-972560

11.	6,4 	Podložka - Washer                                    		1	992-702486

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

12.	4 	Pojistný třmenový kroužek - Securing clip ring            	1	992-929464

ČSN 02 2929.04 	Joint étrier d'arrét - Sicherungsring

13.	4 x 10 	Šroub do plechu - Bolt                                  	1	982-484010

AZN 021235.05 	Vis - Blechschraube

14.	M 5 x 16 	Šroub závitořezný - Self taped screw                      	1	982-085016

AZN 02 1223.05 	Vis de serrage - Schnittschraube

15.	5,1 	Podložka pružná - Spring washer                        	1	992-740485

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federring

16.	5,5 	Podložka - Washer                                  		1	992-721485

ČSN 02 1721.05 	Róndelle - Unterlagscheibe

17.	12-372-5444 	Pryžová vložka - Rubber bush                          	2	111-799690

Bagué caoutchouc - Gummieinlage			(934-304007)

18.	12-038-94751 	Úplná hubice topení - Heater duct assembly           		2	111-972192

Bouche de chauffage compl. - Vollstándige Heizungsdiise

-	12-045-97920 	Rozvodka - Connector                          		2**	111-972160

Distributeur - Verteiler

-	12-012-5311 	Hadice ofuku bočního skla                 		2**	111-972981

Hose - Boyau - Schlauch			(930-470370)

** pro pravé řízení - for R. H. steering - pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

KOLA A ORÁFOVOVÁNÍ - WHEELS AND TYRES - ROUES ET PNEUS - RL~DER UND BEREIFUNG

Kola a oráfování - Wheels and tyres - Roues et pneus - Ráder und Bereifung

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	10-126-2255	Diskové kolo - Disc wheel                            	.   	5	110-994881

Roue á disque - Scheibenrad 4 1~2 J x 14"

2.	10-154-2293	Plášť pro duši - Tyre for inner tube DESEN OS 25      	5	914-155054

Pneu pour chambre á air - Reifen fiir Luftschlauch

6,0 x 14" (155 SR x 14" OR 6)

3.	10-137-2294	Duše pneu - Inner tube                                	5	914-155000

Chambre á air - Luftschlauch 6,0 x 14" (155 x 14")

4.	102-2371	Ventilek duše - Tyre valve core                       	5	199-990251

Soupape de gonflage - Luftschlauchventil

5.	103-2372	Čepička ventilu - Valve cap                            	5	199-990270

Capuchon de soupape - Ventilkappe

6.	156-2303	Víko hlavy kola - Wheel head cap                      	4	110-990000

Enjoliveur - Radnabendeckel

7.	118-5276	Matice šroubu vozového kola - Wheel screw nut        		16	110-990190

Écrou de vis de roue - Radmutter

8.	10-006-2316	Vyvažovací závaží - Balancing weight 30 g              	2*	111-990060

Poids á équilibrer - Auswuchtgewicht

8.	10-007-2316	Vyvažovací závaží - Balancing weight 50 g              	4*	111-990030

Poids á équilibrer - Auswuchtgewicht

8.	10-008-2316	Vyvažovací závaží - Balancing weight 75 g              	3*	111-990040

Poids á équilibrer - Auswuchtgewicht

8.	10-009-2316	Vyvažovací závaží - Balancing weight 100 g              	1*	111-990050

Poids á équilibrer - Auswuchtgewicht

10.	12-002-2303	Ozdobný kryt kola ("de Luxe")                        		4	110-990002

Decorative wheel disc (de Luxe)

Disque ornamental de roue (de Luxe)

Radzierscheibe (de Luxe)

11.	10-181-5068	Přidržovací perko - Spring                            	4	-

Ressort - Feder

* dodává se s přidržovacím perkem (pos. 11) - with spring clip

avec ressort - mit Feder

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EHUIPMENT

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCHE AUSRIJSTUNG

Elektrické příslušenství - Electrical accessories

Accessoires électríques - Elektrisches Zubehór

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

-	10-136-7902	Úplný svazek elektrické instalace                  		1*	112-730622

-	10-137-7902	Electrical harness assy		1**	112-730623

Équipement électrique, complet

Vollst. elektrische Instalation

1.	10-127-4045	Pojistková skříňka - Fuse box                    	.         	1	111-939380

Boite á fusibles - Sicherungsdose

2.	10-215-3066	Držák pojistkové skříňky smaltovaný              	.         	1	111-732313

Fuse box bracket enamelled

Support de boite á fusibles, émaillé

Halter der Sicherungsdose (emailliert)

3.	M 4 x 12	Šroub zinkovaný - Screw zinc plated              	.         	2	975-384012

AZN 021147.25 	Vis galvanisée polie - Schraube, verzinkt

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELETRICAL E61UIPMENT

ĚQUIPEMENT ÉLECTR16ZUE -- ELEKTRISCHE AUSRIJSTUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

4.	10-160-4021	Regulační relé - Regulation relay                          	1	190-907040

02-9417.00	Relais de réglage - Regelrelais 14 V, 300 W

5.	M 4 x 10	Šroub zinkovaný - Screw, zinc plated                      	3	975-384010

AZN 021147.25	Vis galvanisée polie - Schraube, verzinkt

6.	5,3	Podložka - Washer                                      	3	992-702485

ČSN 021702.15	Rondelle - Unterlagscheibe

8.	M 5	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	3	992-401085

ČSN 02 1401.25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

9.	15	Pojistka - Fuse                                          	8	399-939423

ČSN 30 4470	Fusible - Sicherung

10.	10-130-4016	Baterie - Battery                                        	1	105-919023

Batterie - Batterie 12 V, 35 Ah (6 N 35)

11.	11-004-5555	Svorka baterie - Battery clip                              	1	199-919140

Borne de batterie - Batterieklemme

12.	10-116-5526	Kabel zkratu baterie - Battery earth strap                  	1	110-919110

Tresse mise á masse de batterie - Batterie-Kórperschlusskabel

13.	12-219-95101	Podložkafosfátová - Phosphated washer                 -.  	1	105-729510

Rondelle phosphatée - Unterlage (phosphatiert)

14.	8,2	Podložka - Washer                                      	1	991-740008

ČSN 02 1740.02	Rondelle - Unterlagscheibe

15.	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	1	992-401088

ČSN 02 1401.25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

16.	10-110-7145	Úplný olejový baroskop                                    	1	110-094203

443 852 018 020	Oil pressure gauge, assembly

Mano-contact-pression d'huile, compl.

Vollst~ndiger Óldruckmesser

17.	15-001-4073	Drátový potenciometr - Potentiometer                    	1	112-939600

Potentiométre - Widerstand fiir Ger~tebeleuchtung

17a.	10-005-4075	Knoflík reostatu - Rheostat button                        	1	111-939304

Bouton du rhéostat - Rheostatknopf

18.	10-109-4072	Přerušovač - Interrupter                                  	1	193-922085

443 319 650 000	Interrupteur - Unterbrecher

10-110-4072	Přerušovač - Interrupter                                  	1	111-922080

Interrupteur - U nterbrecher

(Švédsko - Sweden - Suěde - Schweden)

19.	10-137-4028	Zapalovací cívka - Ignition coil _                          	1	110-914010

Bobine d'allumage - Ziindspule

20.	5	Dutinka (konektor) - Sleeve (connector)                    	x	199-939660

ČSN 30 4496	Douille (connecteur) - Hiilse (Verbindungsstecker)

26.	10-480-5439	Pryžová vývodka - Rubber cap                            	1	110-592804

Capuchon (caoutchouc) - Gummitiille

28.	173-5439	Pryžová vývodka - Rubber cap                            	1	930-951651

Capuchon (caoutchouc) - Gummitiille

29.	12-290-5439	Pryžová vývodka - Rubber cap                -            	1	111-793801

Capuchon de caoutchouc - Gummitiille

30.	12-260-5444	Průchodka k dveřové svítilně - Grommet                  	x	930-990520

Douille de passage - Tiille

31.	12-268-5444	Průchodka (pro kabely k světlometu)                        	x	111-739800

Grommet (for head lainp cables)

Douille de passage (pour cábles á phare)

Tiille (fiir Kabel zum Scheinwerfer)

32.	12-248-5444	Průchodka pro náhon rychloměru                          	1	110-793800

Grommet for speedometer drive

Douille de passage pour commande d'indicateur de vitesse

Tiille fiir den Geschwindigkeitsmesserantrieb

33.	12-263-5444	Průchodka k baterii - Grommet                          	1	930-991500

Douille - Tulle

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL E6~UIPMENT É61UIPEMENT ÉLECTRI61UE - ELEKTRISCHE AUSRIJSTUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

-	117-5551	Kabelové oko - Cable eye ( 4/8 x 15)                    	x	930-070010

Cosse-cáble - Kabelschuh

34.	12-262-5444	Prúchodka kabelu - Grommet for cable                    	2	132-924801

Douille - Tiille fiir Kabel

35.	10-117-5567	Spínač světla "stop" - Stop light switch                    	1	193-595292

443 852 019 010	Mano-contact pour lampe "Stop" - Bremslichtschalter "Stop"

36.	10-151-5551	Spojka kabelu - Cable union                              	x	199-939660

09-8750.06	Raccordement du cáble - Kabelmuffe (20 mm)

36.	10-152-5551	Spojka kabelu - Cable union                              	x	199-939661

09-8750.00	Raccordement du cáble - Kabelmuffe (24 mm)

39.	10-150-5551	Kabelové oko - Cable eye                                	x	930-071007

09-8750.56	Cosse-cáble - Kabelschuh  7

40.	103-5551	Kabelové oko - Cable eye                                	x	930-070060

Cosse cáble - Kabelschuh  11

40.	116-5551	Kabelové oko - Cable eye          ..      ..            	x	930-070025

Cosse-cáble - Kabelschuh ( 6,5/  12 x 26)

41.	147-5551	Kabelové oko - Cable eye                                	x	930-070700

Cosse-cáble - Kabelschuh  10.5

42.	148-5551	Kabelové oko - Cable eye                                	x	930-070950

Cosse-cáble - Kabelschuh (  8,5)

42.	121-5551	Kabelové oko - Cable eye                                	x	930-070500

Cosse-cáble - Kabelschuh (  8,5/  13 x 24)

43.	144-5551	Kabelové oko - Cable eye                                	x	930-071104

Cosse cáble - Kabelschuh (  4,3)

43.	145-5551	Kabelové oko - Cable eye                                	x	930-071105

Cosse-cáble - Kabeischuh (  5,3)

-	117-5551	Kabelové oko - Cable eye  4/8 x 15                      	x	132-924801

Cosse-cáble - Kabelschuh

45.	ČSN 30 4460	Zásuvka elektrické svítilny - Inspection lamp socket          	1	193-939172

443 857 002 010	Príse de courant pour baladeuse - Steckdose f~r Handleuchte

46.	10-110-4025	Signalizační relé - Signalisation relay                        	1	111-595440

* pro levé řízení - for L. H. steering - pour direction á gauche - fur Linkslenkung

** pro pravé řízení - for R. H. steering - pour direction á droite - fur Rechtslenkung

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EQUIPMENT

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIGUE - ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG

Pákový náhon stírátek - Wiper arm drive

Commande de bras d'essuie-glace – Scheibenwischerantrieb

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

- 	443 124 037 010	Pákový náhon stírátek úplný                                 	1 	112-930220

- 	443 124 067 010	Wiper arm drive assy 1*~" 112-930221

Commande de bras d'essuie-glace

Vollst. Scheibenwischerantrieb

1. 	443 920 125 815 	Páka - Wiper arm lever - Levier - Hebel       :           	1 	112-930470

2. 	443 920 125 816 	Páka - Wiper arm lever - Levier - Hebel                   	1 	112-930471

2. 	443 927 115 337 	Páka sestavená - Wiper arm lever assy                     	1** 	112-930476

Levier compl. - Vollst. Hebel

3. 	443 920 125 612 	Táhlo - Tie-rod - Tige - Zugstange                       	1 	112-930460

4. 	443 920 125 613 	Táhlo - Tie-rod - Tige - Zugstange                   		1 	112-930461

5. 	443 920 125 611 	Segment - Segment - Secteur - Segment             `       	1 	112-930472

5. 	443 920 125 616 	Segment - Segment - Secteur - Segment                   	1** 	112-930478

6. 	443 922 080 376 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe           	8 	111-930771

7. 	6 	Pojistka - Securing washer                                 	4 	992-929006

ČSN 02 2939 	Joint d'arrét - Sicherungsring

8. 	443 921 620 020 	Šroub - Screw - Vis - Schraube                           	1 	111-930731

9. 	443 922 643 002 	Pouzdro - Sleeve - Boitier - Buchse                       	2 	112-930540

10. 	443 922 030 384 	Podložka - Wash~r - Rondelle - Unterlagscheibe           	2 	112-930770

12. 	443 922 100094 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe         	2 	112-930772

13. 	443 922 080 385 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe           	2 	112-930771

14. 	443 922 080 386 	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe           	2 	112-930774

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EQUIPMENT

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIHUE - ELEKTRISCHE AUSRIJSTUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

15	443 922 620 046 Matice - Nut - Écrou - Mutter                    	.     	2	112-930710

16	443 922 620 027 Matice - Nut - Écrou - Mutter                    	.     	2	110-930710

17	443 920 125 627 Páka - Lever - Levier - Hebel                    	.     	1	112-930473

18.	443 920 125 628 Páka - Lever - Levier - Hebel                      	.     	1	112-930474

19	443 922 080 388 Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe    	.     	2	112-930775

20.	443 922 100 096 Těsnění - Gasket - Joint - Dichtung                	.     	2	112-930801

Náhradní díly stírátka - Wiper arm spare parts

Piěces de rechange du bras d'essuie-glace - Ersatzteile fiir den Scheibenvischerarm

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1 = 	443 123 109 028 	Úplné stírátko čelního skla                                 	2 	112-930053

3. 	443 123 126 028 	Windscreen wiper arm assembly                   		2** 	112-930055

Balai de pare-brise, complet

Scheibenwischerarm, vollst.

2. 	443 925 930 005 	Stírací lišia - Wiper blade                                	2 	112-930830

Lame de balai - Wischblatt

3. 	443 924 600 213 	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	2 	360-930570

** pro pravé řízení – for R.H steering – pour direction á droite – fur Rechtslenkung

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EQUIPMENT

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG

Náhradní díly stírače - Spare parts of windscreen wiper

Piéces de rechange d'essuie-glace - Ersatzteile des Scheibenwischers

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

-	443122066076 	Úplný točný stěrač - Windscreen wiper assembly        	1*	112-930010

443 122 075 076 	Essuie-glace tournant, complet - Scheibenwischer vollst.	1**	112-930011

1.	443 920 123 007 	Víko - Cover - Couvercle - Deckel                  	.   	1	109-930110

2.	443 920 120 205 	Stator sestavený - Stator assembly                      	1	111-930150

Stator assemblé - Stator, zusammengebaut

3.	443 922 080 057 	Odstřikovací kroužek - Oil-thrower ring         :      	1	112-930650

Rondelle pare-huile - ~labstreifring

4.	443 920 121 614 	Rotor sestavený - Rotor assembly                      	1	112-930160

Rotor assemblé - Rotor, zusammengebaut

5.	4,3 	Podložka - Washer                                  		9	991-744004

ČSN 02 1744.02 	Rondelle - Unterlagscheibe

6.	M 4 x 10 	Šroub - Screw                                      		7	974-364010

ČSN 021131.24 	Vís - Schraube

7.	443 920 126 411 	Podstavec - Stand - Semelle - Gestell                		1	112-930400

8.	443 922 080 012 	Pryžová podložka - Rubber washer                    		2	103-930800

Rondelle élastique - Gummiunterlage

9.	10 x 19 x 7 	Těsnicí kroužek - Sealing ring                          	1	954-010107

UN 02 9401.0 	Bagué d'étanchéité - Dichtungsring

10.	443 920 124 210 	Skříň sestavená - Housing assembly                    	1	111-930100

Corps assemblé - Geháuse, zusammengebaut

11.	443 922 080 357 	Podložka - Pad - Cale - Unterlage                   		1	111-930770

12.	443 920 125 425 	Kolo - Wheel - Roue - Rad                        	   	1*	111-930242

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EQUIPMENT

ÉQU1PEMENT ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

12.	443 920 125 426 	Šnekové kolo - Wheel - Roue - Rad                		1**	111-930243

13.	443 923 205 048 	Těsnění - Seal - Joint - Dichtung                    	   	1	111-930900

14.	M 4 	Matice - Nut                                        	   	2	992-401464

ČSN 02 1401.24 	Écrou - Mutter

15.	443 924 101 143 	Příchytka - Clip - Attache - Befestigungsschelle        	1	111-930550

16.	5,556 	Kulička II - No. II ball                              	2	968-405350

ČSN 02 3680 	Bille II - Kugel Nr. II

17.	M b 	Matice - Nut                                        	   	1	992-403066

ČSN 021403.24 	Écrou - Mutter

18.	M 6 X 12 	Šroub - Bolt                                        	   	1	977-666012

ČSN 021181.54 	Boulon - Schraube

19.	5 x 0,5 	Trubička 200 mm - Tube 200 mm long                  	   	1	930-050005

ČSN 34 6552.0 	Tube 200 mm - Róhrchen 200 mm

20.	443 921 320 017 	Svorník - Bolt - Goujon - Bolzen                    	   	2	111-930730

21.	443 920 129 208 	Kryt - Cover - Revětement - Abdeckung            	   	1	111-930111

22.	443 920 129 010 	Spoj s očkem a konektorem                               	1	111-930450

Conductor with shoe and connector

Raccord avec oeillet et connecteur

Verbindungsstiick mit Schuh und Verbindungsstecker

23.	443 920 113 836 	Uhlíkový kartáč - Carbon brush                        	2	109-930170

Balai - Kohlenbiirste

26.	443 921 900 209 	Vývod (červený) - Outlet                           	   	1	111-930451

Entrée - Ausfiihrungsleitung

27.	443 921 900 210 	Vývod - Outlet                                      	   	1	111-930452

Entrée - Ausfiihrungsleitung

30.	443 924 600 002 	Pružina - Spring - Ressort - Feder                  	   	1	109-930570

Osvětlovací tělesa - Lamps - Phares et lanternes – Beleuchtungsktirper

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	12-018-4101	Pomocný dálkový světlomet se žárovkou H3            	.     	2	112-921030

443 311 224102 	Auxiliary distance headlamp with bulb H3

Phare du feu route auxiliaire avec ampoule H3

Hilfsfernscheinwerfer mit Gliihlampe H3

2.	308-5661.23	Okrasný kroužek - Decorative rim                  	.     	2	112-921120

Monture enjoliveuse - Zierring

3.	408-4212.23	Těsnění - Seal - )oint d'étanchéité - Dichtung      	.     	2	112-921800

4.	408-8255.54	Optická vložka - Drive optical element              	.     	2	112-921150

Cartouche optique - Optischer Einsatz

5.	408-5800.14	Pérová příchytka - Spring - Resso>`t - Feder        	.     		105-920290

6.	308-5660.15	Základní rámek (přibodován v čele karosérie)         		(2)	-N-

Retaining rim

Monture de fixation

Befestigungsring

* pro levé řízení - for L. H. steering

pour direction á gauche - fíir Linkslenkung

** pro pravé řízení - for R. H. steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EQUIPMENT

ÉQUIPEMENT ÉLECTR1QUE - ELEKTRISCHE AUSRlISTUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

7.	H3-12 V/55 W	Žárovka s paticí PK 22 S - Light bulb                      	2	909-125503

Ampoule - Glúhlampe

8.	12-035-98788	Úplný boční ukazatel směru                                	2*	110-922041

443 312 532 102	Side turn indicator assy

Indicateur de direction latérale compl.

Vollst. seitlicher Richtungsanzeiger

9.	08-4220.54	Tvarové těsnění - Gasket                                  	2	110-922805

)oint - Dichtung

10.	08-4500.14	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	2	110-922290

11.	08-7210.39	Izolační podložka - Insulating washer.                      	2	110-922601

Rondelle d'isolement - Isolierscheibe

12.	08-4211.15	Těsnicí kroužek ;:v; 16/20 x 25                              	2	105-922802

Packing ring - Anneau obturateur - Dichtungsring

13.	10-005-4117	Žárovka BA-9s - Bull                                    	2	909-824009

12 V/4 W DIN	Ampoule - Gliihlampe

14.	08-7603.49	Krycí sklo - Cover glass          .                        	2	110-922220

Verre de recouvrement - Deckglas

15.	3 x 10	Závitořezný šroub - Self-tapping screw                      	4	979-482010

AZN 021237.05	Vis Parker á téte bombée fraisée - Selóstschneidende Schraube

16.	12-129-5443	Průchodka - Grommet - Douille de passage - Tiille        	2	110-790804

16.	12-262-5444	Prúchodka kabelu - Grommet                            	2	132-924801

Douille de passage - Tiille

* normálně se nemontuje - normally not mounted

normalement pas monté - wird normalerweise nicht montiert

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EQUIPMENT ÉQUIPEMENT

ÉLECTR1QUE - ELEKTRISCHE AUSRUSTUNG

Světlomety - Headlamps - Phares – Scheinwérfer

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	12-002-4101	Asymetrický světlomet pravosměrný                      	2 	111-920060

443 311 193 102 	R. H. drive assymmetrical headlamp

Phare assymétrique, pour voítures roulant á droíte

Asymmetrischer Scheinwerfer fiir Rechtsverkehr

1.	12-003-4101	Asymetrický světlomet levosměrný                        	2** 	111-920061

443 311 194102 	L. H. drive assymmetrical head(amp

Phare assymétrique, pour voitures roulant á gauche

Asymmetrischer Scheinwerfer fiir Linksverkehr

2.	08-8252.94	Optická vložka pravosměrná                              	2 	111-920150

R. H. drive optical element

Cartouche optíque pour voitures roulant á droite

Optischer Einsatz fiir Rechtsverkehr

2.	08-8252.96	Optická vložka levosměrná - L. H. drive optical element    	2** 	111-920151

Cartouche optique pour voitures roulant á gauche

Optischer Einsatz fiir Linksverkehr

3.	08-5770.90	Okrasný rámek'- Decorative rim                      		2 	111-920120

Monture enjoliveuse - Zierring

4.	08-5772.25	Upevňovací rámek - Retaining rim                     		2 	111-920190

Monture de fixation - Befestigungsring

5.	08-5225.12	Držák s pružinou - Holder with spring                    	4 	111-920401

Support avec ressort - Halter mit Feder

S.	08-5225.11	Držák s pružinou - Holder with spring                   	2 	111-920400

Support avec ressort - Halter mIt Feder

6.	08-4220.60	Těsnění - Seal - Joint d'étanchéité - Dichtung          	2 	111-920800

ELEKTRICKÁ VÝSTROJ - ELECTRICAL EQUIPMENT

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE - ELEKTRISCHE AUSRUISTUNG

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

7.	08-2874.28	Šroub - Screw                                          	2	111-920731

M 4 x 16	Vis - Schraube

8.	08-1050.26	Zajišťovací podložka~- Retaining washer                    	2	110-922770

Rondelle frein - Sicherungsunterlage

9.	08-2870.55	Šroub horizontálního seřizení - Horizontal adjustment screw  	4	111-920730

Vis de réglage horizontal - Schraube fiir waagerechte Einstellung

10.	08-2876.38	Šroub k upevnění světlometu - Headlamp stay bolt          	8	111-920732

Vis de fixation du phare - Scheinwerferbefestigungsschraube

11.	08-2882.34	Podložka - Washer - Rondelle – Unterlage	  	8	111-920770

12.	08-2876.10	Šroub - Screw - Vis - Schraube                          	10	111-920733

13.	12-268-5444	Průchodka - Grommet - Traversée - Tiille                	4	111-793800

14.	12 V/45/40 W	Žárovka dálkových světel (dvouvláknová)                    	2	909-224545

12 volt, 45/40 watt double-filament distance beam bulb

Lampe de feu route (bifil)

Fernlicht (Bilux) - Lampe

15.	12 V/4 W	Parkovací žárovka Ba 9s-HL                              	2	909-824009

DIN 72601	Parking light bulb

10-005-4117	Veilleuse

Parkleuchterbirne

16.	10-146-4128	Objímka žárovky - Bulb socket                            	2	110-980251

8755.01	Douille de lampe - Lampenfassung

17.	144-4128	Svorkovnice - Terminal block                              	2	110-920312

09-9451.89	Boite á connexions - Klemmenbrett

Stropní svítilna s věšáčky a vypínačem - Dome light and cloth racks w.ith switch

Plafonnier.avec portemanteaux et interrupteur - Deckenleuchte mit Kleiderhaken und Schalter

18.	12-006-97569	Stropní svítilna s věšáčky - Dome lamp and cloth racks      	2	-

Plafonnier avec portemanteaux

Deckenleuchte mit Kleiderhaken

19.	12-005-4117	Žárovka stropní svítilny                                    	2	909-340515

12 V/5 W BA 15s 	Dome light bulb

Lampe de plafonnier

Glůhlampe fůr Deckenleuchte

20.	12-009-94526	Tlačítkový dveřní vypínač                                  	2	110-939030

09-9430.94	Push-button door switch

Interrupteur de feuillure á poussoir

Druckknopf - Tiirschalter

21.	443 313 104102	Svítilna zavazadlového prostoru                            	1	360-923000

Lamp for luggage compartment

Lanterne du compartiment á bagages		'

Leuchte des KofFerraums

22.	12 V/5 W	Žárovka sufitová - Lamp bulb                              	1	909-720539

Ampoule de lanterne - Gliihlampe

22a.	12-221-5444	Pryžová průchodka - Grommet - Douille - Tiille          	1	930-990701

23.	443 312 533 102	Dvéřová svítilna - Lamp for door                          	2	112-923000

Lanterne - Tiirleuchte

** pro pravé řízení - for R. H. steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Svařená karosérie s montážními díly

Weided coachwork with assembly part~

Carrosserie soudée avec ses élements d'assemblage

Geschweisste Karosserie mit Aufbauteilen

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

- 	15-069-99921	Úplná karosérie vypravená - Coachwork, assy                	1	112-701124

15-070-99921	Carrosserie, compl. - Vollst. Karosserie		1**	112-701127

- 	15-067-99916	Úplná karosérie lakovaná - Coachwork, assy                	1	112-701125

15-O68-99916	Carrosserie, compl. - Vollst. Karosserie		1**	112-701128

1.	15-049-99906	Úplná karosérie svařená - Welded coachwork assembly      	1	112-701126

15-050-99906	Carrosserie soudée, complěte - Geschweisste Karosserie, vollst.	1**	112-701129

2. 	15-031-97317	Úplný rám dveří levý - L. H. door frame assy                	1	112-700770

Cadre de porte gauche - Rahmen der linken Tiir, vollst.

3. 	15-032-97317	Úplný rám dveří pravý - R. H. door frame assy              	1	112.700771

Cadre de porte droite - Rahmen der rechten Tiir, vollst.

4. 	15-019-97251	Úplný sloupek levý - L. H. post assembly                    	1	112-700734

Montanc complet gauche - Vollst. Tiirs~ule, links

5. 	15-020-97251 	Úplný sloupek pravý - R. H. post assembly                   	1 	112-700735

Montant complet droit - Vollst. Tiirs~ule - rechts

6. 	15-039-97560 	Úplná horní část karosérie                                   	1 	112-700615

15-040-97560 	Upper part of body assy 1** 112-700616 Partie supéríeure de la carrosseríe compl.

Oberer Teil der Karosserie, vollst.

7. 	15-019-92516 	Střecha - Roof panel - Toit - Dach                 	 	1 	112-700610

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

9. 	15-030-97560	Spodní část střechy s platem přístrojové desky                	1	112-700612

15-036-97560	Lower part of roof with dashboard panel		1**	112-700613

Partie inférieure du toit avec panneau

Unterer Teil des Daches mit Armaturbrettpanel

10. 	12-189-98901	Úplný přední blatník levý                                  	1	111-710110

L. H. front mudguard assembly

Aile avant gauche, complěte

Vollstahdiger linker vorderer Kotflúgel

11. 	12-208-98901	Úplný přední blatník pravý                                	1	111-710124

R. H. frorit mudguard assembly

Aile avant droite, complěte

Vollstándiger rechter vorderer Kotflúgel

12. 	12-266-5416	Těsnění mezi blatník a rám dveří prof. 12-396-94840 dl. 100 mm	2	110-791838

Rubber seal for mudguard			(934-962002)

Joint entre aile et cadre de porte

Gummidichtung fiir Kotfliigel

13. 	12-285-5416	Těsnění mezi blatník a rám dveří prof. 12-397-94840 dl. 520 mm	2	110-791831

Rubber seal for mudguard			(934-962006)

Joint entre aile et cadre de porte

Gummidichtung fiir Kotfliigel

14. 	12-609-5416	Těsnění předního blatníku levé prof. 12-817-94840 dl. 830 mm  	2	111-799170

Rubber seal for front mudguard L. H.			(934-940004)

Joint de I'aile avant gauche

Gummidichtung fiir vorderen Kotfliigel links

15. 	12-428-5416	Těsnění mezi přední čelo a blatník prof. 12-398-94840

dl. 160 mm                                              	2	111-799101

Rubber seal for front panel			(934-018270)

Joint entre le panneau avant et aile - Gummidichtung fiir Stirn

16. 	12-535-5416	Těsnění mezi přední čelo a blatník

prof. 12-803-94840 d I   320 m m                              	2	111-799166

Rubber seal for front panel			(934-940001)

Joint entre le panneau avant et aile

Gummidichtung fur Stirn

17. 	12-605-5416	Těsnění rnezi blatník a spodní část střechy prof. 12-815-94840,

dl. 325 mm                                              	2	111-799140

PWC seal - Joint (PWC) - Dichtung (PWC)			(934-410770)

- 	12-129-5101	Podložky  7,4/14 x 2,2 mm - Washer - Rondelle - Scheibe	4	111-719680

18. 	12-135-97303	Úplné přední čelo karosérie                                	1	111-700412

Front panel assembly

Panneau avant complet

Vollst. Stirn der Karosserie

19. 	12-425-5416	Těsnění mezi čelo a podlahu zásobního kola,

prof. 12-511-94840 d I   1000 m m                              	1	111-791821

Rubber seal for front panel

Joint pour panneau avant

Gummidichtung fiir Stirn

20. 	12-533-5416	Těsnění předního čela horní prof. 12-397-94840 dl. 200 mm    	2	111-799168

Rubber seal, for front panel upper			(934-962006)

Joint supérieur pour le panneau avant

Gummidichtung fiir Stirn, obere

21. 	12-536-5416	Těsnění krytu kola a před. čela,

profil 12-397-94840 dl. 400 mm                              	2	111-799167

Rubber seal for wheel arch - Joint de panneau de roue			(934-962006)

Gummidichtung fiir Radkasten

23. 	15-010-97475	Úplné víko prostoru pro zavazadla :                        	1	112-710071

Luggage boot lid, assy

Couvercle de coffre de bagages

Kofferraumdeckel, vollst.

24. 	12-057-97351	Úplný závěs víka - Lid suspension assembly                  	2	111-712560

Suspension de couvercle - Deckelscharnier, vollst.

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

25. 	12-539-5416	Pryžové těsnění víka přostoru pro zavazadla,

profil 12-523-94840, dl. 3900 mm                        	1	111-799061

Rubber seal for boot lid			(934-961073)

joint de coffre de bagages

Gummidichtung fiir Kofferraumdeckel

26.	12-050-98837	Úplná pojistka víka prostoru pro zavazadla              	1	111-716370

Lugagge boot lid safety assembly

Sécurité de couvercle de coffre de bagages

Sicherung des Kofferraumdeckels

27.	12-136-94554	Rukojeť - Handle - Poignée - Griff                  		1	110-792490

28.	12-181-5025	Čep rukojeti - Handle pin                            		1	110-716080

Axe de poignée - Griffbolzen

29.	M 5 x 16	Šroub zinkovaný                                      		1	971-285016

ČSN 02 1103.25 	Cylindrical screw - zinc plated

Vis - Schraube

30.	12-023-2871	Lanko - Cable - Cáble - Seil (szs 1,8 X 1545 mm)      	1	111-712751

31.	12-028-5315	Bowdenová spirála - Bowden spiral (1180 mm)         		1	111-791251

Spirale de bowden - Seil-Fiihrungshiílse

32.	12-036-97866	Úplný uzávěr víka prostoru zavazadla                         	1	110-714000

Luggage boot fid lock, assembly

Arrét de couvercle de coffre de bagages

Vérschfuss des fCofferraumdeckels

33.	12-087-5051	Pružina uzávěru - Lock spring                             	1	110-718111

ftessort d'arrét - Verschlussfeder

34.	12-021-5012	Čep uzávěru - Lock pin                                 	1	111-716020

Axe d'arrét - Verschfussbolzen

35.	12-052-5099	Miska - Pad cup - Cuvette - Schale                       	1	110-718580

36.	12-085-5051	Pružina - Spring - Ressort - Feder                       	1	110-718110

37.	12-106-5101	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe ,a 11/38 x 2,5 	2	111-719510

38.	10,2	Podložka pružná - Spring washer                           	1	991-740490

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federring

39.	M 10	Matice - Nut                                             	2	992-403090

ČSN 02 1403.25 	Écrou - Mutter

40.	15-015-92506	Krycí lišta prahu dveří levá                               	1	112-704350

L. H. cover moulding for door sill

Moulure de recouvrement de seuil gauche

Deckleiste der linken Schwelle

40.	15-016-92506	Kryci lišta prahu dveří pravá                                	1	112-704351

R. H. cover moulding for door sill

Moulure de recouvrement droite de seuil

Deckleiste der rechtén Schwelle

41.	15-017-97476	Úplná podpěra vika prostoru pro zavazadla                  	1	112_-712494

Bonnet sup,port assembly - Soutien de capot - Haubenstiitze		`

42.	12-079-5125	Pryžová podložka - Rubber washer                        	2	105-791808

Rondelle - Gummiunterlage

43.	6,4	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe           ,    	2	992-702486

ČSN 02 1702.15

44.	1,2 X 12	Závlačka - Split pin                                      	2	984-912812

ČSN 02 1781.05	Goupille - Splint

45.	147-5056	Pružina - Spríng - Ressort - Feder                      	1	105-748130

46.	15-021-98928	Kryt předního kola levý                           		1	112-710250

15-023-98928	L. H. front wheel arch		1**	112-710251

Panneau de roue avant, gauche

Vorderer Kotfliigel - Seitenteil, links

46.	12-190-98928	Kryt předního kola pravý                                  	1	111-710260

12-194-98928	R. H. front wheel arch		1**	111-710261

Panneau de roue avant, droite

Vorderer Kotfliigel - Seitenteil, rechts

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

47.	12,-003-97608	Úplná podlaha pod zásobní kolo                        	1	111-700241

Bottom panel for spare wheel

Fond de roue de secours

Bodenteil des Ersatzradkastens

48.	12-200-97260	Výztužný profil přední podlahy                          	1	111-702481

Spare wheel bottom panel brace

Traverse de fond de roue de secours

Tráger fiir Bodenteií des Ersatzradkastens

49.	12-111-93602	Nástavek podlahy - Bottom panel extension            		1	111-700245

Fond de roue - Bodenteílverlángerung

50.	15-010-98704	Úplná pedálová podlaha - Bottom panel for pedals     		1	112-700240

15-012-98704	Fond de pédales - Bodenteil fiir Fusshebel		1**	112-700241

51.	15-037-97255	Úplný kryt zadního kola levý                          	1	112-710350

L. H. rear wheel arch

Panneau de roue arriěre gauche

Hinterer Kotfliigel - Seitenteil links

51.	15-042-97255	Úpiný kryt zadního kola pravý                          	1	112-710361

R. H. rear wheel arch

Panneau de roue arriěre droite

Hinterer Kotfliigel - Seitenteil rechts

52.	12-267-5444	Vodítko závěsu podlahy

prof. 12-514-94840 d1. 20 mm                            	1	111-790821

Guide for bottom panel hinge

Guide de la suspension du plancher

Fiihrung des Bodenteilscharnieres

53.	12-031-5441	Držák sklopné podlahy                               		1	111-790801

Holder for bottom panel

Support du plancher pivotant

Halter fiir Bodenteil

54.	12-147-97478	Úplná podlaha zavazadlového prostoru                  	1	111-700260

Bottom panel for luggage boot

Fond de coffre embouti

Bodenteil fiir Gepáckraum

55.	15-029-92201	Kryt kapsy stěrače - Windscreen wiper cover          		1	112-712100

Couvercle d'essuie-glace - Deckel des Scheibenwischers

** pro pravé řízení - for R. H. steéřing

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Montážní díly karosérie - Coachwork assembly parts

Parties d'assemblage de carrosserie - Aufbauteile der Karosserie

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1. 	15-093-97307	Úplná zadní postranice levá - L. H. side panel assembly    	1	112-700510

Paroi latérale gauche - Linke Seitenwand

2. 	15-094-97307	Úplná zadní postranice pravá                              	1	112-700520

R. H. side panel assembly

Paroilatérale droite

Rechte Seitenwand

3.	 12-286-5416	Těsnění mezi postranici a rám dveří, profil 12-396-94840,

d I. 170 m m                                            	2	110-790830

Rubber seal for side panel			(934-962002)

Joint pour paroi latérale

Gummidichtung fiir Seitenwand

4.	 15-160-5416	Těsnění zadní postranice k rámu dveří horní,

profil 12-373-94840, dl. 170 mm                          	2	112-799100

Rubber seal for side panel, upper part			(934-017080)

Joint supérieur de paroi arriěre

Gummidichtung fúr Seitenwand, obere

5. 	15-179-5416	Těsnění zadní postranice a plata,

profil 12-805-94840, dl. 1105 mm                          	2	112-799103

Rubber seal			(934-410770)

Joint de paroi arriěre et panneau

Gummidichtung

- 	12-129-5101	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe  7,4/14 x 2,2  	10	111-719680

KAROSĚRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

6.	15-161-5416	Těsnění zadní postranice k rámu dveří dolní,

profil 12-373-94840 dl. 220 mm                            	2	112-799101

Rubber seal for side panel, bottom part			(934-017080)

Joint inférieur de paroi arriěre

Gummidichtung fiir Seitenwand, untere

7.	12-541-5416	Těsnění krytu zadního kola prof. 12-802-94840 dl. 1600 mm  	2	111-799165

Rubber seal for rear wheel arch			(934-940002)

Joint du panneau de. roue arriěre

Gummidichtung des hinteren Radkastens

8.	12-542-5416	Těsnění zákrytu chladiče a topení, profil 12-802-94840

dl   310 m m                                            	4	111-799164

.	Rubber seal for radiator cover and heating			(934-940002)

Joint - Gummidichtung fiir Kiihlerhaube und Heizung

9.	15-021-97309	Úplné zadní čelo - Rear face assembly                    	1	112-700461

Front arriěre - Riickwand

10.	12-423-5416	Těsnění zadního čela a postranice,

p rofi I 12-505-94840 d I   163 m m                            	2	111-790820

Rubber seal for rear face panel

Joint de front arriěre

Gummidichtung fiir Rúckwand

11.	15-001-98826	Úplná motorová kapota - Engine bonnet assembly          	1	112-710070

Capot de moteur compl. - Motorhaube, vollst.

12.	15-002-98840	Úplný závěs kapoty zinkovaný                            	2*	112-712560

Engine bonnet suspension assy - zinc plated

Suspension de capot

Haubenscharnier vollst., verzinkt

12.	15-027-97351	Úplný závěs motorové kapoty                            	2**	112-712561

Engine bonnet suspension assy

Suspension de capot

Haubenscharnier vollst.,

13.	15-004-96442	Podpěra kapoty zinkovaná                               	1	112-712490

Engine bonnet support, zinc plated

Soutien de capot

Haubenstiitze, verzinkt

14.	15-012-5052	Pružina podpěry zinkovaná                              	1	112-718180

Support spring, zinc plated

Ressort de soutien

Haubenstiitzefeder, verzinkt

15.	5 x 32	Kolík - Pin                                            	1	984-005032

ČSN 02 2140.0	Axe - Bolzen

16.	15-001-5012	Čep uzávěru zinkovaný - Lock pin zinc plated              	1	112-716020

Axe de fermeture - Verschlussbolzen, verzinkt

17.	12-052-5099	Miska odhazovače zinkovaná                             	1	110-718580

Thrower cup, zinc plated

Cuvette de rejecteur

Schale, verzinkt

18.	12-085-5051	Pružina odhazovače zinkovaná                            	1	110-718110

Spring for thrower, zinc plated

Ressort - Feder

19.	12-106-5101	Podložka čepu závěru zinkovaná                          	1	111-719510

Washer, zinc plated

Rondelle - Unterlagscheibe verzinkt

20.	10,2	Podložka pružná - Spring washer                       	1	992-740490

ČSN 02 1740.05	Rondelle élastique - Federring

21.	M 10	Matice nízká - Low nut                                  	1	992-403090

ČSN 02 1403.25	Écrou bas - Niedrige Mutter

22.	12-036-97866	Úplný uzávěr víka - Cover lock assy                      	1	110-714000

Fermeture de couvercle complet - Verschluss vollst.

23.	12-087-5051	Pružina uzávěru - Lock spring                            	1	110-718111

Ressort de fermeture - Verschlussfeder

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

24.	15-015-97342	Úplné táhlo lanka uzávěru - Bonnet lock cable control assy    	1	110-712711

Tige de cáble de fermeture

Zugstange fiir Verschluss - Seil, vollst.

25.	12-010-96435	Páčka uzávěru - Leve~r - Levier - Hebel                  	1	110-712610

26.	12-228-5052	Pružina páčky - Spring                                    	1	110-718120

Ressort - Feder

27.	15-012-5315	Bowdenová hadice - Bowden hose (2200 mm)                	1	112-791250

Guide pour bowden - Seilhiilse

28.	12-131-5443	Nárazníček páčky - Stop - Butée - Puffer                	1	110-791802

29.	15-011-2871	Lanko táhla uzávěru - Cable - Cáble - Seil sJ 1,6 x 2375    	1	112-712750

30.	12-123-5443	Nárazníček motor. kapoty                                	6	110-791800

Rubber stop for engine bonnet

Buttée de capot

Gummipuffer der Motorhaube

* Platí do 31. série - Valid up to the 3lst series

Valable jusqu'á la 31ěme série - Giiltig bis 31. Reihe

** Platí od 32. série - Valid from the 32nd series

Valable á partir de la 32ěme série - Giiltig ab 32. Reihe

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

Dveře - Doors - Portes - Tuen

1.	15-015-97318	Úplné svařené dveře levé                                	1	112-740010

L. H. door assembly

Porte gauche - Linke Tiir, vollst.

1.	15-016-97318	Úplné svařené dveře pravé                              	1	112-740011

R. H. door assembly

Porte droite - Rechte Tiir, vollst.

2.	15-059-92809	Pevné rameno závěsu dveří horní                          	2	112-794450

Hinge door fixed arm (top)

Bras fixe de charniěre (supérieur)

Fester Scharnierarm (oberer)

3.	15~060-92809	Pevné rameno závěsu dveří dolní                          	2	112-794451

Hinge door fixed arm (bottom)

Bras fixe de charniére (inférieur)

Fester Scharnierarm (unterer)

4.	12-151-92810	Čep závěsu dveří - Pin - Axe - Bolzen                  	4	110-794701

5.	6	Pojistný třmenový kroužek - Securing circlip              	4	992-929006

ČSN 02 2929.02	Anneau d'étrier de sécurité - Sicherungsring

6.	7,2	Pružná podložka - Spring washer                        	12	992-740487

ČSN 02 1740.05	Rondelle élastique - Federring

7.	M 7 x 20	Šroub - Screw                                        		12	973-387020

ČSN 02 1207.25	Vis - Schraube

8.	12-156-92840	Táhlo omezovače dveří - Door check rod                  	2	110-742712

Tige d'arrét de portiére - Zugstange des Begrenzers

9.	12-007-5124	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe        	4	112-749660

10.	6 x 25 x 21	Čep zinkovaný - Pin zinc plated                          	2	983-686025

ČSN 02 2111	Axe - Bolzen, verzinkt

11.	1,6 x 12	Závlačka - Split pin                                    	2	984-916812

ČSN 02 1781.05	Goupille - Splint

12.	12-102-5125	Kroužek táhla brzdy dveří - Ring of door check rod        	2	110-794837

Anneau - Ring der Begrenzerstange

13.	12-271-5444	Průchodka - Grommet - Douille - Gummitiille          		2	111-794952

14.	12-262-5025	Čep omezovače - Pin - Axe - Bolzen                  		2	110-746082

15.	M 7	Matice - Nut                                          	2	992-402087

ČSN 02 1402.25	Écrou - Mutter

16.	15-142-5416	Vnitřní těsnění dveří

prof. 12-0$8-94840 dI. 3700 mm                            	2	112-794831

Rubber seal for door, internal

Joint de porte intérieure

Gummidichtung der Tiir, innere

Zámky a kliky dveří - Door locks and handles - Serrures et poignées de porte

Turschlásser und Klinken

17.	15-013-97356	Úplná vnější klika dveří levá                              	1	112-988100

L. H. lock outside handle

Poignée extérieure de serrure, gauche

Aussenklinke des Schlosses links

17.	15-014-97356	Úplná vnější klika dveří pravá                            	1	112-988101

R. H. lock outside handle

Poignée extérieure de serrure droite

Aussenklinke des Schlósses, rechts

18.	15-012-97356	Madlo kliky chromované - Handle                        	2	112-988480

Poignée - Halter

19.	15-009-94533	Pákalevá - L. H.lever                                  	1	112-988510

Levier gauche - Hebel, links

19.	15-010-94533	Páka pravá - R. H. lever                                	1	112-988511

Levier droit - Hebel, rechts

20.	15-012-92810	Hřídel kliky - Handle shaft                              	2	112-988520

Arbre de poignée - Klinkenwelle

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

21.	15-010-5052	Pružina kliky - Spring - Ressort - Feder                  	2	112-988560

22.	15-005-5443	Zátka - Plug - Bouchon - Pfropfen                      	4	112-794800

23.	12-117-5443	Pryžový nárazník - Rubber bu m per                        	2	107-794802

Tampon en caoutchouc - Gummipuffer

24:	15-039-97353	Úplný zámek dveří levý S. A. F. E. - L. H. inner door lock    	1	112-988012

895.AS	Serrure intérieure gauche - Linkes Tiirschloss

24.	15-040-97353	Úplný zámek dveří pravý, S. A. F. E. - R. H. inner door lock  	1	112-988002

895.AD	Serrure intérieure droite - Rechtes Tiirschloss

25.	12-161-97353	Úplný převodový zámek levý                                	1	111-988031

L. H. inner door lock

Serrure intérieure gauche

Linkes Tiirschloss

25.	12-162-97353	Úplný převodový zámek pravý                              	1	111-988021

R. H. inner door lock

Serrure intérieure droite

Rechtes Tiirschloss

26.	15-032-92837	Táhlo převodového zámku zinkované                        	2	112-988501

Tie-rod, zinc plated

Tige - Zugstange verzinkt

27.	15-035-92837	Táhlo pojistky dveří levé - L. H. tie-rod                    	1	112-988502

Tige gauche - Zugstange, links

28.	15-036-92837	Táhlo pojistky dveří pravé - R. H.tie-rod                  	1	112-988503

Tige droite - Zugstange, rechts

29.	15-053-90765	Pryžová spona - Rubber clip                              	6	112-794801

Étrier - Gummispange

30.	15-038-92837	Táhlo zámku FAB - Door lock tie-rod                      	2	112-988505

Serrure tige - Zugstange des Tíirschlosses

31.	441-9.2837-429.6	Nástavek táhla - Tie-rod extension                        	4	112-988504

Raccord - Zugstangenverlángerung

32.	4-1332-00-00	Úplný zámek dveří FAB - Door lock FAB assy            	2	112-988060

Serrure FAB - Tiirschloss FAB

Spouštěč a spouštěcí okno - Window dropper and drop window

Lěve-glace - Fenstersenker und Fallfenster

33.	16-020-97630	Úplný spouštěč okna dveři s lankem                        	2	112-989040

L. H. window dropper assy

Lěve-glace gauche

Linker Fenstersenker, vollst.

34.	16-001-7506	Úplné lanko ( 2 x 2350) - Cable assy                    	2	1.12-989590

Cáble compl. - Vollst. Seil

35.	15-004-2961	Kladka - Roller - Poulie - Rolle                          	6	112-989580

36.	15-031-5025	Čep - Pin - Axe - Bolzen                                	6	112-989700

37.	15-008-5101	Podložka - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe          	6	112-989690

38.	15-031-94106	Páka napínací kladky - Lever of tension roller                	2	112-989511

Levier de la poulie de tension - Hebel der Spannrolle

39.	12-202-5052	Pružina - Spring - Ressort - Feder                      	2	112-989560

40.	15-021-97631	Úplný vodicí žlábek levý chrom. - L, H. guide bar   ,        	1	112-744310

Nervure á guidage, gauche - Linke Fiihrungsleiste

40.	15-022-97631	Úplný vodicí žlábek pravý chrom. - R. H. guíde bar          	1	112-744311

Nervure á guidage, dróit - Rechte Fiihrungsleiste

41.	15-192-5416	Těsnění spouštěcího skla prof. 15-092-94840 (900 m)          	2	112-794823

Rubber moulding - Joint - Gummidichtung

42.	15-029-97625	Úplná lineta pevne'ho skla dveří - Channel                  	2	112-744312

Porte-verre - Fensterhalter

43.	15-193-5416	Těsnění finety - prof. 12-094-94840 - Rubber moulding ,    	2	112-794825

Joint - G u m midichtung 220 m m			(934-016720)

44.	15-013-94008	Sklo pevného okna dveří levé - L. H. fixed window glass      	1	112-740602

Verre de porte arriěre gauche - Scheibe fiir festes Fenster, links

44.	15-014-94008	Sklo pevného okna dveří pravé - R. H. fixed window glass    	1	112-740603

Verre fixe de porte arriére droit

Scheibe fiir festes Fenster, rechts

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

45.	15-146-5416	Zasklívací profil pevného okna, prof. 15-074-94840 (440 mm)    	2 	112-794821

Rubber mouldiňg of window glass

Joint du verre fixe

Gummidichtung des Fensters

46.	15-045-97631	Úplná vodicí lišta zinkovaná levá                            	1 	112-744302

L. H. guide bar assy

Nervure á guidage, gauche

Linke Fiihrungsleiste, vollst.

46.	15-046-97631	Úplná vodicí lišta zinkovaná pravá - R. H. guide bar assy      	1 	112-744303

Nervure á guidage, droite - Rechte Fiihrungsleiste, vollst.

47.	15-191-5416	Těsnění spouštěcího skla prof. 15-092-94840                  	2 	112-794822

Rubber seal - Joint - Gummidichtung (510 m)

48.	15-033-97625	Úplná lineta levá - L. H. channel assy                      	1 	112-989230

Porte-verre - Fensterhalter, links, vollst.

48.	15-034-97625	Úplná lineta pravá - R. H. channel assy                      	1 	112-989200

Porte-verre - Fensterhalter, rechts, vollst.

49.	15-194-5416	Těsnění linety - profil 15-094-94840 - Rubber seal          	2 	112-794824

Joint - Gummidichtung (450 mm)

50.	15-017-94007	Sklo spouštěcího okna levé - L. H. Wind-shield              	1 	112-740610

Pare-brise gauche - Linke Glasscheiber

50.	15-018-94007	Sklo spouštěcího okna pravé - R. H. Wind-shield          	1 	112-740611

Pare-brise droit - Rechte Glasscheibe

51.	15-012-97630	Pomocná páka spouštěče - Lever                        	2 	112-989510

Levier - Hebel

52.	12-001-5062	Pružina - Spring - Ressort - Feder                    	2 	-

53.	15-031-5025	Čep - Pin - Axe - Bolzen                              	4 	112-989700

54.	12-035-5125	Pryžová podložka - Rubber washer                      	8 	105-791807

Rondelle élastique - Gummiunterlagscheibe

5S.	7,4	Podložka - Washer                                    	. 	2 	992-702487

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

56.	M 7	Matice - Nut                                          	2 	992-401087

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

57.	15-010-5101	Upínka - Clip - Étrier - Spange                        	2 	112-989610

58.	M 6 x 12	Šroub - Bolt                                          	2 	971-286012

ČSN 021103.25 	Boulon - Schraube

59.	6,1	Podložka pružná - Spring washer                        	2 	992-740486

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federring

60.	15-002-97688	Úplná narážka spouštěcího okna - Drop window stop      	2 	112-746360

Butée de lěve-glace - Anschlag

62.	15-036-94628	Ozdobná lišta dveří - decorative moulding              	2 	112-744206

Moulure de porte - Zierleiste

62a.	15-001-94627	Koncovka ozdobné lišty dveří přední levá                  	1 	112-744390

Moulding end piece L. H. front - Leistenendstiick, vorderes, links

-	15-002-94627	Koneovka ozdobné lišty dveří přední pravá                	1 	112-744391

Moulding end piece

R. H. front - Leistenendstiick vorderes, rechts

62b.	15-003-94627	Koncovka ozdobné lišty dveří zadní levá                    	1 	112-744392

Moulding end piece

L. H. rear - Leistenendstiick hinteres, links

-	15-004-94627	Koncovka ozdobné lišty dveří zadní pravá                  	1	112-744393

Moulding end piece

R. H. rear - Leistenendstiick hinteres, rechts

63.	15-155-5416	Vnější těsnění skla dveří prof. 15-071-95561, dl. 1050 mm    	2

Rubber seal for door light, outer

Joint de verre de porte-extérieur

GummidichtunQ der Tiirscheibe, áussere

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERfE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

64.	15-152-5416	Vnitřní těsnění skla dveří prof. 15-072-95561 dl. 1020 mm  	2	112-799450

Rubber seal for door light, internal			(934-410500)

Joint de verre de porte - intérieur

Gummidichtung der Tiirscheibe, innere

Čalouněné výplně dveří - Door trimming - Panneau de porte – Tiirtapezierung

66.	15-139-97440	Úplná výplň dveří čalouněná levá                        	1	112-740242

L. H. door trimming

Panneau de porte, gauche

Tapezierung der linken Tiir

66.	15-140-97440	Úplná výplň dveři čalouněná, pravá                      	1	112-740243

R. H. door trimming

Panneau de porte, droíte

Tapezierung der rechten Tiir

67.	15-027-94628	Krycí lišta výplně dveří leštěná, levá                    	1	112-744342

L. H. covering moulding

Lame de protection, gauche

Deckleiste, links

67,	15-028-94628	Kryci lišta výplně dveří leštěná, pravá                    	1	112-744343

R. H. covering moulding

Lame de protection, droite

Deckleiste, rechts

-	B 4 x 16	Šroub do plechu - Bolt into sheet                   		8	982-984616

AZN 02 1239,08	Boulon dans tóle - Schraube ins Blech

68.	12-151-97370	Úplná loketni opěra - Elbow rest                      	2	111-770550

Accoudoir - Armlehne

69.	12-047-97356	Klička spouštěcího okna - Drop window handle          	2	111-989100

Poignée de lěve-glace - Kurbel fiir Fallfenster

70.	12-139-94535	Miska pod kliky - Cup - Cuvette - Schale            		4	111-988570

71.	2 x 14	Čep - Pin                                           		4	983-000014

ČSN 02 2101	Axe - Bolzen

72.	12-227-94532	Vnitřní klika dveří - Inner lock handle                  	2	111-988120

Poignée intérieure de serrure - lnnenklinke

73.	15-007-94791	Knoflík - Knob - Bouton - Knopf                    		2	112-988490

74.	8 x 2	Pryžová průchodka - Grommet                          		2	930-908021

ČSN 63 3881	Douille - Tiille

75.	12-123-94187	Sponka - Clip - Agrafe - Spange                    		12	110-772770

76.	14-057-5125	Podložka pryžová - Rubber washer                    		4	109-794803

Rondelle (caoutchouc) - Gummischeibe

77.	15-024-92806	Závěs - Suspension - Suspension - Gehánge          		2	112-742580

78.	M 5 x 10	Šroub - Bolt                                        		2	976-685610

AZN 021156.28 	Boulon - Schraube

79.	14-007-94554	Matice uzávěru - Nut - Écrou - Mutter              		2	109-794780

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Zadní vyklápěcí okno, ozdobné lišty, výplně, zadní postranice - Ventilating wing window

Ailerons de ventilation glaces - Liiftungsfenster

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	15-019-94009	Sklo zadního větracího okna levé - L. H. glass              	1	112-740710

Verre gauche - Linke Scheibe

1.	15-020-94009	Sklo zadního větracího okna pravé - R. H. glass            	1	112-740711

Verre droite - Rechte Scheibe

2.	15-143-5416	Těsnění upevňovacího sloupku prof. 12-343-94840 dl. 364 mm	2	112-799400

Rubber moulding		(934-016720)

Joint

Gummidichtung

3.	15-037-97625	Úplný upevňovací sloupek, levý - L. H. guide channel assy  	1	112-742400

Chaussée de glace, gauche - Linke Befestigungsleiste

3.	15-038-97625	Úplný upevňovací sloupek, pravý - R. H. guide channel assy	1	112-742401

Chaussée de glace, droite - Rechte Befestigungsleiste

4.	15-005-5205	Upevňovací šroub vykl. okna - Screw                    	2	112-749090

Vis - Schraube

5.	12-063-5101	Podložka 8 zink. - Washer                              	2	110-719512

Rondelle - Ring

6.	15-140-5416	Těsnění vykl. okna ve sloupku prof. 15-058-95561 dl. 397 mm.	2	112-794820

Rubber moulding

Joint

Gummidichtung

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

7.	15-071-92509	Ozdobná lišta střed. sloupku levá                            	1	112-744204

L. H. decorative moulding

Moulure gauche

Linke Zierleiste

7.	15-072-92509	Ozdobná lišta střed. sloupku pravá                          	1	112-744205

R. H. decorative moulding

Moulure droite

Rechte Zierleiste

8.	B 3 X' 8	Šroub - Screw                                          	16	982-582008

AZN 021237.05 	Boulon - Schraube

9.	14-007-94554	Matice uzávěru vyklápěcího okna - Nut                    	2	109-794780

Écrou - Mutter

10.	14-057-5125	Pryžová podložka - Rubber washer                        	4	109-794803

Rondelle - Gummiunterlage

11.	M 5 X 10	Šroub - Screw                                          	2	976-685610

AZN 021156.28	Boulon - Schraube

12.	15-011-97380	Úplný uzávěr, levý - L. H. lock                            	1	112-794120

Fermoir gauche - Linker Verschluss

12.	15-012-97380	Úplný uzávěr pravý - R. H. lock                            	1	112-794121

Fermoir droit - Rechter Verschluss

13.	M 5 x 12	Šroub - Screw                                          	6	976-685612

AZN 021156.28	Boulon - Schraube

14.	15-006-94791	Matice omezovače zadního vyklápěoího okna - Nut          	2	112-794780

Écrou - Mutter

15.	15-141-5416	Těsnění zad. vykl. okna prof. 15-088-94840 dl. 1500 mm        	2	112-794830

Rubber moulding

Joint

Gummidichtung

16.	15-069-92509	Ozdobná lišta bočního okna, levá - L. H. decorative moulding	1	112-744202

Moulure gauche - Linke Zierleiste

16.	15-070-92509	Ozdobná lišta bóčního okna, pravá - R. H. decorative moulding	1	112-744203

Moulure droite - Rechte Zierleiste

17.	15-135-97440	Úplná výplň zadní postranice, levá - L. H. rear panel          	1	112-774523

Panneau arriére, gauche - Linke riickw~rtige Tapezierung

17.	15-136-97440	Úplná výplň zadní postranice, pravá - R. H. rear panel        	1	112-774524

Panneau arriére, droit - Rechte riickw~rtige Tapezierung

18.	12-009-98745	Úplný popelníček - Ashtray assy                          	2	110-797160

Cendrier complet - Aschenbecher vollst.

19.	12-118-94577	Vložka popelníčku - Ashtray cartridge                      	2	110-797180

Cartouche de cendrier - Aschenbechereinlage

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Přední nárazník a ozdobné lišty - Front bumper and decorative mouldings

Pare-choc avant et moulures décoratives - Vordere Stossstange und Zierleisten

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	12-115-98753	Přední nárazník, levý - R. H. front bumper                	1	111-720050

Pare-choc avant, cóté gauche - Vordere Stofistange, links

2.	12-116-98753	Přední nárazník, pravý - L. H. front bumper              	1	111-720060

Pare-choc avant, cóté droit - Vordere Stof3stange, rechts

3.	12-011-96105	Krytka - Protective moulding                          	1	111-724343

Profil de protection - Deckprofil

4.	M 8 x 20	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt        	3	971-088020

ČSN 02 1103.55	Vis á téte 6 pans - Sechskantschraube

5.	8,2	Pružná podložka - Spring washer                        	3	991-740008

ČSN 02 1740.05	Rondelle grower - Federscheibe

6.	M 8	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	3	992-401488

ČSN 02 1401.25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

7.	12-071-98760	Kolmý nárazník, levý                                    	1	111-720070

L. H. overrider

Pare-choc vertical, cóté gauche

Senkrechter Stosspuffer, links

8.	12-072-98760	Kolmý nárazník pravý                                    	1	111-720071

R. H. overrider

Pare-choc vertical, cóté droit

Senkrechter Stosspuffer, rechts

9.	12-107-96113	Držák levý - L. H. bracket                              	1	111-720082

Support gauche - Halter, links

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

10.	12-108-96113 	Držák pravý - R. H. bracket                              	1 	111-720083

Support droit - Halťer, rechts

11.	10,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	2 	992-740490

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federscheibe

12.	M 10 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2 	992-401090

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

13.	12-013-96954	Držák číslové tabulky - Number plate holder (pro export)    	1 	110-722310

Support de plaque de police - Kennzeichenschildhalter

-	M 6 x 30 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt          	2 	971-286030

ČSN 02 1101.25 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

-	6,6 	Podložka - Washer                                      	2 	991-721006

ČSN 021721.05 	Rondelle - Unterlagscheibe

-	12-055-5125 	Pryžová podložka - Rubber washer                        	4 	110-792801

Semelle de caoutchouc - Gummiunterlage

-	M 6 M	atice šestihranná - Hexagonal nut                        	2 	992-402086

ČSN 02 1402.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

14.	12-024-96034 	Držák houkačky - Horn bracket                            	2 	110-732314

Support d'avertisseur - Signalhornhalter

-	M 8 X 18 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt          	2 	971-288018

ČSN 02 1103.25 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

-	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	2 	991-740008

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federscheibe

-	M 8 '	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	2 	992-401088

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

15.	12-251-5444 	Pryžová průchodka - Rubber grommet                      	2 	110-792808

Traversée caoutchouc - Gummidurchfiihrung

16.	M 8 x 20 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt        	4 	971-088020

ČSN 02 1103.55 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

17.	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	4 	992-740488

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federscheibe

18.	9,5	Podložka - Washer                                      	4 	991-729008

ČSN 021729.0 	Rondelle - Unterlagscheibe

19.	12-062-5238	Šroub s čípkem - Dog point screw                          	2 	111-729090

Vis á téton - Schraube mit Stift

20.	9,5 	Podložka - Washer                                      	2 	991-729008

ČSN 02 1729.0	Rondelle - Unterlagscheibe

21.	12-101-5125 	Pryžová podložka - Rubber washer                        	2 	111-792800

Semelle de caoutchouc - Gummiunterlage

22.	10-144-4151 E	lektromagnetická houkačka, levá (FANFAR)                	1 	131-935025

L. H. electromagnetic horn

Avertisseur électromagnétique, cóté gauche

Elektromagnetisches Signalhorn, links (FANFAR)

22.	10-145-4151 	Elektromagnetická houkačka pravá (FANFAR)                	1 	131-935026

R. H. electromagnetic horn

Avertisseur électromagnétique, cóté droit

Elektrómagnetisches Signalh.orn, rechts (FANFAR)

Ukazatel směru a ozdobné lišty - Direction indicator and decorative mouldings

Clignoteurs et moulures décoratives - Fahrtrichtungsanzeiger und Zierleisten

23. 	12-063-98788	Ukazatel směru s držákem, levý (oranžový)                   	1 	111-922001

443 312 129 102	L. H. amber direction indicator lamp c/w holder

Clignoteur avec support, gauche (orangé)

Fahrtrichtungsanzeiger mit Halter orange, links

23.	12-064-98788 	Ukazatel směru s držákem pravý (oranžový)                   	1 	111-922004

443 312 149 102	R. H. amber direction indicator lamp c/w holder

Clignoteur avec support, droite (orangé)

Fahrtrichtungsanzeiger mit Halter orange, rechts

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

23.	12-065-98788 	Ukazatel směru s držákem levý (čirý)                      	1*** 	111-922003

443 312 128 102 	L. H. white transparent direction indicator lamp c/w holder

Clignoteur avec support gauche (incolore)

Fahrtrichtungsanzeiger, glasklar mit Halter, links

23.	12-066-98788 	Ukazatel směru s držákem, pravý (čirý)                    	1*** 	111-922006

443 312144 102 	R. H. white transparent direction indicator lamp c/w holder

Clignoteur avec support, droite (incolore)

Fahrtrichtungsanzeiger, glasklar mit Halter, rechts

23.	12-067-98788 	Ukazatel směru, levý (USA) 		1***	111-922002

443 312 123 102 	L. H. US-type direction indicator lamp c/w holder

Clignoteur (USA) avec support, gauche

Fahrtrichtungsanzeiger (USA) mit Halter, links

23.	12-068-98788 	Ukazatel směru, pravý (USA)                         		1 	111-922005

443 312 145 102 	R. H. US-type direction indicator lamp c/w holder

Clignoteur (USA) avec support, droite

Fahrtrichtungsanzeiger (USA) mit Halter, rechts

24.	12-003-4117 	Žárovka - Bulb                                        	2	909-522115

12 V/21 W/Ba 15s	Lampe - Gliihlampe

24.	12-004-4117 	Žárovka - Bulb                                        	2***	909-622117

12 V/21/5 W 	Lampe - Gliihlampe

25.	08-8125.10 	Držák - Holder - Support - Halter                    		2	111-922400

26.	08-8101.25 	Uzávěr žárovky 12 V/21 W - Bulb base 12 V/21 W        	2	111-922310

Fermeture de lampe - Gliihlampenverschluss

26.	08-8101.24	Uzávěr žárovky 12 V/21/S W - Bulb base                  	2***	111-922311

Fermeture de lampe - Gliihlampenverschluss

27.	12-319-5476 	Nápis "Škoda"                                          	1	111-792208

28.	12-106-98823 	Úplná ozdobná lišta předního čela - Decorative moulding  	1	111-724208

Moulure décorative - Zierleiste

29.	M 4 	Matice - Nut                                          	5	992-401084

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

30.	12-079-5125 	Pryžová podložka - Rubber washer                      	5	105-791808

Rondelle caoutchouc - Gummiunterlage

31.	4,3 	Podložka - Washer                                    		5	992-740484

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

32.	M 4 x 12 	Šroub - Screw                                        		2	975-004012

AZN 021149.02 	Vis - Schraube

33.	12-386-98930 	Destička se šroubem - Plate with bolt                    	3	111-729091

Plateau avec vis - Platte mit Schraube

Zpětná zrcátka, clony proti slunci - Rear view mirrors, sun visors

Rétroviseurs, pare-soleil - Riickblitkspiegel, Sonnenblenden

34.	12-040-97692	Zpětné zrcátko vnitřní - Inside rear-view mirror      	1	111-797010

Rétroviseur, piěce intérieure - Innenriickspiegel

-	M 5 x 22	Šroub chromovaný - Screw. chromium plated          	.     	2	982-285622

AZN 021225.08	Vis chromée - Schraube, verchromt

35.	15-027-97390	Clona proti slunci, levá - L. H. sun visor              	1	112-797105

15-035-97390	Pare-soleil, gauche - Sonnenblende, links		1	112-797107

35.	15-036-97390	Clona proti slunci, pravá - Sun visor R. H.            	1	112-797108

Pare-soleil cóté, droit - Sonnenblende, rechts

36.	12-036-5002	Čep clony - Pin - Axe - Bolzen                    		2	111-797700

37.	M 5 x 16	Šroub chromovaný - Screw chromium plated          		4	982-285616

AZN 021225.08	Vis chromée - Schraube, verchromt

38.	15-005-97391	Úplný držák, levý - L. H. holder assembly            		1	112-797400

Support complet, gauche - Vollst. linker Halter

38.	15-006-97391	Úplný držák, pravý - R. H. holder assembly          		1	112-797401

Support complet, droit - Vollst. rechter Halter

39.	15-063-92509	Ozdobná lišta okapového žlábku levá                 		1	112-724380

L. H. roof channel decorative moulding

Moulure décorative de gouttiére, cóté gauche

Zierleiste fiir linke Dachrinne

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

40.	15-064-92509	Ozdobná lišta okapového žlábku, pravá              	.       	1	112-724381

R. H. roof channel decorative moulding

Moulure décorative de gouttiěre, cóté droit

Zierleíste fiir rechte Dachrinne

41.	3 x 8	Šroub - Screw - Vis - Schraube                  	.       	2	982-682608

AZN 021239.08

42.	15-009-97684	Úplná rukojeť - Handle                          	.       	1	112-797480

Poťgnée - Griff

42a.	15-002-94575	Věšák - Hanger - Patěve - H~nger.              	.       	2	112-797260

43.	15-012-94553	Kryt - Cover - Couvercle - Deckel              	.       	6	112-797470

44.	15-017-94553	Držák = Holder - Support - Halter              	.       	6	112-772300

45.	M 5 x 14	Šroub - Screw                                  	.       	4	967-685014

AZN 021156.25	Vis - Schraube

46.	12-035-97692	Zpětné zrcátko vnější                            	.       	1	110-792014

Wing mirror

Rétroviseur, piéce extérieure

Aussenriickspiegel

47.	12-517-5416	Pryžová koncovka nárazníku levá                    	.       	1***	111-792801

L. H. Bumper protecting piece

Butée en caoutchouc de protection, gauche

Stossdámpfer- Schutzkappe, links

47.	12-518-5416	Pryžová koncovka nárazníku pravá                  	.       	1***	111-792802

R. H. Bumper protecting piece

Butée en caoutchouc de protection, droite

Stossdámpfer- Schutzkappe, rechts

Zadni nárazník - Rear bumper - Pare-choc arriěre - Hintere Stotistange

1. 	12-121-98753 	Zadní nárazník, levý - L. H. rear bumper                    	1	111-720250

Pare-choc arriěre, cóté gauche - Hintere Stof3stange, links

2. 	12-122-98753 	Zadní nárazník, pravý - R. H. rear bumper                  	1	111-720260

Pare-choc arriěre, droit - Hintere Stof3stange, rechts

3. 	12-011-96105 	Krycí profil spoje - Protecting strip of joint                	1	111-724343

Eouvre-raccord profilé - Deckprofil fiir Verbindung

4. 	M 8 x 20 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head bolt          	3	971-088020

ČSN 02 1103.55 	Vis á téte hexagonale - Sechskantschraube

5. 	8,2 	Pružná podložka - Spring washer                          	3	991-740008

ČSN 02 1740.02 	Rondelle élastique - Federscheibe

6. 	M 8 	Matice šestihranná - Hexagonal nut                        	3	992-401488

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

7. 	12-071-98760 	Kolmý nárazník levý - L. H. overrider                      	1	111-720070

Pare-choc vertical, cóté gauche - Senkrechter Stosspuffer, links

8. 	12-072-98760 	Kolmý nárazník pravý                                      	1	111-720071

R. H. overrider

Pare-choc vertical, cóté droit

Senkrechter Stosspuffer, rechts

** pro pravé řízení - for R. H.steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

*** Normálně se nemontuje - Does not belong to standard equipment

Monté á demande spéciale - Wird auf besonderen Wunsch montiert

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Zadní nárazník - Rear bumper - Pare-choc arriěre - Hintere Stof3stange

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

9.	12-103-96113	Držák levý - L. H. holder                        	.        	1	111-720080

Support gauche - Halter, links

10.	12-104-96113	Držák pravý - R. H. holder                      	.         	1	111-720081

Support droit - Halter, rechts

11.	10.2	Pružná podložka - Spring washer                	.         	2	991-740010

ČSN 02 1740.02	Rondelle élastique - Federscheibe

12.	M 10	Matice šestihranná - Hexagonal nut              	.         	2	99?-401090

ČSN 02 1401.25	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

13.	12-062-5238	Šroub s čípkem - Dog point screw                	.        	2	111-729090

Vis á téton - Schraube mit Stift

14.	9.5	Podložka - Washer                            	.         	2	991-729008

ČSN 02 1729	Rondelle - Unterlagscheibe

15.	12-101-5125	Pryžová podložka - Rubber washer              	.         	2	111-792800

Semelie de caoutchouc -Gummiunterlage

16.	15-011-5476	Štítek se znakem ŠKODA Š 110 R                	.         	1	112-792220

Inscription Š 110 R with emblem ŠKODA

Inscription Š 110 R et emblěme ŠKODA

Aufschrift Š 110 R mit Emblem ŠKODA

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

17.	15-009-5448	Příchytka štítku - Clamp - Attache - Halter            	2 	112-792400

18.	12-056-96296	Ozdobná mříž - Grille                                  	1 	111-712140

Grille - Ziergitter

19.	M 4 x 10	Šroub - Screw                                        	. 	8	975-384610

AZN 021147.28	Vis - Schraube

20.	4,8	Podložka - Washer                                    	. 	8 	991-721004

ČSN 02 1721.0	Rondelle - Scheibe

21.	4,1	Pružná podložka - Spring washer                        	8 	992-740484

ČSN 02 1740.05	Rondelle élastique - Federring

22.	M 4	Matice šestihranná - Hexagonal nut                      	8 	992-401084

ČSN 02 1401.25	Ecrou á 6 pans - Sechskantmutter

23.	12-013-96954	Držák zadní číslové tabulky (jen pro export)                	1 	110-722310

Rear number plate holder

Support de plaque de police arriěre

Halter fiir den hinteren Kennzeichenschild

24.	12-055-5125	Podložka (pryž) - Rubber pad                            	2 	110-792801

Semelle caoutchouc - Gummiunterlage

25.	12-041-98788	Svítilna číslové tabulky - Number plate lamp              	1 	111-924040

443 312 409 103	Eclaireur de plaque de police - Nummernschildlampe

26.	308-4230.80	Těsnění - Seal - Joint - Dichtung                      	1 	111-924800

27.	12-005-4117	Žárovka 12 V/5 W - Bulb                              	. 	2 	909-340515

(Ba 15 s)	Lampe - Glúhlampe

28.	408-8101.23	Uzávěr žárovky - Bulb base                              	2 	105-924310

Fermeture de lampe - Gliihlampenverschluss

29.	12-046-98788	Úplná zadní skupinová svítilna levá                        	1 	111-924001

443 312 221 102	L. H. combination tail lamp, complete

Lanterne arriěre combinée complěte cóté gauche

Vollst. Gruppenheckleuchte, links

29.	12-047-98788	Úplná zadní skupinová svítilna levá, celočervená            	1*** 	111-924003

443 312 222 102	L. H. combination tail lamp all-red, complete

Lanterne arriére combinée complěte, cóté gauche,

entiěrement rouge

Vollst. Gruppenheckleuchte, links, mit nur rotem Streuglas

30.	12-045-98788	Úplná zadní skupinová svítilna pravá                   	1	111-924000

443 312 220 102	R. H. combination tail lamp, complete

Lanterne arriěre combinée complěte, cóté droit

Vollst. Gruppenheckleuchte rechts

30.	12-048-98788	Úplná zadní skupinová svítilna pravá celočervená            	1***	111-924002

443 312 223 102	R. H. combination tail lamp all-red colour, complete

Lanterne arriěre combinée complěte, cóté droit,

entiěrement rouge

Vollst. Gruppenheckleuchte, rechts mit nur rotem Streuglas

31.	12-003-4117	Žárovka (Ba 15 s) - Bulb. 		6	909-522115

12 V/21 W P 25/1	Lampe - Gliihlampe

31.	12-005-4117	Žárovka (Ba 15 s) - Bulb                                	2	909-340515

12 V/5 W, R 19/5	Lampe - Gliihlampe

32.	15-019-98811	Úplná mříž chlad. otvoru, levá - L. H. grille              	1	112-702140

Grille gauche - Linkes Gitter

32.	15-020-98811	Úplná mříž chlad. otvoru, pravá - R. H. grille            	1	112-702141

Grille droite - Rechtes Gitter

33.	15-138-5416	Vložka držáku mříže, prof. 15-036-94840 (PVC) - Bush    	4	112-799000

Douille - Buchse 20 mm			(934-402850)

34.	M 4 x 10	Šroub - Screw                                       		4	975-384010

AZN 021147.25	Vis - Schraube

35.	4,3	Podložka - Washer                                 		4	992-703484

ČSN 02 1703.15	Rondelle - Unterlagscheibe

36.	15-013-96296	Mřížka odvětrávání levá - L. H. ventilation grill         	1	112-762140

Grille de ventilation gauché - Liiftungsgitter - links

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

36.	15-014-96296	Mřížka odvětrávání pravá - R. H. ventilation grill . . . ..	1	112-762141

Grille de ventilation - á droite - Liiftungsgitter - rechts

37.	15-040-5109	Závitová deska - Thread plate . . . . . . . . . . . . . .	. 4	112-764570

Plateau fileté - Gewindeplatte

38.	M 4 X 12	Zápustný šroub - Screw . . . . . . . . . . . . . . . .	. 4

ČSN 021156.25	Vis - Schraube

*** normálně se nemontuje - does not belong to standard

equipment monté á demande spéciale - wird auf besonderen Wunsch montiert

Kryty pod motor - Engine splash guards

Tóles de protection sous moteur - Verkleidungen unter den Motor

1. 	12-007-7853	Úplný levý kryt motoru s těsněním                        	1 	110-710650

L. H. engine splash guard with seal assy

Tóle de protection sous moteur (gauche) avec joint, compl.

Vollst. linke Verkleidung unter den Motor mit Dichtung

2. 	12-008-7853	Úplný pravý kryt pod motor s těsněním                    	1 	110-710651

R. H. engine splash guard with seal assembly

Tóle de protection sous moteur (droite) avec joint compl.

Vollst. rechte Verkleidung unter den Motor mit Dichtung

3. 	12-254-5416	Pryžové těsnění krytu                                    	1 	110-790800

Splash guard rubber seal

Joint (caoutchouc) de tóle de protection

Gummidichtung fiir Verkleidung

4. 	12-353-5416	Pryžové těsnění kolem motoru                            	1 	110-790803

Splash guard rubber seal

Joint (caoutchouc) de tóle de protection

Gummidichtung fiir Verkleidung

- 	12-054-5101	Podložka zinkovaná - Washer, zinc plated                	11 	110-719510

Rondelle galvanisée - Unterlage, verzinkt s~ 6,5/20 x 1,5

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

- 	M 6 x 12 	Šroub se šestihrannou hlavou - Hexagonal head screw . . .	. 7	971-286012

ČSN 02 1103.25 	Boulon á téte hexagonale - Sechskantschraube

- 	M 6	Matice šestihranná - Hexagonal nut . . . . . . . . . . .	. 4	992-401086

ČSN 02 1401.25 	Écrou á 6 pans - Sechskantmutter

5. 	12-288-5416 	Těsnění převodové skříně - Gear box seal . . . . . . . .	. 1	110-790802

Joint de boite de vitesses - Dichtung fiir Getriebegeh~use

Přístrojová deska, měřicí přístroje - Dashboard and instruments

Tableau de bord et instruments - Instrumentenbrett, Messgeráte

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

Přístrojová deska, měřicí přístroje - Dashboard and instruments

Tableau de bord et instruments - Instrumentenbrett, Messgeráte

1.	15-007-98726 	Úplná přístrojová deska lakovaná - Dashboard compl. painted	1*	112-730051

15-010-98726 	Tableau de bord - Instrumentenbrett, vollst. Lackiert		1**	112-730052

2.	15-034-98732 	Úplné víčko přístrojové desky lakované - Cover assembly    	1*	112-732041

. 15-037-98732 	Couvercle, complet - Deckel		1**	112-732042

3.	15-004-96079 	Deska uzávěru niklovaná - Catch bracket.                  	1	105-734580

PÍaquette de fermeture zinguée - Verschlus5halter

4.	15-017-5109 	Podložka desky uzávěru - Catch bracket washer.            	1	105-739591

Rondelle - Unterlage des Verschlusshalters

5.	15-007-94554 	Knoflík - Knob - Bouton - Knopf                        	1	112-793490

6.	5,3 	Podložka - Washer                                      	1	992-702485

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

7.	M 5 x 16 	Šroub - Screw                                          	1	974-185016

ČSN 02 1131.25 	Boulon - Schraube

8.	M 4 x 10 	Šroub - Screw                                          	2	975-384010

AZN 021147.25 	Boulon - Schraube

9.	4,3 	Podložka - Washer                                      	4	992-702484

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlag5cheibe

10.	M 4 	Matice - Nut                                            	2	992-401084

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

11.	15-009-98738 	Úplná kapsa přístrojové desky - Glove box                  	1	112-732120

Poche de tableau de bord - Vollst. Handschuhkasten

12.	15-029-97344 	Magnetická sklapka - Magnetic glove box lock              	1	105-734010

Fermeture magnetique - Magnetischer Verschluss

13.	M 3 x 12 	Šroub - Screw                                          	2	976-682012

AZN 02 1156.25 	Boulon - Schraube

14.	3,2 	Podložka - Washer                                      	2	992-702482

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

15.	3,1 	Podložka pružná - Spring washer                          	2	992-740482

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federríng

16.	M 3 	Matice - Nut                           -                	2	992-401082

ČSN Oz 1401.25 	Écrou - Mutter

17.	12-002-5108 	Destička - Plate - Plaque - Platte                        	2	112-734580

18.	M 4 	Matice - Nut                                            	2	992-401084

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

19.	443 411 075 003 	Rychloměr - Speedometer                              		1*	112-981020

443 411 083 003 	Compteur de vitesse		1**	112-981022

443 411 082 003 	Geschwindigkeitsmesser		1*	112-981021

20.	142-4410 	Ohebný hřídel rychloměru                                	1*	110-980093

10-150-4410 	Flexible shaft		1*	-

10-153-~'410 	Arbre flexible d'indicateur de vite5se		1**	112-980090

Biegsame Geschwindigkeitsmesserwelle

21.	443 924 131 022	Třmen - Holder - Support - Halter                    		2	112-980220

22.	M 4 	Matice - Nut                                          	14	992-401064

ČSN 02 1401.24 	Écrou - Mutter

23.	443 412 100 880	Otáčkoměr elektrický - Revolution counter             	1	112-980051

443 412101 880 	Compteur e1. - Drehzahlmesser                         	1x	112-980052

24.	415 5201.57 	Třmen - Holder - Support - Halter                    		1	112-980222

25.	443 422 021 001	Palivoměr - Fuel gauge                                  	1	112-983010

443 422 028 001	Indicateur de niveau d'essence - Kraftstoffmesser          	1x	112-983011

26.	443 414 054 001	Teploměr - Water temperature gauge                    	1	112-982040

443 414 060 001	Thermomětre - Kiihlerwasserthermometer                	1x	112-982041

27.	443 924 101 151	Třmen - Holder - Support - Halter                   		2	112-983220

* pro levé řízení - for L. H. steering

pour direction á gauche - fiir Linkslenkung

** pro pravé řízení - for R. H. steering

pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

x  pro NSR - for West-Germany - pour Allemagne - fiir BDR

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

28.	443 415 028 001 	Tlakoměr - Manometer                              	.   	1	112-982000

443 415 034 001 	Manomětre - Druckmesser		1x	112-982001

29.	443 924 131 021 	Třmen - Holder - Support - Halter                  	.   	2	112-982220

30.	443 429 027 060 	Objímka - Light bulb socket                          	.   	5	110-980250

Porte-ampoule - Gliihlampenfassung

31.	443 429 021 060 	Objímka - Light bulb socket                            	2	111-925310

Porte-ampoule - Gliihlampenfassung

32.	443 316 833 102 	Kontrolka průhledná červená - Warning light - red      	3	112-925008

Lampe témoin - rouge - Anzeigelicht - rot		1x

33.	443 316 832 102 	Kontrolka tmavočervená - Warning light - dark red        	1	112-925007

Lampe témoin - foncé rouge - Anzeigelicht - dunkelrot

34.	443 316 835 102 	Kontrolka oranžová - Warning light - orange              	1	112-925043

Lampe témoin - orange - Anzeigelicht - orange

35.	443 316 834 102 	Kontrolka tmavomodrá - Warning light - dark blue        	1	112-925023

Lampe témoin - foncé bleue - Anzeigelicht - dunkelblau

36.	443 316 831 102 	Kontrolka zelená - Warning light - green                	2	112-925013

Lampe témoin verte - Anzeigelicht griin

37.	12 V 2 W BA 9s 	Žárovka - Bulb - Ampoule - Gliihlampe              		15	909-822009

(12 V - 1 5 W) 	ČSN 30 4317

38.	15-023-98732 	Úplný panel přístrojové desky střední levý               	1*	112-732190

15-042-98732 	Dashboard L. H. part assembly		1**	112-732197

Tableau de bord, partie gauche

Linker Teil des Instrumentenbrettes

39.	15-024-98732 	Úplný panel přístrojové desky střední pravý              	1*	112-732191

15-041-98732 	Dashboard R. H. part assembly		1**	112-732196

Tableau de bord, partie droite

Rechter Teil des Instrumentenbrettes

40.	15-027-98732 	Úplný panel přístrojové desky horní                   	1	112-732192

Dashboard (top)

Tableau de bord (supérieur)

Instrumentenbrett (oberer)

41.	15-028-98732 	Úplný zákryt plata přístrojové desky                    	1	112-732193

Dashboard upholstered

Tableau de bord tapissée

Instrumentenbrett, tapeziert

42.	15-011-5446 	Sponka - Clip - Étrier - Spange                     		4	112-772770

43,	4,3 	Podložka - Washer                                  		12	992-702484

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

44.	M 4 	Matice - Nut                                        		12	992-401084

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

45.	15-029-94226 	Boční panel přístrojové desky fevý                      	1	112-732104

Dashboard L. H. part assembly

Tableau de bord, partie gauche

Linker Teil des Instrumentenbrettes

46.	15-030-94226 	Boční panel přístrojové desky pravý                    	1	112-732105

Dashboard R. H. part assembly

Tableau de bord, partie droite

Rechter Teil des Instrumentenbrettes

47.	15-019-94226 	Krycí panel desky levý                                	1	112-732102

L. H. dashboard cover

Recouvrement de tableau de bord, gauche

Deckpanel des Instrumentenbrettes, links

48.	15-020-94226	Krycí panel desky pravý                                	1	112-732103

R. H. dashboard cover

Recouvrement de tableau de bord, droit

Deckpanel des Instrumentenbrettes, rechts

x pro NSR - for Western-Germany - pour Allemagne occidentale - fiir BDR

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

49.	B 4 x 12 	Šroub - Screw                                          	7	982-984612

AZN 021239.08 	Boulon - Schraube

50.	M 4 x ~8 	Šroub - Screw                                          	2	976-484018

ČSN 02 1155.25 	Vis - Schraube

51.	104-95111	Podložka chrom. - Washer - Rondelle - Unterlagscheibe    	7	106-779680

52.	M 5 x 12 	Šroub - Screw                                          	2	975-385012

AZN 021147.25 	Vis - Schraube

53.	5,3 	Podložka - Washer                                      	4	992-703485

ČSN 02 1703.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

54.	M 5 	Matice - Nut                                            	4	992-401085

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

55.	321 857 030 001 	Objímka - Bulb socket                                    	1	112-732150

Porte-ampoule - Gliihlampenfassung

56.	15-036-5109 	Deska se závitem - Thread plate                            	2	112-738880

Plateau avec filet - Gewindeplatte

* platí pro levé řízení – for L.H. steering – pour direction á gauche – fur Linkslenkung

** platí pro pravé řízení – for R.H. steering – pour direction á driotee – fur Rechtslenkung

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Spodní část přístrojové desky - vypínače a přepínače

Bottom part of dashboard - switches

Partie inférieur du tableau de bord - Commutateurs

Unterer Teil des Instrumentenbrettes - Schalter

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	15-014-98735	Úplný držák spínačů a popelníku                          	1	112-730060

15-023-98735	Switches and ashtray holder assy		1**	112-730061

Interrupteursupport

Halter der Schalter und des Aschenbechers

2.	15-081-94201	Vložka držáku spínačů - Switches holder plate            	1	112-734561

Tableau p. support des interrupteurs

Einlage des Schalterhalters

4.	443 853 070 053	Spínací skříňka světel - Switch box for lights              	1	111-939130

Boite de commutateurs - Umschaltkasten fiir Leuchten

5.	443 853 082 057	Přepínač stěrače s interval. spínačem                      	1	111-939110

Wipper tipping switch

Commutateur pour essuie-glace

Schalter fiir Scheibenwischer

6.	443 853 088 051	Přepínač varovných světel - Switch for head lamp flasher    	1	112-939100

Commutateur d'avertisseur lumineux - Lichthupenschalter

7.	443 851 161 001	Zasouvací spínač - Stropní osvětlení                      	1	111-939011

Dome light switch Interrupteur pour plafonnier

Decklicht - Schalter

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

8.	443 853 095 053 	Třípolohový přepínač topení - Heating switch            	1	111-939011

Interrupteur pour chauffage - Heizungsschalter

-	443 316 821 109 	Kontrolka obrysových světel (zelená pro Itálii)            	1	112-925011

Warning light green - Lampe témoin verte

Anzeigelicht griin

-	12V-2W 	Žárovka - Bulb - Ampoule - Gliihlampe (s pat. BA 9s) 		1	909-842009

9.	15-013-96082 	Držák přepínačů - Holder for switches                    	1	112-732300

Support - Halter der Schalter

10.	443 853 086 033 	Přepínač směrníku - Trafficator switch                    	1	112-939101

Commutateur des clignoteurs - Blinkerschalter

11,	443 853 087 053 	Přepínač světel - Headlamps switch                      	1	112-939130

Commutateur de phares - Líchtschalter

12.	15-022-98732	Úplný panel přístrojové desky spodní                      	1	112-732194

15-044-98732 	Dashboard bottom part		1**	112-732198

Tableau de bord, partie inférieur

Unterer Teil des Instrumentenbrettes

13.	15-001-98745 	Úplný popelník přístrojové desky - Ashtray assembly      	1	112-793160

Cendrier - Aschenbecher

14.	M 4 x 16 	Šroub - Screw                                        		2	975-384616

AZN 021147.08 	Vis - Schraube

15.	B 4 x 20 	roub do plechu - Screw                                	6	982-984620

AZN 021239.08 	Vis - Schraube

16.	104-95111 	Podložka chromovaná - Washer                          	6	106-779680

Rondelle - Unterlagscheibe

17.	15-020-98732 	Úplný panel držáku spínačů - Switch holder assembly      	1	112-732195

Commutateur support - Halter der Schalter

18.	M 5 x 16 	Šroub - Screw                                        		4	975-385016

AZN 021147.25 	Vis - Schraube

19.	M 5 x 25 	Šroub - Screw - Vis - Schraube                        	2	975-385025

AZN 02114725

20.	15-019-5077 	Rozpěrací trubka přední - Distance tube, front            	2	112-738090

Tube entretoise, avant - Distanzrohr, vorderes

21.	15-021-5077 	Rozpěrací trubka zadní - Distance tube, rear              	2	112-738091

Tube entretoise, arriěre - Distanzrohr, hinteres

22.	4,3 	Podložka - Washer                                    		2	992-702484

ČSN 02 1702.15 	Rondelle - Scheibe

23.	M 4 	Matice - Nut                                          	2	992-401084

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

** pro pravé řízení - for R. H. steering - pour direction á droite - fiir Rechtsfenkung

Větrání - Ventilation - Ventilation - Entliiftung

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE - KAROSSERIE

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

1.	15-005-98581	Úplná rozvodka větrání - Fresh air distřibutor          	1	112-972031

15-007-98581	Distributeur - Verteiler		1**	112-972032

2.	15-153-5416	Těsnění rozvodky větrání prof. 15-079-94840 dl. 775 mm  	1	112-799660

Gasket			(934-961093)

Joint

Dichtung

3.	5,3	Podložka - Washer                                  		3	992-703485

ČSN 02 1703.15	Rondelle - Unterlagscheibe

4.	M 5 x 10	Šroub - Screw                                      		2	975-385010

AZN 021147.25	Vis - Schraube

5.	M 5	Matice - Nut                                        		1	992-401085

ČSN 021401.25	Écrou - Mutter

6.	15-005-5312	Hadice větrání delší - L. H. rubber hose                	1	306-972973

Boyau gauche - Gummischlauch, links

7.	15-006-5312	Hadice větrání kratší - R. H. rubber hose              	1	112-972970

Boyau droit - Gummischlauch, rechts

8.	20 x 3 x 330	Hadice - Hose                                       		1	112-799690

15-018-5311	Boyau - Schlauch			(930-552026)

9.	20 x 3 x 410	Hadice - Hose                                      		1	112-799691

15-017-5311	Boyau - Schlauch ,			(930-552026)

10.	11 x 3 x 730	Hadice - Hose                                       		1	112-799694

15-015-5311	Boyau - Schlauch			(930-551319)

11.	~ 11 x 3 x 560	Hadice - Hose                                        		1	112-799695

15-016-5311	Boyau - Schlauch			(930-551319)

12.	15-004-97355	Úplná rozvodka - Distributor assy,                    	1	112-972161

Distributeur - Verteiler

13.	27 x 1	Prúchodka - Grommet                                		1	930-927011

ČSN 63 3881.1	Douille - Gummitiille

14.	15-001-97355	Úplná rozvodka otvoru větrání - Distributor           	2	112-972190

Distributeur - Verteiler

15.	4,3	Podložka - Washer                                  		4	992-703484

ČSN 02 1703.15 	Rondelle - Unterlagscheibe

16.	4,1	Podložka pružná - Spring washer                      		4	992-740484

ČSN 02 1740.05 	Rondelle élastique - Federring

17.	M 4	Matice - Nut                                       		4	992-401084

ČSN 02 1401.25 	Écrou - Mutter

-	15-170-5416	Začišiovací profil otvoru větrání (PWC č. hubice 526, dl. 210 mm)	2	112-799300

Ventilating hole cleaning profil			(934-405260)

Trou d'aération

Liiftungsiiffnung d. Reinigungsprofils

** pro pravé řízenf - for R. H. steering - pour direction á droite - fiir Rechtslenkung

KAROSÉRIE - BODY - CARROSSERIE – KAROSSERIE

Nalévací hrdlo palivové nádrže - Fuel tank filler neck

Tubulure de remplissage d'essence - Fiillstutzen des Kraftstoffbehálters

Pos 	Čís dílu 	Pojmenování – Description	Rozměry	Kusů	Obj č –Ref no

Fig,	Part No 	Désignation – Benennung	Dimensions	Qty	No de commande

Fig 	Piěce No		Dimensions	Qté	Bestellnemer

Pos 	Teil-Nr

-	12-005-7924	Úplná spojovací hadice (pos. 1, 4, 17, 19)                  	1	111-614382

Connecting ho5e assy - Boyau complet de raccord

Verbindungsschlauch

1.	12-006-7924	S ojovacf hadice - Connecting,hose                     	1	111-614383

Boyau de raccord - Verbindungsschlauch

2.	10-020-5318	dvzdušňovací hadice - Bleeding hose                    	1	111-799909

Tube en caoutchouc de désaération - Entlúftungsschlauch		(930-541116)

4.	12-018-7659	Nalévací hrdlo - Filler neck                              	1	111-614113

Tubulure de remplissage - Fiillstutzen

5.	M 5 x 14	Šroub s púlkulatou hlavou - Button head screw            	4	982-085114

AZN 021223.05	Vis á téte bombée - Kugelkopfschraube

6.	5,3	Podložka - Washer - Rondelle - Scheibe                	4	992-702485

ČSN 02 1702.15

7.	12-005-7653	Úplné víčko - Cover assy                                	1	111-612063

Couvercle complet - Voilst. Deckel